## Slide 1: 14 – Rørstrømning 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
14-03-2022 (EFM 10.1-10.5)
Bilder fra Creative Commons
Regne ut energitapet i et langt oljerør:
Hvor skal pumpene stå og hvilken effekt må de ha?
Regne ut friksjonstapet i rørbend
Regne ut friksjonstapet i laminær vs. turbulent strømning

## Slide 2: 14 – Rørstrømning 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
Bilder fra Creative Commons
Regne ut energitapet i et langt oljerør:
Hvor skal pumpene stå og hvilken effekt må de ha?
Regne ut friksjonstapet i rørbend
Regne ut friksjonstapet i laminær vs. turbulent strømning
Hovedkategorier av spørsmål vi skal kunne svare på:
  Gitt diameter og vannføring , bestem energitapet
  Gitt diameter og energitapet , bestem vannføringen
  Gitt vannføring og energitap , bestem diameter
14-03-2022 (EFM 10.1-10.5)

## Slide 3: 14 – Rørstrømning 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
Bilder fra Creative Commons
Regne ut energitapet i et langt oljerør:
Hvor skal pumpene stå og hvilken effekt må de ha?
Regne ut friksjonstapet i rørbend
Regne ut friksjonstapet i laminær vs. turbulent strømning
Hovedkategorier av spørsmål vi skal kunne svare på:
  Gitt diameter og vannføring , bestem energitapet
  Gitt diameter og energitapet , bestem vannføringen
  Gitt vannføring og energitap , bestem diameter
14-03-2022 (EFM 10.1-10.5)

## Slide 4: 14 – Rørstrømning 1
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
Bilder fra Creative Commons
Regne ut energitapet i et langt oljerør:
Hvor skal pumpene stå og hvilken effekt må de ha?
Regne ut friksjonstapet i rørbend
Regne ut friksjonstapet i laminær vs. turbulent strømning
Hovedkategorier av spørsmål vi skal kunne svare på:
  Gitt diameter og vannføring , bestem energitapet
  Gitt diameter og energitapet , bestem vannføringen
  Gitt vannføring og energitap , bestem diameter
14-03-2022 (EFM 10.1-10.5)

## Slide 5: Introduksjon
Kapittelet handler essensielt om hvordan man beregner energitapet (tapshøyden)
Energilikningen:
Med andre ord: Beregne hvor mye energilinja (EGL) faller

## Slide 6: Introduksjon
Kapittelet handler essensielt om hvordan man beregner energitapet (tapshøyden)
Energilikningen:
Vi kaller tapshøyden for i rørstrøm

## Slide 7: Friskjonstapet/tapshøyden avhenger sterkere av hastighet V i turbulent strømning
Friksjonstapet avhenger av strømningsregimet
Laminær strømning (i dag)
Turbulent strømning, «glatte» rør:
Turbulent strømning, «ru» rør:
Overgangssoner

## Slide 8: Agenda
Introduksjon og klassifisering av rørstrømning
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap
Trykk og skjærspenning i rørstrømning
Friksjonstap i laminær rørstrømning
U.S. Bureau of Reclamation

## Slide 9: Fra tidligere: Laminær og turbulent strømning i rør
Laminær strømning: Partikkelbanene er glatte og fine – strømningen foregår «lagvis»
Turbulent strømning: Partikkelbanene er uregelmessige – strømningen er preget av virvler av ulike størrelser
Figur viser fargestoff i glassrør:
  b) lavt Reynoldstall
  c) høyt Reynoldstall
  d) høyt Reynoldstall øyeblikksbilde

## Slide 10: Reynoldstallet
Strømningsregimet karakteriseres med Reynoldstallet
Boka skriver for å understreke at diameteren er lengdeskalaen som brukes
Reynoldstallet er forholdet mellom «treghetskrefter» () og viskøse krefter (

## Slide 11: Reynoldstallet
Skillet mellom laminær og turbulent strømning er ikke helt skarpt
Lærebok:
  Laminær ved
  Overgang ved mellom 2000 og 3000
  Turbulent ved
Vanlig oppgitt skille:
Re < 2000 (laminært)

## Slide 12: Reynoldstallet
Skillet mellom laminær og turbulent strømning er ikke helt skarpt
Lærebok:
  Laminær ved
  Overgang ved mellom 2000 og 3000
  Turbulent ved
Vanlig oppgitt skille:
Re < 2000 (laminært)
2000 <Re < 3000 (overgang)

## Slide 13: Reynoldstallet
Skillet mellom laminær og turbulent strømning er ikke helt skarpt
Lærebok:
  Laminær ved
  Overgang ved mellom 2000 og 3000
  Turbulent ved
Vanlig oppgitt skille:
Re < 2000 (laminært)
Re < 3000 (turbulent)

## Slide 14: Reynolds originale tegninger
Wikipedia

## Slide 15: Reynoldsapparatet i labben
Parabelformet hastighetsprofil i laminær rørstrømning
Bilde fra Creative Commons

## Slide 16: Reynoldsapparatet i labben
Parabelformet hastighetsprofil i laminær rørstrømning
Bilde fra Creative Commons
Økende

## Slide 17: Utvikling av grensesjikt, som gir opphav til hastighetsprofilet
Når et fluid strømmer inn i et rør, trengs det en viss strømningslengde for å oppnå et stabilt hastighetsprofil
  Grensesjiktene vokser fra hver side av røret til de møtes i sentrum
  Gjelder enten det stabile profilet er laminært eller turbulent
  Skjærspenningen er høyere i utviklingssonen enn i den stabile sonen pga. høyere hastighetsgradienter

## Slide 18: Innløpslengden avhenger av om str;mningen er laminær eller turbulent, og av
Avstanden fra innløpet til der hastighetsprofilet er fullt utviklet (gjelder for situasjonen vist i figuren med sirkulært rør, innløp fra basseng)
Laminær strømning (:
Turbulent strømning (:
  Læreboka:
  Andre lærebøker (:

## Slide 19: Løsning: Kahoot! 1: Utvikling av hastighetsprofilet
Det trengs en (forholdsvis) større for laminær strømning fordi tykkelsen til grensesjiktet vokser saktere

## Slide 20: Utvikling av hastighetsprofilet
Det trengs en (forholdsvis) større for laminær strømning fordi tykkelsen til grensesjiktet vokser saktere
Energitapsformlene vi lærer i TPS200 gjelder for fullt utviklet strømning

## Slide 21: Utvikling av hastighetsprofilet
Det trengs en (forholdsvis) større for laminær strømning fordi tykkelsen til grensesjiktet vokser saktere
Energitapsformlene vi lærer i TPS200 gjelder for fullt utviklet strømning
Det ekstra tapet ved innløpet til røret tas vanligvis hensyn til ved hjelp av en singulærtapskoeffisient

## Slide 22: EFM Eksempel 10.1 – Innløpslengden ved luftstrømning
Vi har et rør som vist
Det strømmer
  Luft:
Er strømningen laminær eller turbulent?
Hva blir ?
Laminær (Re<2000):
  Turbulent (Re>3000):

## Slide 23: EFM Eksempel 10.1 – løsning (luft)
Hva blir ?
Reynoldstall:

## Slide 24: EFM Eksempel 10.1 – løsning (luft)
Hva blir ?
Reynoldstall:
Utviklingslengden :

## Slide 25: EFM Eksempel 10.1
Vi har et rør som vist
Det strømmer
  Vann:
Er strømningen laminær eller turbulent?
Hva blir ?
Laminær (Re<2000):
  Turbulent (Re>3000):

## Slide 26: EFM Eksempel 10.1 – løsning (vann)
Hva blir ?
Reynoldstall:
Utviklingslengden :

## Slide 27: Agenda
Introduksjon og klassifisering av rørstrømning
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap
Trykk og skjærspenning i rørstrømning
Friksjonstap i laminær rørstrømning

## Slide 28: Darcy-Weisbach likning brukes for å regne ut friksjonstapet
Energitap i rørstrømning består av
  Friksjonstap som skyldes skjærspenning på fluidet med opprinnelse ved rørveggen
  Enkelttap (singulærtap) som skyldes at strømningen forstyrres av komponenter (bend, ventiler osv.)
Darcy-Weisbachs likning er den teoretisk korrekte formelen for

## Slide 29: For å få den totale tapshøyden må vi legge til enkelttap fra innsnevringer, rørbend, ekspansjoner osv. (neste time)
Energitap i rørstrømning består av
  Friksjonstap som skyldes skjærspenning på fluidet med opprinnelse ved rørveggen
  Enkelttap (singulærtap) som skyldes at strømningen forstyrres av komponenter (bend, ventiler osv.)
Darcy-Weisbachs likning er den teoretisk korrekte formelen for

## Slide 30: Darcy-Weisbach likning: regne ut friksjontapet
Plan for utledning:
  Anta fullt utviklet, inkompressibel, stasjonær strømning i et rør med konstant tverrsnitt (ikke nødvendigvis sirkulært)

## Slide 31: Darcy-Weisbach likning: regne ut friksjontapet
Plan for utledning:
  Anta fullt utviklet, inkompressibel, stasjonær strømning i et rør med konstant tverrsnitt (ikke nødvendigvis sirkulært)
  Bruk et kontrollvolum som sammenfaller med det indre av røret og sett opp impulslikningen med trykk, skjær og tyngde

## Slide 32: Darcy-Weisbach likning: regne ut friksjontapet
Plan for utledning:
  Anta fullt utviklet, inkompressibel, stasjonær strømning i et rør med konstant tverrsnitt (ikke nødvendigvis sirkulært)
  Bruk et kontrollvolum som sammenfaller med det indre av røret og sett opp impulslikningen med trykk, skjær og tyngde
  Kombiner med energilikningen for å få et uttrykk for
  Gjør noen matematiske triks for å få likningen på vanlig form

## Slide 33: Darcy-Weisbach likning
Fullt utviklet, inkompressibel, stasjonær strømning i et rør med konstant tverrsnitt. Kontrollvolum som vist.
Impulslikningen:
Hva blir under stasjonære forhold og konstant tverrsnitt?

## Slide 34: Darcy-Weisbach likning
Fullt utviklet, inkompressibel, stasjonær strømning i et rør med konstant tverrsnitt. Kontrollvolum som vist.
Impulslikningen:
Stasjonær strømning  tidsderiverte faller bort
Konstant hastighetsprofil  siste ledd faller bort
Vi får

## Slide 35: Darcy-Weisbach likning
Vi har
Vi har trykkrefter, tyngdekraft og skjærkraft ved rørveggen. I -retning:
  Her er omkretsen til tverrsnittet og er midlere skjærspenning
og vi får

## Slide 36: Darcy-Weisbach likning
Energilikningen mellom 1 og 2:
Forenkles for vår situasjon til
Kombinér med impulslikningen og kall og

## Slide 37: Darcy-Weisbach likning
Størrelsen kalles hydraulisk radius
Et uttrykk for friksjonstapet
  Stemmer det med intuisjonen?
Vi ønsker å skrive dette på en litt annen form med dimensjonsløse faktorer

## Slide 38: Darcy-Weisbach likning
Gjør et triks
Forenkle og innfør en faktor 4 (konvensjon)

## Slide 39: Darcy-Weisbach likning
Den første brøken er dimensjonsløs og kalles friksjonsfaktoren (avhenger av flere ting – kommer tilbake til den)
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap for vilkårlig tverrsnitt blir da
For sirkulære tverrsnitt er og vi får Darcy-Weisbachs likning for sirkulære rør

## Slide 40: Darcy-Weisbach likning
Den første brøken er dimensjonsløs og kalles friksjonsfaktoren (avhenger av flere ting – kommer tilbake til den)
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap for vilkårlig tverrsnitt blir da
For sirkulære tverrsnitt er og vi får Darcy-Weisbachs likning for sirkulære rør

## Slide 41: Darcy-Weisbach likning
Den første brøken er dimensjonsløs og kalles friksjonsfaktoren (avhenger av flere ting – kommer tilbake til den)
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap for vilkårlig tverrsnitt blir da
For sirkulære tverrsnitt er og vi får Darcy-Weisbachs likning for sirkulære rør

## Slide 42: Darcy-Weisbach likning
Da har vi et uttrykk for på plass
Resten handler om å bestemme friksjonsfaktoren
Det er måten varierer med strømningsregimet (laminær vs. turbulent) og ruhet i røret som gir opphav til variasjonene i :

## Slide 43: Darcy-Weisbach likning
Da har vi et uttrykk for på plass
Resten handler om å bestemme friksjonsfaktoren
Det er måten varierer med strømningsregimet (laminær vs. turbulent) og ruhet i røret som gir opphav til variasjonene i :
I dag: Laminær strømning der avhenger kun av

## Slide 44: Agenda
Introduksjon og klassifisering av rørstrømning
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap
Trykk og skjærspenning i rørstrømning
Friksjonstap i laminær rørstrømning

## Slide 45: Trykkfordeling i rørstrømning
Repetisjon: Når strømlinjene er parallelle, som ved fullt utviklet rørstrømning, er trykkfordelingen hydrostatisk på tvers av strømningsretningen
Hva vil dette si for trykkfordelingen på tvers av røret?

## Slide 46: Vi har hydrostatisk trykkfordeling på tvers av røret
Repetisjon: Når strømlinjene er parallelle, som ved fullt utviklet rørstrømning, er trykkfordelingen hydrostatisk på tvers av strømningsretningen
Altså hydrostatisk trykkfordeling på tvers av røret

## Slide 47: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
Trengs for å utlede friksjonsfaktor for laminær rørstrømning
Sirkulært rør, Newtonsk væske
Velg et sylindrisk kontrollvolum sentrert i røret (fyller ikke nødvendigvis tverrsnittet)
På samme måte som ved utledningen av D-W gir impulslikningen
I s-retning

## Slide 48: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
Forenkles til
og vi får
Dividerer med

## Slide 49: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
og
Løst mhp. skjærspenningen

## Slide 50: Oppgave 1: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
og
Løst mhp. skjærspenningen
Ved hvilken avstand fra midten av rører er skjærfordelingen størst, og hvor er den minst?

## Slide 51: Oppgave 2: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
og
Løst mhp. skjærspenningen
Ved hvilken avstand fra midten av rører er skjærfordelingen størst, og hvor er den minst?
Hvordan avhenger av r ved fullt utviklet laminær strømning

## Slide 52: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
og
Løst mhp. skjærspenningen
Altså varierer skjærspenningen lineært fra maksimum ved rørveggen () til 0 i sentrum av røret ().

## Slide 53: Skjærspenningsfordeling i rørstrømning
og
Løst mhp. skjærspenningen
Altså varierer skjærspenningen lineært fra maksimum ved rørveggen () til 0 i sentrum av røret ().
Ved fullt utviklet laminær rørstrømning avtar skjærspenningen lineært med avstanden fra senter i røret

## Slide 54: Agenda
Introduksjon og klassifisering av rørstrømning
Darcy-Weisbachs likning for friksjonstap
Trykk og skjærspenning i rørstrømning
Friksjonstap i laminær rørstrømning

## Slide 55: Laminær rørstrømning
Mål: Finne formel for friksjonsfaktoren i laminær rørstrømning

## Slide 56: Laminær rørstrømning
Mål: Finne formel for friksjonsfaktoren i laminær rørstrømning
Steg i utledning:
  Kombinere skjærspennings-fordelingen fra impulslikningen med Newtons viskositetslov for laminær strømning:
  Matematikk gir oss deretter hastighetsfordelingen og etter hvert og

## Slide 57: Laminær rørstrømning
Stasjonær, laminær strømning av inkompressibelt fluid i sirkulært rør er også kalt Poiseuille-strømning eller Hagen-Poiseuille-strømning
Utgangspunkt er Newtons viskositetslov
betegner avstand fra rørveggen – det er mer praktisk å bruke
Et variabelskifte gir

## Slide 58: Laminær rørstrømning
Vi har tidligere utledet et uttrykk for skjærspenningsfordeling i radiell retning fra impulslikningen
Kombiner de to likningene og få

## Slide 59: Laminær rørstrømning
Venstre side avhenger av – høyre side av . Hvis dette skal stemme, må hver side være konstant!
Høyresiden kan skrives
Uttrykket er konstant, altså kan skrives som en endelig differanse

## Slide 60: Oppgave: Kombiner likningene for å finne et uttrykk for V(r) (Laminær rørstrømning)

## Slide 61: Løsning: Laminær rørstrømning
Kombiner
Integrer mhp. og finn

## Slide 62: Oppgave: Hva er Vmax ved laminær rørstrømning?
Vi har at ved . Det gir
Hastighetsfordelingen blir dermed
Hva er Vmax?

## Slide 63: Laminær rørstrømning
Vi har at ved . Det gir
Hastighetsfordelingen blir dermed
Maks hastighet i sentrum ()

## Slide 64: Laminær rørstrømning
Hastighetsfordelingen blir
Maks hastighet i sentrum ()
Kombiner og få

## Slide 65: Laminær rørstrømning
Volumstrømmen kan finnes ved
Man får
Gjennomsnittshastigheten :
Uttrykt ved diameter:

## Slide 66: Laminær rørstrømning
Hvordan finne og ?
Fra energilikningen
Fra gjennomsnittshastigheten i laminær strømning
Omskrevet ():

## Slide 67: Laminær rørstrømning
Hvordan finne friksjonstapet ?
Energilikningen:
Impulslikningen:
Kombinér og få friksjonstapet i laminær rørstrømning:

## Slide 68: Laminær rørstrømning
Skriv om for å identifisere :
Sammenlikn med Darcy-Weisbach
Vi ser at friksjonsfaktoren ved laminær strømning blir (kun avhengig av ):

## Slide 69: Laminær rørstrømning
Alternativ utregning, uten å gå via energilikningen (vi brukte den i stedet da vi utledet et uttrykk for )

## Slide 70: EFM Eksempel 10.2
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet i et 100 m langt rør?

## Slide 71: EFM Eksempel 10.2
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet i et 100 m langt rør?

## Slide 72: EFM Eksempel 10.2
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet i et 100 m langt rør?