## Slide 1: 18 – Kanalstrømning 2
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
03-28-2022 (EFM 15.4)
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken volumstrøm får vi ved en viss dybde?
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken dybde får vi ved en viss volumstrøm?
  Også aktuelt: For en gitt kanal ved en viss dybde og viss volumstrøm; hvilken bunnhelning trenger vi?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Notes:   For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken volumstrøm får vi ved en viss dybde?
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken dybde får vi ved en viss volumstrøm?
  Også aktuelt: For en gitt kanal ved en viss dybde og viss volumstrøm; hvilken bunnhelning trenger vi?

## Slide 2: Kanalstrømning vs. rørstrømning: Komplikasjoner
Dybden er gjerne ukjent
Bunnhelningen til kanalen får mye å si
Vi har to ulike strømningstilstander
?
Hastighet > bølgehastighet (overkritisk)
Hastighet < bølgehastighet (underkritisk)

## Slide 3: Uniform og varierende strømning
Forutsetning: Stasjonær strømning
Uniform strømning (også kalt «normalstrømning»): Konstant dybde og middelhastighet langs kanalen
Gradvis varierende strømning: Gradvise endringer i dybde/hastighet som skjer over en betydelig avstand der bunnfriksjon er viktig
Hurtig varierende strømning: Raske endringer i dybde/hastighet som skjer over korte avstander der strømningen veksler mellom overkritisk og underkritisk og bunnfriksjon er mindre viktig
  Overløp og vannstandssprang
TPS200:
Uniform strømning (dybde/volumstrøm)
Overkritisk og underkritisk strømning
Vannstandssprang
THT300:
Vannlinjeberegninger (gradvis varierende)
Overløp (slak til bratt, underkritisk til overkritisk)
Vannstandssprang (bratt til slak, overkritisk til underkritisk)

## Slide 4: Kontinuitetslikningen for kanalstrømning
Kontinuitetslikningen for stasjonær, inkompressibel strømning for KV med endimensjonale innløp og utløp gjelder:
For rektangulære kanaler med konstant bredde, kan vi dividere hver side med
Her er volumstrømmen per breddeenhet

## Slide 5: Hydraulisk radius for kanaler
For kanalstrømning ser vi bort fra skjærspenningen/friksjonsvirkningen mellom væske og gass i overflaten
Hydraulisk radius : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og våt omkrets
Hydraulisk dybde : Forholdet mellom vått tverrsnittsareal og vannspeilets bredde
«Bred» kanal:
For rektangulære kanaler:

## Slide 6: Energilikningen for kanalstrømning uttrykt ved dybder
Samme energilikning som før, men vi legger på kanalbunnen og dermed blir trykkhøyden lik vanndybden
Vi kan uttrykke dette vha. bunnhelningen
Hvis vi ser bort fra singulærtap slik at og innfører friksjonshelningen , får vi
Husk: For kan vi erstatte (riktig) med (meget god tilnærming)
Ponce, V.

## Slide 7: Energilikningen i uniform strømning:
Energilikn. i kanal uten singulærtap
I uniform strømning er vanndybder og hastigheter konstante og vi får
Altså: I uniform strømning er energihelningen lik bunnhelningen
Tolkning: Vi taper energi til bunnfriksjon like fort som tyngdekraften gjør arbeid
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 8: Uniform strømning er en viktig likevektstilstand
Hvis en kanal er tilnærmet prismatisk over et tilstrekkelig langt strekk og har fall i strømningsretningen, vil strømningen gå mot uniform strømning
Altså en grunnleggende likevekts-tilstand i naturen som blir utgangspunkt for sammenlikning med andre strømningstilstander
Ofte en god tilnærming selv om strømningen ikke er strengt uniform

## Slide 9: Beregninger for uniform strømning
Vi ønsker å kunne regne på uniform strømning – særlig to spørsmål er viktige:
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken volumstrøm får vi ved en viss dybde?
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken dybde får vi ved en viss volumstrøm?
  Også aktuelt: For en gitt kanal ved en viss dybde og viss volumstrøm; hvilken bunnhelning trenger vi?
Vi trenger uttrykk for og !
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 10: Friksjonstap: Darcy-Weisbach
Friksjonsfaktoren er gitt ved Colebrook-Whites formel eller Moody-diagrammet
  Ved bruk av Colebrook-White og Moody: Erstatt diameteren med overalt
Finnes variasjoner over Colebrook-White som er ment å stemme bedre for åpne kanaler enn for sirkulære rør
D-W er den teoretisk beste friksjons-tapsformelen. Skrevet på ulike måter:
D-W kombinert med

## Slide 11: Likningssett for uniform kanalstrømning med Darcy-Weisbach
Energilikningen for uniform strømning
Darcy-Weisbach
Kontinuitetslikningen
Reynolds tall
Colebrook-White, Moody eller en tilnærming (eks. Swamee-Jain)
Kan kombineres i én likning
Hva som er kjent og hva som er ukjent varierer fra problem til problem
Hvis (vanlig) kan dette leddet sløyfes

## Slide 12: Friksjonstap: Mannings formel (halvempirisk)
Mannings ruhet . I USA brukes , i Norge brukes Manningtallet
  Enhet til blir
Begrenset gyldighetsområde (mht. og ) og kun for vann
behandles vanligvis som en konstant for et gitt materiale og hentes fra tabeller eller (helst) fra målinger
Mannings kan også brukes for trykkstrømning
Mer brukt enn D-W, særlig for naturlige kanaler, men litt mindre teoretisk korrekt når behandles som konstant
Mannings kombinert med

## Slide 13: Likningssett for uniform kanalstrømning med Mannings
Energilikningen for uniform strømning
Mannings
Kontinuitetslikningen
Kan kombineres i én likning
  Litt enklere enn Darcy-Weisbach!
Hva som er kjent og hva som er ukjent varierer fra problem til problem

## Slide 14: Agenda
Oppsummering
Beregning av normaldybde
Spesifikk energi og kritisk strømning

## Slide 15: Beregning av normaldybde
Vi ønsker å kunne regne på uniform strømning – særlig to spørsmål er viktige:
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken volumstrøm får vi ved en viss dybde?
  For en gitt kanal med gitt bunnhelning; hvilken dybde får vi ved en viss volumstrøm?
  Også aktuelt: For en gitt kanal ved en viss dybde og viss volumstrøm; hvilken bunnhelning trenger vi?
Vi trenger uttrykk for og !
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 16: Beregning av normaldybde
Normaldybde er ofte et godt første estimat på spørsmålet: Hvor høyt vil vannet stå ved en viss vannføring?
  Typisk ingeniørberegning, f.eks. overvannskanaler
Normaldybden avhenger av egenskaper både ved kanalen (tverrsnitt, helning, ruhet) og vannføringen
Vi kan beregne en normaldybde for gitte kanalegenskaper og vannføring selv om normaldybde ikke faktisk opptrer i kanalen – altså hva ville dybden blitt hvis kanalen var lang nok til at uniform strømning kunne etablere seg
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 17: Beregning av normaldybde
Vi må bruke et av likningssettene for uniform strømning
Med Mannings formel får vi enkelt og greit
, og er her kjente størrelser
og er funksjoner av vanndybden
Alt er kjent unntatt vanndybden og vi kan løse for normaldybden
  Dette må vanligvis løses numerisk!
Kjekk online kalkulator
HGL
EGL
1
2
Ikke-uniform
Uniform
Dybden i uniform strømning (normalstrømning) kalles normaldybde

## Slide 18: Geometriske variabler for vanlige tverrsnitt
Ponce, V.

## Slide 19: Oppgave: EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
Kanal utført i betong transporterer vann
Trapesformet tverrsnitt; se figur
La , og bunnhelningen
Hva blir normaldybden?
  a) Finn et uttrykk for A ved y, A(y) (tabell)
  b) Finn et uttrykk for P ved y, P(y) (tabell)
  c) Finn et uttrykk for
  Q(y) uttr. ved A(y) og P(y)
  d) Sett opp et uttrykk
  for Q(y) ved å sette
  inn i Mannings formel
Mannings formel
R(y) = A(y)/P(y)
Notes: a) Finn et uttrykk for A ved y, A(y)
b) Finn et uttrykk for P ved y, P(y)
c) Finn et uttrykk for R(y) = A(y)/P(y)
d) Sett opp ett uttrykk for Q(y) for å sette inn for A(y) og R(y)
e) Hvordan ville du funnet dybden y (normaldybden) fra uttrykket for Q(y)?

## Slide 20: Løsning a, b): Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
A og P uttrykt ved y (bruk tabell)
Ponce, V.

## Slide 21: Løsning c) Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
Hva blir normaldybden?
Mannings for uniform strømning + + tverrsnittsgeometri
Ponce, V.

## Slide 22: Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
Hva blir normaldybden?
Kun er ukjent – løser i Excel

## Slide 23: Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
Hva blir normaldybden?
Kun er ukjent – løser i Excel
Hvordan ville du gått frem for å finne y?

## Slide 24: Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
Hva blir normaldybden?
Normaldybden blir
Excel målsøk: Gjør celle C14 til 0 ved å endre på verdien i celle C10

## Slide 25: Tilpasset fra EFM Eksempel 15.9: Normaldybde
For en gitt kanal med en viss tverrsnittsgeometri, ruhet og bunnhelning er normaldybden avhengig av vannføringen
Eksempel på en vannføringskurve – sammenhengen mellom vanndybde og volumstrøm
  OBS: Akkurat denne kurven gjelder kun for uniform strømning

## Slide 26: Oppgave: Hvilket type tverrsnitt maksimerer volumstrømmen?
Et lite avsnitt om dette i læreboken
For en gitt tverrsnittsform og et gitt strømningsareal – hvordan bør dimensjonene til tverrsnittet være for å maksimere volumstrømmen?
Hvilken type tverrsnitt maksimerer volumstrømmen og hvorfor?
Hjelpetabell neste side

## Slide 27: Oppgave: Hvilket type tverrsnitt maksimerer volumstrømmen?
Et lite avsnitt om dette i læreboken
For en gitt tverrsnittsform og et gitt strømningsareal – hvordan bør dimensjonene til tverrsnittet være for å maksimere volumstrømmen?
Hvilken type tverrsnitt maksimerer volumstrømmen og hvorfor?

## Slide 28: Til info: Hydrauliske optimale tverrsnitt for uniform strømning
Et lite avsnitt om dette i læreboken
For en gitt tverrsnittsform og et gitt strømningsareal – hvordan bør dimensjonene til tverrsnittet være for å maksimere volumstrømmen?
Halvsirkel er mest effektivt av alle tverrsnitt (maksimerer A/P)
...men upraktisk å bygge
  Trapes kommer ganske nærme

## Slide 29: Agenda
Oppsummering
Beregning av normaldybde
Spesifikk energi og kritisk strømning

## Slide 30: Vi skal nå begynne å se på komplikasjon 3: To ulike strømningstilstander
Inkompressibel rørstrømning: Kun én strømningstilstand
  Nedstrøms endring påvirker alltid oppstrøms forhold
Kanalstrømning: To mulige strømningstilstander
  Nedstrøms endring trenger ikke nødvendigvis påvirke oppstrøms forhold
  Avhenger av forholdet mellom strømningshastighet og bølgehastigheten
Hastighet > bølgehastighet (overkritisk)
Hastighet < bølgehastighet (underkritisk)

## Slide 31: Spesifikk energi – en nyttig størrelse i kanalstrømning
Spesifikk energi er definert som total energihøyde målt relativt til kanalbunnens høyde
Altså, spesifikk energi :
Vi skal bruke denne til å studere og tolke underkritisk, overkritisk og kritisk strømning
Ponce, V.

## Slide 32: Energilikningen uttrykt ved spesifikk energi
Energilikningen i kanalstrømning
Uttrykt ved spesifikk energi får vi
  Denne formen er spesielt nyttig for å tolke hva som skjer ved terskler eller forsenkninger i bunnen
Uttrykt ved bunnhelning og friksjonshelning (ingen singulærtap)
Ponce, V.

## Slide 33: Sammenhengen mellom og for gitt volumstrøm
OBS: Ingen antakelse om uniform strømning her!
Vi har (stasjonær strømning) og antar
Vi kan skrive
For et tverrsnitt med kjent utforming er arealet en funksjon av dybden
For gitt vannføring avhenger derfor kun av
Notes: Hva er E for en rektangulær kanal med A=by, der b er kanalens bredde og y er væskedybden?

## Slide 34: Oppgave: Hva er for en rektangulær kanal med A=by og gitt Q, der b er kanalens bredde og y er dybden? Bruk at
OBS: Ingen antakelse om uniform strømning her!
Vi har (stasjonær strømning) og antar
Vi kan skrive
For et tverrsnitt med kjent utforming er arealet en funksjon av dybden
For gitt vannføring avhenger derfor kun av
For rektangulær kanal med
B er volumstrøm per breddeenhet av kanalen
Notes: Hva er E for en rektangulær kanal med A=by, der b er kanalens bredde og y er væskedybden?

## Slide 35: Løsning: Hva er for en rektangulær kanal med A=by, der b er kanalens bredde og y er dybden?
OBS: Ingen antakelse om uniform strømning her!
Vi har (stasjonær strømning) og antar
Vi kan skrive
For et tverrsnitt med kjent utforming er arealet en funksjon av dybden
For gitt vannføring avhenger derfor kun av
For rektangulær kanal med
Her er volumstrøm per breddeenhet av kanalen
Notes: Hva er E for en rektangulær kanal med A=by, der b er kanalens bredde og y er væskedybden?

## Slide 36: Sammenhengen mellom og for gitt vannføring
Hvis vi antar at er gitt og plotter sammenhengen mellom og finner vi to ulike dybder for hver verdi av :
  Liten vanndybde – stor hastighet: Overkritisk strømning
  Stor vanndybde – liten hastighet: Underkritisk strømning
Der er på sitt minste, har vi kun én vanndybde: Kritisk strømning ved kritisk dybde
Kurven avhenger av tverrsnittsform
Underkritisk
Overkritisk

## Slide 37: Sammenhengen mellom og for gitt vannføring
er dominert av vanndybde
Underkritisk
Overkritisk
er dominert av hastighetshøyde
Asymptote
Asymptote
Kritisk dybde, , når
Underkritisk dybde
Overkritisk dybde
For har vi to mulige dybder

## Slide 38: Sammenhengen mellom og for gitt vannføring
Vi har altså to mulige vanndybder (og to mulige hastigheter) for en gitt og gitt : Energihøyden kan fordeles på ulike måter mellom dybde (trykkhøyde) og hastighetshøyde
Hvordan vet vi hvilke dybder/ hastigheter som faktisk vil opptre i en kanal?
  Skisser av svar i TPS200
  Mer komplett svar i THT300: Avhenger av fall, ruhet, tverrsnittsform, volumstrøm og forhold i kanalens endepunkter
Underkritisk
Overkritisk
Grensebetingelser
Legg merke til hvordan dette skiller seg fra rørstrømning: Hvis vi kjenner og , kan vi regne ut fordi og er kjent

## Slide 39: Overkritisk og underkritisk strømning i kanaler
Åpen kanalstrømning har altså to forskjellige strømningstilstander
  Overkritisk strømning (strykende): Rask og grunn
  Underkritisk strømning (strømmende): Treg og dyp
  Kritisk strømning (ved kritisk dyp) er skillet mellom de to
God tilnærming til hvilken strømningstilstand vi har: Er likevektstilstanden (uniform strømning) i kanalen overkritisk eller underkritisk?

## Slide 40: Overkritisk og underkritisk strømning ved sluseport
Sluseport, konstant , se bort fra tap, samme kanaltverrsnitt hele veien og ingen nedstrøms hindring
Horisontal bunn ; ingen uniform strømning mulig, men vi får:
  Underkritisk strømning oppstrøms porten
  Overkritisk strømning nedstrøms porten
Dette utnytter vi i labøvelsen for kanalstrømning
Energilikningen:

## Slide 41: Veien videre
Vi skal:
  Lære å bestemme verdien fra kjennskap til og tverrsnittsform
  Bli kjent med et dimensjonsløst tall kalt Froude-tallet som kan brukes til å avgjøre om en gitt strømning er overkritisk eller underkritisk
  Se hvordan overkritisk og underkritisk strømning henger sammen med bølgehastigheten i kanalen
Underkritisk
Overkritisk

## Slide 42: Et matematisk kriterium for kritisk strømning
Vi har lært at kritisk strømning oppstår når har minimum for gitt
For å bestemme minimum deriverer vi mhp. og setter lik 0:
Legg merke til uttrykket for
Forklaring:

## Slide 43: Et matematisk kriterium for kritisk strømning
Vi får for kriteriet for kritisk strømning (indeks c for critical):
Venstre side en konstant, høyre side en funksjon av – vi kan løse for
Fin øvelse å gjennomføre denne beregningen for en rektangulær kanal
Merk: Kun og tverrsnittsgeometri inngår, ikke ruhet og bunnhelning

## Slide 44: Oppgave: EFM Eksempel 15.9: Kritisk dybde
Kanal utført i betong transporterer vann
Trapesformet tverrsnitt; se figur
La (og og bunnhelningen )
Hva blir kritisk dybde?
T

## Slide 45: Løsning: EFM Eksempel 15.9: Kritisk dybde
Hva blir kritisk dybde?
Kriterium + tverrsnittsgeometri
Løses numerisk i Excel
Ponce, V.

## Slide 46: EFM Eksempel 15.9: Kritisk dybde
Hva blir kritisk dybde?
Kritisk dybde blir
Excel målsøk: Gjør gul celle til 0 ved å endre på verdien i rød celle

## Slide 47: Oppgave: EFM Eksempel 15.9: Kritisk dybde
Kritisk dybde blir
Vi regnet tidligere ut normaldybden
Overkritisk eller underkritisk strømning?

## Slide 48: EFM Eksempel 15.9: Kritisk dybde
Kritisk dybde blir
Vi regnet tidligere ut normaldybden
Likevektstilstanden i denne kanalen er en tilstand med overkritisk strømning

## Slide 49: Spesifikk energi ved kritisk strømning ()
Kriterium for kritisk strømning:
Bruker dette i uttrykket for :
Rektangulær kanal:
Hastighetshøyden i en rektangulær kanal ved kritisk strømning er halvparten av vanndybden

## Slide 50: Froude-tallet for å karakterisere kanalstrømning
Fra utledningen av kriteriet vårt har vi for kritisk strømning
For overkritisk strømning får vi
For underkritisk strømning får vi
Underkritisk
Overkritisk

## Slide 51: Froude-tallet for å karakterisere kanalstrømning
La oss innføre betegnelsen for denne størrelsen som karakteriserer strømningstypene
Kan utrykkes ved hydraulisk dybde :
Altså har vi
Fra forrige slide:

## Slide 52: Froude-tallet for å karakterisere kanalstrømning
Vi har dermed Froude-tallet :
Froude-tallet skrives ofte kvadrert
For rektangulær kanal ()
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk

## Slide 53: Fysisk tolkning av kritisk strømning: Bølgehastigheten i kanalen
Bølger i en kanal er tyngdebølger: Forstyrrelser i vannflaten der det er tyngdekraften som forsøker å gjenopprette likevekt
Vi skal utlede en formel for bølgehastigheten som gjelder for
  Grunt vann (/bølgelengde «liten nok»)
  Små bølger ( «liten nok»)
Sammenlikn med nevneren i Froude-tallet

## Slide 54: Utledning av bølgehastigheten i en kanal
Kan gjøres med energilikningen (læreboka) eller impulslikningen (øvingsoppgave)
Strategi (lærebok):
  Legg inn et kontrollvolum og koordinatsystem som følger bølgen
  Sett opp energilikningen mellom bølgetopp og uforstyrret vann
  Kombiner med kontinuitetslikningen
  Gjør algebra og la gå mot 0

## Slide 55: Utledning av bølgehastigheten i en kanal – 1
Gå inn i et koordinatsystem som følger bølgen  Stasjonær strømning i dette koordinatsystemet
Energilikningen uten tap mellom et snitt i bølgetoppen og et snitt ved uforstyrret vann:
Kontinuitetslikningen for en rektangu-lær kanal
Koordinatsystem i ro, ingen strømning utenom bølgebevegelsen
Koordinatsystem som følger bølgen

## Slide 56: Utledning av bølgehastigheten i en kanal – 2
Eliminer i energilikningen vha. kontinuitetslikningen:
Multipliser med på begge sider
Koordinatsystem i ro, ingen strømning utenom bølgebevegelsen
Koordinatsystem som følger bølgen

## Slide 57: Utledning av bølgehastigheten i en kanal – 3
Leddet forekommer på hver side og elimineres
er en faktor på hver side og elimineres
Ettersom faktoren nå er eliminert kan vi la og få
Koordinatsystem i ro, ingen strømning utenom bølgebevegelsen
Koordinatsystem som følger bølgen

## Slide 58: Utledning av bølgehastigheten i en kanal – 4
Man får bølgehastigheten for tyngde-bølger i en grunn rektangulær kanal
Dette kan generaliseres til kanaler med vilkårlig tverrsnitt
Vi antok stille vann i utledningen, men hastigheten skal tolkes som relativ til en eventuell strømningshastighet i kanalen ( fordi bølger kan gå to veier)
Koordinatsystem i ro, ingen strømning utenom bølgebevegelsen
Koordinatsystem som følger bølgen

## Slide 59: Fysisk tolkning av kritisk strømning
Froude-tallet:
Nevneren er altså bølge-hastigheten for tyngdebølger i en kanal
Nøkkelen til å forstå kanalstrømning!
Hva er forholdet mellom strømnings-hastighet og bølgehastighet og hvilken effekt får det i kanalen?
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?

## Slide 60: Fysisk tolkning av kritisk strømning
Underkritisk strømning: og strømningshastighet er mindre enn bølgehastighet,
  Bølger kan forplante seg både medstrøms og motstrøms
Overkritisk strømning: og strømningshastighet er større enn bølgehastighet,
  Bølger blir revet med strømmen og forplanter seg ikke motstrøms
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Finnemore & Franzini (2002)

## Slide 61: Fysisk tolkning av kritisk strømning
Bølger er strømningens måte å «kommunisere forstyrrelser på» oppstrøms og nedstrøms i kanalen
Bølgehastigheten er signalhastigheten til kommunikasjonen
Underkritisk strømning
  Kommunikasjonen går begge veier, oppstrøms og nedstrøms
Overkritisk strømning:
  Kommunikasjonen går kun én vei, nedstrøms
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Dette tverrsnittet er en sperre for kommunikasjon i oppstrøms retning

## Slide 62: Fysisk tolkning av kritisk strømning
De to viktigste dimensjonsløse tallene i TPS200 med tolkninger (mer om dette i dimensjonsanalysen senere)
  Reynoldstallet (nesten alltid viktig): Forholdet mellom treghetskrefter og viskøse krefter i strømningen
  Froude-tallet (viktig når strømningen har en fri overflate): Forholdet mellom treghetskrefter og tyngdekraften i strømningen (egentlig roten av forholdet)
«Treghetskrefter»: Kreftene som skal til for å endre retning eller fart til strømningen (øker med tetthet og hastighet)
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Dette tverrsnittet er en sperre for kommunikasjon i oppstrøms retning

## Slide 63: Eksempelet vårt
Normaldybde
Kritisk dybde
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Underkritisk | Kritisk | Overkritisk
Merk at bølgehastigheten avhenger av dybden

## Slide 64: Spesifikk energi og akkurat kritisk strømning
For akkurat kritisk strømning:
  Små endringer i (pga. endring i bunnhøyde eller pga. tap, se energilikningen) gir stor endring i
  Altså er akkurat kritisk strømning en ganske ustabil tilstand
  Vanligere at strømningen «går gjennom» kritisk
Underkritisk
Overkritisk
Ponce, V.

## Slide 65: Overgangen fra underkritisk til overkritisk
Strømningen “går gjennom” kritisk på en pen og pyntelig måte
Typisk f.eks. når bunnhelningen øker, ved sluseporter, eller ved overløp og terskler
Tverrsnittet med kritisk dybde kalles et kontrolltverrsnitt
  (Moderate) endringer i strømningen nedstrøms kontrolltverrsnittet forplanter seg ikke forbi dette snittet
  Kontrolltverrsnittet kontrollerer strømningen i en viss forstand
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Hvor går bølgene hvis vi kaster en stein her?
Dette kontrolltverrsnittet er en sperre for kommunikasjon i oppstrøms retning

## Slide 66: Overgangen fra overkritisk til underkritisk
Skjer gjennom et vannstandssprang
  Plutselig hopp i vannstand
  Stort energitap
  En form for sjokkbølge
Mer om det i neste time
Forsøk å lage et vannstandssprang hjemme i vasken?

## Slide 67: Kritisk strømning oppsummert (rektangulær kanal i rødt)
 | Underkritisk strømning | Kritisk strømning | Overkritisk strømning
Kalles også | «Strømmende» |  | «Strykende»
Karakter | Treg og dyp | Ustabil, bølgete vannflate | Rask og grunn
Froude-tallet |  |  | 
Vanndybden |  |  | 
Hastighet vs. bølgehastighet |  |  | 
Forstyrrelser beveger seg… | …oppstrøms og nedstrøms | …kun nedstrøms | …kun nedstrøms
Kriterium for kritisk strømning |  |  | 
Spesifikk energi |  |  | 
 | Underkritisk strømning | Kritisk strømning | Overkritisk strømning
Kalles også | «Strømmende» |  | «Strykende»
Karakter | Treg og dyp | Ustabil, bølgete vannflate | Rask og grunn
Froude-tallet |  |  | 
Vanndybden |  |  | 
Hastighet vs. bølgehastighet |  |  | 
Forstyrrelser beveger seg… | …oppstrøms og nedstrøms | …kun nedstrøms | …kun nedstrøms
Kriterium for kritisk strømning |  |  | 
Spesifikk energi |  |  | 

## Slide 68
Vannstandssprang – hva skyldes spranget?