## Slide 1: Velkommen til TPS200 Fluidmekanikk!
Geophysics
La Palma volcano
Credit: Evening Standard
Water infrastructure
Hydropower plant
Credit: National League of Cities
Biology
Water striders
Credit: USGS.gov
Notes: I naturen og i ingeniørfaget. Mange lengdeskalaer: fra km i geofysikk til mm og mikrometer i biologi.
Hastigheter fra mm/time (kapillærer i trær) til km/sek for overlydsfly.
Dette gir opphav til mange ulike krefter på fluidet, og som fluidmekanikere er det vår jobb å beregne disse kreftene, som vi bruker for å kunne beregne strømningen som oppstår.
Eksempler: Lava: gravitasjon kjemper mot viskositet (intern friksjon). I et vannkraftanlegg fører de store hastighetene til en kaotisk strømning (turbulens) som gir ekstra friksjon. For en vannløper er det overflatekreftene som gjør at den kan den kan løpe på overflaten.

## Slide 2: Velkommen til TPS200 Fluidmekanikk!
Kitchen flows
Since March 2020 (COVID-19 outbreak response)
Microfluidics
Ph.D. UiO 2017
Post doc UCSB 2021
Miscible flows
Post doc Stanford 2018-2020
Endre Joachim Lerheim Mossige (e.joachim.mossige@nmbu.no)
water drop
glycerol
particle
flow
filtrate
filtrate
200 m
Notes: I naturen og i ingeniørfaget. Mange lengdeskalaer: fra km i geofysikk til mm og mikrometer i biologi.
Hastigheter fra mm/time (kapillærer i trær) til km/sek for overlydsfly.
Dette gir opphav til mange ulike krefter på fluidet, og som fluidmekanikere er det vår jobb å beregne disse kreftene, som vi bruker for å kunne beregne strømningen som oppstår.
Eksempler: Lava: gravitasjon kjemper mot viskositet (intern friksjon). I et vannkraftanlegg fører de store hastighetene til en kaotisk strømning (turbulens) som gir ekstra friksjon. For en vannløper er det overflatekreftene som gjør at den kan den kan løpe på overflaten.

## Slide 3: Velkommen til TPS200 Fluidmekanikk!
Kitchen flows
Since March 2020 (COVID-19 outbreak response)
Microfluidics
Ph.D. UiO 2017
Post doc UCSB 2021
Miscible flows
Post doc Stanford 2018-2020
Endre Joachim Lerheim Mossige (e.joachim.mossige@nmbu.no)
water drop
glycerol
particle
flow
filtrate
filtrate
200 m
Eq. 1:
Fluid mechanics
=
awesome!
Notes: I naturen og i ingeniørfaget. Mange lengdeskalaer: fra km i geofysikk til mm og mikrometer i biologi.
Hastigheter fra mm/time (kapillærer i trær) til km/sek for overlydsfly.
Dette gir opphav til mange ulike krefter på fluidet, og som fluidmekanikere er det vår jobb å beregne disse kreftene, som vi bruker for å kunne beregne strømningen som oppstår.
Eksempler: Lava: gravitasjon kjemper mot viskositet (intern friksjon). I et vannkraftanlegg fører de store hastighetene til en kaotisk strømning (turbulens) som gir ekstra friksjon. For en vannløper er det overflatekreftene som gjør at den kan den kan løpe på overflaten.

## Slide 4: You did fluid mechanics this morning! Examples of «everyday flows»
Coffee making
Porous media flow
Pouring syrup
Viscous flow
Driving
Turbulent flow
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Notes: Noe av det jeg synes er kult med fluidmekanikk er at vi ser det overalt!

## Slide 5: Flows are either laminar or turbulent
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Coffee making
Porous media flow
Pouring syrup
Viscous flow
Driving
Turbulent flow
Notes: Med så mange forskjellige strømningsfenomener er det kjekt å kunne sette en merkelapp på dem. Vi inndeler strømning i to grupper etter hvor kaotiske de er. Hvis strømningen ligger I lameller er det liten grad av kaos og vi kaller den laminær, mens hvis vi har virvler og stor grad av kaos kaller vi den turbulent. Dere har kanskje opplevd turbulens når dere har flydd for eksempel.

## Slide 6: Laminar flows are ordered Turbulent flows are chaotic
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Turbulent flows
(fast, large scale, low viscosity)
Laminar flows
(slow, small scale, high viscosity)
Notes: Laminære strømninger er får vi på små lengdeskalaer, som rundt et insekt, og hvis hastighetene er lave. Hvis fluidet er veldig viskøst får vi også laminær strømning. Sammenliknet med laminære strømninger gir turbulente strømninger stor luftmotstand )eller vannmotstand) og virvlene som karakteriserer turbulens f;rer også til god miksing. Et eksempel på turbulent miksing fra hverdagen er miksing av melk I kaffen (hadde stømningen vært laminær ville det tatt et par timer å blande de to væskene, istedenfor et par sekunder)

## Slide 7: Individual exercise (1 min): Is this flow laminar or turbulent?
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Turbulent flows
(fast, large scale, low viscosity)
Laminar flows
(slow, small scale, high viscosity)
Notes: Laminære strømninger er får vi på små lengdeskalaer, som rundt et insekt, og hvis hastighetene er lave. Hvis fluidet er veldig viskøst får vi også laminær strømning. Etter denne: K!

## Slide 8: Discuss with partner (1 min): Is this flow laminar or turbulent?
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Turbulent flows
(fast, large scale, low viscosity)
Laminar flows
(slow, small scale, high viscosity)
Notes: Laminære strømninger er får vi på små lengdeskalaer, som rundt et insekt, og hvis hastighetene er lave. Hvis fluidet er veldig viskøst får vi også laminær strømning. Etter denne: K!

## Slide 9
image from Wikipedia
Notes: Laminære strømninger er får vi på små lengdeskalaer, som rundt et insekt, og hvis hastighetene er lave. Hvis fluidet er veldig viskøst får vi også laminær strømning. Etter denne: K!

## Slide 10: We use the value of the Reynolds number (Re) to predict whether flow is laminar or turbulent
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Inertial forces = treghetskrefter
Notes: Så, kan vi bestemme om gitt strømning er laminær eller turbulent? Svaret er: JA! Som dere så er det har hastigheten på strømmen noe å si.

## Slide 11: Flows span over a wide range of Reynolds numbers
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Re ~ 105
(fast, large scale, low viscosity)
Re ~ 10-1
(slow, small scale, high viscosity)
Notes: Så, kan vi bestemme om gitt strømning er laminær eller turbulent? Svaret er: JA! Som dere så er det har hastigheten på strømmen noe å si.

## Slide 12: Properties of fluids: viscosity Viscosity is a measure of the internal friction within the fluid Viscosity is the ratio of the shear stress to the velocity gradient
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
How to measure viscosity
Viscosity
(measure of internal friction in fluid)
Mathematical
definition
Impose U
Measure
Notes: Plot of Stress – strain relation for Newtonian liquids. Break after this!

## Slide 13: Properties of fluids: linear viscosity (Newtonian fluids)
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Linear viscosity/ Newtonian fluids
(water, air)
Notes: Plot of Stress – strain relation for Newtonian liquids. Break after this!

## Slide 14: Properties of fluids: linear and non-linear viscosity ... ...
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Linear viscosity/ Newtonian fluids
(water, air)
But how about
paint, corn starch and toothpaste?
corn starch = maisstivelse (Maizena)
Notes: Plot of Stress – strain relation for Newtonian liquids. Break after this!

## Slide 15: Properties of fluids: linear and non-linear viscosity ... ...
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Non-linear viscosity
viscosity depends on velocity profile
Linear viscosity/ Newtonian fluids
(water, air)
But how about
paint and corn starch?
corn starch = maisstivelse (Maizena)
Notes: Plot of Stress – strain relation for Newtonian liquids. Break after this!

## Slide 16: Examples of everyday fluids: Newtonian or non-Newtonian?
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Notes: Plot of Stress – strain relation for Newtonian liquids. Break after this!

## Slide 17
image from Wikipedia
Notes: Siste før pausen (evt. første etter pausen, teaser): Noen fluider fra kjøkkenet: Hvilke er Newtonske og hvilke er ikke-Newtonske?

## Slide 18: TPS 200: Info om faget
Forelesninger:
  Mandag kl. 14:15-16 i S121
  Onsdag kl. 14:15-16 i MU118
Ukentlige Labøvinger:
  Torsdager mellom 8 og 16 (to timer per gruppe). Fra 17. februar
Hjelp til hjemmeoppgaver:
  Tirsdager 10-12 i MU118
All info ligger på Canvas

## Slide 19: Pensum

## Slide 20: Obligatorisk aktivitet 1: Innleveringer

## Slide 21: Obligatorisk aktivitet 2: Laboratorieøvinger (må se an smittesituasjonen – videolab kan være et alternativ)

## Slide 22: Frivillige øvingsoppgaver

## Slide 23: Medvirkende
EJLM | Endre Joachim Lerheim Mossige | Undervisningslektor, REALTEK | e.joachim.mossige@nmbu.no
VN | Vegard Nilsen | Postdoktor, REALTEK | vegard.nilsen@nmbu.no

## Slide 24: Poll (5 minutes Kahoot!)
Unclear points?
How did you like the first lecture?
Did anything from the first lecture make you curious?
How do you think you will use fluid mechanics as a professional?

## Slide 25: Next time  Properties of fluids: surface tension (FL2)
All images from Creative Commons. Licensed under CC BY-SA-NC
Notes: Examples: Implications of surface tension. Mathematical definition. Take-home exercise: How many paper clips (binderser) can float on a water surface?