## Slide 1: 20 – Dragkraft - motstandskraft
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
04-04-2022 (EFM 11.1 – 11.6)
Hva er grunnen til dette?
Fra Teknisk Ukeblad
Ett år senere:
Calix
Autogefühl
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Hvorfor har en golfball ’dimpler’?
Fra Amazon
Tidlig separasjon – høy motstand
Sen separasjon – lavere motstand
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Hvorfor flyr fuglene i formasjon?
Fra Creative Commons
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

## Slide 2: Men først...såpebobler!
Fra sist: Vi får størst såpebobler ved å blåse løst. Hvorfor det?
Diskuter: Hvor er trykket størst, inni boblen eller utenfor boblen?
Diskuter: Hvor stor er trykkforskjellen? Tips: Dette er relatert til hvor hardt dere blåser.

## Slide 3: Men først...såpebobler!
Fra sist: Vi får størst såpebobler ved å blåse løst. Hvorfor det?
Diskuter: Hvor er trykket størst, inni boblen eller utenfor boblen?
Diskuter: Hvor stor er trykkforskjellen? Tips: Dette er relatert til hvor hardt dere blåser.
Svar: Bernoulli langs en strømlinje gir at trykket er størst inni boblen. Trykkforskjellen er:

## Slide 4: Men først...såpebobler!
Fra sist: Vi får størst såpebobler ved å blåse løst. Hvorfor det?
Diskuter: Hvor er trykket størst, inni boblen eller utenfor boblen?
Diskuter: Hvor stor er trykkforskjellen? Tips: Dette er relatert til hvor hardt dere blåser.
Svar: Bernoulli langs en strømlinje gir at trykket er størst inni boblen. Trykkforskjellen er:
Trykkraften på veggen inni boblen () balanseres av kraften langs bobleveggen (), som avhenger av overflatespenningen
Kraft langs en overflate/lengden av overflaten
Oppgave: Skriv et uttrykk for kraften langs veggen av boblen.

## Slide 5: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er

## Slide 6: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?

## Slide 7: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?
Svar:

## Slide 8: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?
Svar:
Oppgave: Hva blir trykket inni boblen uttr. v/ og D (?

## Slide 9: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?
Svar:
Oppgave: Hva blir trykket inni boblen uttr. v/ og D (?
Svar:

## Slide 10: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?
Svar:
Oppgave: Hva blir trykket inni boblen uttr. v/ og D (?
Svar:
Oppgave: Kan du nå forklare hvorfor boblen blir mindre hvis du blåser hardere (?

## Slide 11: Men først...såpebobler!
Svar: Kraften langs bobleveggen er
Oppgave: Hva er trykkraften på arealet inni boblen?
Svar:
Oppgave: Hva blir trykket inni boblen uttr. v/ og D (?
Svar:
Oppgave: Kan du nå forklare hvorfor boblen blir mindre hvis du blåser hardere (?
Svar:

## Slide 12: Dragkraften har to bidrag: trykkdrag og friksjonsdrag
Trykkraften på et areal finnes generelt ved å integrere trykkfordelingen over arealet (f.eks. overflaten til et nedsenket objekt):
Her er en utadrettet enhetsnormal
Tidlig separasjon – høy motstand
Sen separasjon – lavere motstand
Strømning mot høyre
Sen separasjon – lavere motstand

## Slide 13: Diskutér: Hvilken kule opplever mest motstandskraft, den med tidlig eller den med sen separasjon?
Trykkraften på et areal finnes generelt ved å integrere trykkfordelingen over arealet (f.eks. overflaten til et nedsenket objekt):
Her er en utadrettet enhetsnormal
Tidlig separasjon – høy motstand
Sen separasjon lavere motstand
Strømning mot høyre
Sen separasjon – lavere motstand

## Slide 14: Drag: Beregning i praksis
Som regel vanskelig å beregne trykkfordelingen og skjærspennings-fordelingen over et objekt
Dragkraft beregnes i stedet som
- dragkoeffisient (dim.løs)
- et referanseareal, kan variere med type objekt
- fristrømshastigheten
– tettheten til fluidet
Formelen kan begrunnes med dimensjonsanalyse (kommer)
Funksjon av objektets form og Reynoldstallet til strømningen + ruhet i varierende grad
Hovedregel: Arealet av objektets projeksjon inn på et plan som er normalt på fristrømshastigheten

## Slide 15: Drag: Beregning i praksis
Dragkraften i inkompressibel strømning avhenger av form (), størrelse (), fluidhastigheten, tetthet og ofte og ruhet
Snudd om:
Koeffisienten bestemmes vanligvis ved eksperimenter (eks. vindtunnel)

## Slide 16: Dragkraften har to bidrag: trykkdrag og friksjonsdrag
Skjærkraften på et areal finnes ved å integrere skjærspennings-fordelingen over arealet (f.eks. overflaten til et nedsenket objekt)
Her er en enhetsvektor som er tangentiell til flaten
Skjærspenning virker tangentielt på en flate
Virker hovedsakelig på siden av kulen

## Slide 17: Repetisjon fra grensesjiktsteori: Friksjonskraft (drag) på plate
Forholdet mellom dragkraften (skjærkraft, friksjonskraft) på platen og det dynamiske trykket multiplisert med et areal er et dimensjonsløst tall som kalles drag-koeffisienten
er arealet av én side eller begge sider av platen
Dragkraften blir dermed
For en plan flate parallell med fristrømmen er dragkraften en ren friksjonskraft. Senere skal vi se at for andre legemer kan vi ha en trykk-komponent i dragkraften.

## Slide 18: Drag- og løft: Definisjoner
Dragkraft er summen av trykk- og skjærkrefter som virker parallelt med fristrømmen (fortegn i og ):
Løftekraft er summen av trykk- og skjærkrefter som virker normalt på fristrømmen (fortegn i og ):

## Slide 19: Påminnelse: EFM Eksempel 6.6 – bestemme dragraft
Geværkule e.l. i vindtunnel
Hastighet ved 1 og ved 2 er begge kjente
  (uniform)
  Hastigheten ved snitt 2 varierer lineært fra 0 til maks ved rørveggen
Hva blir dragkraften fra vinden på kula?

## Slide 20: Nå: Vi vil bestemme dragkraften, men vi kjenner ikke hastigheten i punkt 2, V2
Geværkule e.l. i vindtunnel
Hastighet ved 1 er kjent men v2 er ukjent
  (uniform)
Hva blir dragkraften fra vinden på kula?
Hva hvis V2 = ?

## Slide 21: Dragkoeffisienter for glatte 2D-objekter
Strategi: Vi finner dragkoeffisienten fra diagram og regner ut
2D-objekt: Et objekt som er så avlangt (på tvers av strømningsretningen) at vi kan se bort fra endeeffekter
Variasjonen med Reynoldstall skyldes primært variasjon i skjærkrefter
  konstant for objekter/ der trykkforskjell utgjør hele/ mesteparten av dragkraften
Figuren gjelder for «glatte» objekter

## Slide 22: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: avh. både av skjær- og trykkrefter og dermed avhengig av
: nesten konstant, drag er dominert av trykkforskjeller. Strømningsmønsteret rundt sylinderen nokså konstant.
: Hva forklarer dette fallet i ?

## Slide 23: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: avh. både av skjær- og trykkrefter og dermed avhengig av
: nesten konstant, drag er dominert av trykkforskjeller. Strømningsmønsteret rundt sylinderen nokså konstant.
: Hva forklarer dette fallet i ?

## Slide 24: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: avh. både av skjær- og trykkrefter og dermed avhengig av
: nesten konstant, drag er dominert av trykkforskjeller. Strømningsmønsteret rundt sylinderen nokså konstant.
: Hva forklarer dette fallet i ?

## Slide 25: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: avh. både av skjær- og trykkrefter og dermed avhengig av
: nesten konstant, drag er dominert av trykkforskjeller. Strømningsmønsteret rundt sylinderen nokså konstant.
: Hva forklarer dette fallet i ?
Tidlig separasjon () –
høy motstand
Sen separasjon ()

## Slide 26: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: «Drag crisis». synker plutselig. Grensesjiktet går over fra å være laminært til å være turbulent.  Mindre lavtrykkssone bak sylinderen.
Tidlig separasjon () –
høy motstand
Sen separasjon ()

## Slide 27: Dragkoeffisient for glatt 2D-sylinder
: «Drag crisis». synker plutselig. Grensesjiktet går over fra å være laminært til å være turbulent.  Mindre lavtrykkssone bak sylinderen.
Tidlig separasjon () –
høy motstand
Sen separasjon ()

## Slide 28: Effekten av ruhet
Ruhet tvinger frem tidligere overgang til turbulent grensesjikt («tripped boundary layer»)
Relevant også for andre former enn sylinder
Kan brukes til å senke i relevant -område
Finnemore & Franzini (2002)
Wikipedia
Autogefühl

## Slide 29: Tabell med -verdier fra læreboken

## Slide 30: Oppgave: Bestem dragkraft på mast (sylinder) og moment om fundamentet
Sylinder som vist i figuren er fundament for en antenne
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Bruk
A) Regn ut
B) Finn dragkoeffisienten CD fra Fig. 11.5
C) Finn dragkraften ved likn. 11.5
D) Finn momentet om fundamentet (tips: angrepspunkt for draget)
M
, Likn. 11.5
Diagram neste slide

## Slide 31: Oppgave: Bestem dragkraft på mast (sylinder) og moment om fundamentet
Sylinder som vist i figuren er fundament for en antenne
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Bruk
A) Regn ut
B) Finn dragkoeffisienten CD fra Fig. 11.5
C) Finn dragkraften ved likn. 11.5
D) Finn momentet om fundamentet (tips: angrepspunkt for draget)
M
, Likn. 11.5

## Slide 32: Løsning A,B: EFM Eksempel 11.1
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Beregn Reynoldstallet:
Slå opp dragkoeffisienten

## Slide 33: Løsning C: EFM Eksempel 11.1
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Beregn Reynoldstallet:
Slå opp dragkoeffisienten
Beregn dragkraften:

## Slide 34: Løsning D: EFM Eksempel 11.1
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Vi regner dragkreftene som uniformt fordelt langs sylinderen – angreps-punktet til blir dermed midt på sylinderen

## Slide 35: Løsning D: EFM Eksempel 11.1
Bestem dragkraften på sylinderen og momentet om kontaktpunktet med bakken
Vi regner dragkreftene som uniformt fordelt langs sylinderen – angreps-punktet til blir dermed midt på sylinderen
Beregn momentet om kontaktpunktet

## Slide 36: Strømlinjeforming
Strømlinjeforming forhindrer separasjon av grensesjiktet og reduserer den delen av dragkraften som skyldes trykkforskjeller…
…men kan øke drag som skyldes skjærspenning fordi objektet får større overflate
Det er summen av de to bidragene (skjær og trykk) som må minimeres
Må minimeres for relevant -område ellers kan det slå feil!

## Slide 37: Strømlinjeforming i sykling (parallelt til EFM Eksempel 11.5)
Sammenlikn dragkraften ved Reynolds-tall (hode med hjelm i 50 – 60 km/t) for en kule og et strømlinjeformet objekt med samme diameter
Wikipedia
Amazon
Vanlig hjelm
Tempohjelm

## Slide 38: Kan du forklare dette?
Teknisk Ukeblad, mars 2020
Ett år senere:
Calix

## Slide 39: Forsøk på strømlinjeforming…
Mer om denne historien her
Aftenposten

## Slide 40: «Slipstreaming»
Sykling, skøyteløp, motorsport etc.
Ved å legge seg i kjølvannet av forankjørende, kan man redusere dragkraften på seg selv
Wikipedia

## Slide 41: Terminalhastighet
Terminalhastighet – den stabile fallhastigheten til et objekt i et fluid når tyngdekraften er balansert av dragkraften og eventuell oppdrift
Verdensrekord for mennesker i fritt fall: Felix Baumgartner, 2012, hopp fra heliumballong
  Hoppet fra 38 969 moh
  Nådde 1357.64 km/t
  Får hjelp fra tynnere luft…
Wikipedia

## Slide 42: EFM Eksempel 11.4 – Bestem terminalhastighet til en kule som faller gjennom vann
Terminalhastighet – den stabile fallhastigheten til et objekt i et fluid når tyngdekraften er balansert av dragkraften og eventuell oppdrift
Kule med diameter og spesifikk tetthet faller i vann
Egenskapene til vannet er:
Bestem terminalhastigheten
: Oppdrift (tyngden av det fortrengte vannet)
: Tyngden av kulen
: Draget til kulen
Egenvekten til kulen
: («specific gravity»)
:

## Slide 43: Bestem terminalhastighet til en kule som faller gjennom vann
Kule med diameter og spesifikk tetthet faller i vann
Egenskapene til vannet er:
Løsningsstrategi:
A) Uttrykk ved
B) Sett inn kjente størrelser:
C) Finne V v/ iterasjon (2 iterasjoner):
  Gjett = 20,000: Finn (Fig. 11.9)
  Regn ut fra likn. fra pkt. B
D) Kontroller svar med likn. (11.9)
: Oppdrift (tyngden av det fortrengte vannet)
: Tyngden av kulen
: Draget til kulen
Egenvekten til kulen
: («specific gravity»)
:
Likn. (11.9)
Neste slide

## Slide 44: Bestem terminalhastighet til en kule som faller gjennom vann
Kule med diameter og spesifikk tetthet faller i vann
Egenskapene til vannet er:
Løsningsstrategi:
A) Uttrykk ved
B) Sett inn kjente størrelser:
C) Finne V v/ iterasjon (2 iterasjoner):
  Gjett = 20,000: Finn (Fig. 11.9)
  Regn ut fra likn. fra pkt. B
D) Kontroller svar med likn. (11.9)
: Oppdrift (tyngden av det fortrengte vannet)
: Tyngden av kulen
: Draget til kulen
Egenvekten til kulen
: («specific gravity»)
:
Likn. (11.9)

## Slide 45: Løsning A,B: Hastigheten uttrykt ved kjente størrelser og
Bestem terminalhastigheten
Kraftlikevekt
Vi har
Sett inn:

## Slide 46: Løsning A,B: Hastigheten uttrykt ved kjente størrelser og
Bestem terminalhastigheten
Løs mhp. :
Løs mhp. og sett inn tall
A
B

## Slide 47: Oppgave C: Regn ut hastigheten ved iterasjon
Gjett et Re
Finn CD fra diagrammet
Regn ut hastighet ved likn. fra oppg. B
Oppdater Re
Finn ny CD
Oppdater V
Konvergens?

## Slide 48: Løsning C: Regn ut hastigheten ved iterasjon
Likn. fra punkt B
= 20,000
Første iterasjon gir
Som gir:
Oppdatert Re:
0.5

## Slide 49: Løsning C: Regn ut hastigheten ved iterasjon
Likn. fra punkt B
= 7891
Andre iterasjon gir
Som gir:
Oppdatert Re:

## Slide 50: Løsning C: Regn ut hastigheten ved iterasjon
Likn. fra punkt B
= 7891
Andre iterasjon gir
Som gir:
Oppdatert Re:

## Slide 51: Løsning D: Regn ut hastigheten ved iterasjon og bruk av likn. 11.9
Bestem terminalhastigheten
Løs ved iterasjon
(11.9)

## Slide 52: Hjemmeoppgave: Hvilken hastighet hadde dere fått hvis dere brukte likning 11.8 istedenfor 11.9 (neglisjere treghet)?
Bestem terminalhastigheten
Løs ved iterasjon
(11.9)
(11.8)

## Slide 53: Drag for kjøretøy
Mer aerodynamisk med tiden
  Kunnskap om aerodynamikk har vært der nesten siden bilens fødsel…
  …men viktigheten av strømlinjeforming stiger kvadratisk med hastigheten
  Utvikling i produksjonsprosesser
Komplisert underside
Husk at både koeffisienten og bilens frontareal inngår i dragkraften, må egentlig sammenlikne produktet

## Slide 54: Drag for kjøretøy
Måles i vindtunneler eller ved simulering
  Komplikasjon: Relativt hastighet mellom bil og underlag er 0 i vindtunnel, men ikke i virkeligheten
Tesla
Mercedes
Tesla Model S (2021): 0.208
Mercedes EQS: 0.200 (laveste i serieproduksjon)
En diffuser reduserer dragkraften knyttet til separasjon når luften som strømmer under bilen forlater bakenden

## Slide 55: Drag for kjøretøy
I tillegg til luftmotsand må en bil overvinne rullemotstand
Luftmotstand
Rullemotstand
Bilens forbruk er i tillegg avhengig av virkningsgrad og energi til andre systemer i bilen (AC etc.)
Eksempel 11.3: Med rullemotstand

## Slide 56: Til info: Drag i kompressibel strømning
TPS200: Inkompressibel strømning
Hvis strømningen er kompressibel, begynner Mach-tallet også å spille en rolle for -verdien

## Slide 57: Drag – huskepunkter
Separasjon av grensesjiktet fører til økt trykkforskjell og økt drag
  Oppstår når strømningen ikke klarer å «følge svingen på objektet» (konvekse objekter gir «adverse» trykkgradient som gir separasjon)
  Turbulente grensesjikt mer robuste mot separasjon
Ruhet kan påvirke dragegenskapene betydelig
Stokes lov for kuler krever
Beregnes som
Det relative bidraget fra skjærkrefter er større ved lave og for strømlinje-formede objekter
Det relative bidraget fra trykkrefter er større ved høye og for ikke-strøm-linjeformede objekter («blunt objects»)
For «blunt objects» er dragkoeffisienten som regel konstant for

## Slide 58: Virvelgater
For visse dannes det virvler som alternerer mellom å oppstå på hver side av et objekt: Von Karman virvelgate
  Sylinder:
Det oppstår periodiske svingninger i trykkfordelingen som kan skape vibrasjoner
Frekvensen til virveldannelsen må tas hensyn til ved design
Wikipedia

## Slide 59: Separasjon av grensesjiktet
Separasjon av grensesjiktet: Grense-sjiktet klarer ikke følge overflaten til det faste objektet og «separerer» fra objektets overflate
Sterk kurvatur promoterer separasjon
Skarpe hjørner tvinger frem separasjon
Nokså uniformt trykk i det turbulente kjølvannet, nær trykket ved separasjonspunktet
Liknende trykk
Mindre utsatt for separasjon
Separasjon ved visse
Separasjon nesten uansett
Separasjons-punkt

## Slide 60: Separasjon av grensesjiktet – hva skjer egentlig?
Kontrolleres av trykkgradienten: Endring i trykk i strømningsretningen. Trykkgradienten er essensielt bestemt av den tilnærmet friksjonsfrie strømningen utenfor grensesjiktet
  Økende trykk langs strømlinje innebærer en retarderende kraft (adverse pressure gradient) og hastigheten går ned
  Synkende trykk langs strømlinje innebærer en akselererende kraft (favorable pressure gradient) og hastigheten øker
Retardasjon tvinger frem en reversering av strømningsretningen nær veggen – separasjon av grensesjiktet med virveldannelse
Turbulente grensesjikt er mer stabile pga. høyere middelhastighet nær veggen – skal mer til for å snu strømningsretningen ved veggen
Økende trykk
Finnemore & Franzini (2002)

## Slide 61: Separasjon i innsnevring vs. utvidelse i rør
Vi har de samme effektene i intern strømning som i ekstern strømning
Økende trykk i strømningsretningen henger sammen med retardasjon og kan gi separasjon av grensesjiktet
Synkende trykk, ingen separasjon av grensesjiktet
Økende trykk, kan få separasjon av grensesjiktet
Finnemore & Franzini (2002)
White, F. (2016)

## Slide 62: Turbulente grensesjikt er mer stabile mot separasjon
Gjevik, B.
Legg merke til hvordan separasjonspunktet flytter seg bakover på sylinderen ved høyere
Høyere middelhastighet nær rørveggen i turbulent strømning – det skal mer til for å snu strømningsretningen
Finnemore & Franzini (2002)