## Slide 1: 21 –Løft: Learning to fly
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
06-04-2022
Bilder fra Creative Commons
Hvordan er det mulig?

## Slide 2: Eksempler på løft – overalt hvor vi har asymmetrisk strømning rundt et objekt
Sideveis løft
Vertikalt løft
Ikke asymmetrisk objekt, men roterende objekt som gir asymmetrisk strømningsmønster
Medvind
Motvind (krysser)
Elvebunn
Negativt løft
Bilder fra Wikipedia
NVE rapport 9-2009

## Slide 3: 21 –Løft: Learning to fly
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
06-04-2022
Bilder fra Creative Commons
Drag: Hva er hastigheten til en
fallende kule
V0
Vrot
Vil kulen bevege seg sideveis?
Hvordan er det mulig?

## Slide 4: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Vrot

## Slide 5: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
Vrot
Vrot

## Slide 6: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
V0
Vrot
Vrot

## Slide 7: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
V0
V0
Vrot
Vrot
V0 + Vrot
V0 - Vrot

## Slide 8: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
V0
V0
Vrot
Vrot
V0 + Vrot
V0 - Vrot
Høy V
Lavt trykk
Lav V
Høyt trykk

## Slide 9: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
V0
V0
Vrot
Vrot
Høy V
Lavt trykk
Lav V
Høyt trykk
Fløft

## Slide 10: En fallende kule roterer med klokken– vil den bevege seg sideveis?
Bilder fra Creative Commons
V0
Sett fra observatør
Sett fra kulen
V0
V0
V0
Vrot
Vrot
Høy V
Lavt trykk
Lav V
Høyt trykk
Fløft

## Slide 11: Løft på en roterende sylinder: Magnuseffekten
Ikke lenger ideell, friksjonsfri strømning
Heftbetingelsen: En roterende sylinder setter i gang en roterende strømning
Viskøse effekter justerer bildet: Lager separasjon/drag og reduserer løft noe
Kutta-Joukowski er likevel god tilnærming til løftekraften
Hastighetsfelt med sirkulasjon
Sylinder i uniform strømning (sirkulasjon og løft/drag 0)
Wikipedia

## Slide 12: Drag- og løftkoeffisienter for glatte roterende objekter
Sylinder
Overflatens tangential-hastighet delt på fristrømshastigheten
Kule

## Slide 13: Drag- og løft: Definisjoner
Dragkraft er summen av trykk- og skjærkrefter som virker parallelt med fristrømmen (fortegn i og ):
Løftekraft er summen av trykk- og skjærkrefter som virker normalt på fristrømmen (fortegn i og ):

## Slide 14: Drag (fra sist): Beregning i praksis
Som regel vanskelig å beregne trykkfordelingen og skjærspennings-fordelingen over et objekt
Dragkraft beregnes i stedet som
- dragkoeffisient (dim.løs)
- et referanseareal, kan variere med type objekt
- fristrømshastigheten
– tettheten til fluidet
Formelen kan begrunnes med dimensjonsanalyse (kommer)
Funksjon av objektets form og Reynoldstallet til strømningen + ruhet i varierende grad
Hovedregel: Arealet av objektets projeksjon inn på et plan som er normalt på fristrømshastigheten

## Slide 15: Løft: Beregning i praksis
Som regel vanskelig å beregne trykkfordelingen og skjærspennings-fordelingen over et objekt
Løftekraftkraft beregnes i stedet som
- løftekoeffisient (dim.løs)
- et referanseareal, kan variere med type objekt
- fristrømshastigheten
– tettheten til fluidet
Formelen kan begrunnes med dimensjonsanalyse (kommer)
Funksjon av objektets form og Reynoldstallet til strømningen + ruhet i varierende grad
Hovedregel: Arealet av objektets projeksjon inn på et plan som er normalt på fristrømshastigheten

## Slide 16: Løft: Beregning i praksis
Som regel vanskelig å beregne trykkfordelingen og skjærspennings-fordelingen over et objekt
Løftekraftkraft beregnes i stedet som
- løftekoeffisient (dim.løs)
- et referanseareal, kan variere med type objekt
- fristrømshastigheten
– tettheten til fluidet
Formelen kan begrunnes med dimensjonsanalyse (kommer)
Funksjon av objektets form og Reynoldstallet til strømningen + ruhet i varierende grad
Hovedregel: Arealet av objektets projeksjon inn på et plan som er normalt på fristrømshastigheten

## Slide 17: Løft: Beregning i praksis
Som regel vanskelig å beregne trykkfordelingen og skjærspennings-fordelingen over et objekt
Løftekraftkraft beregnes i stedet som
- løftekoeffisient (dim.løs)
- et referanseareal, kan variere med type objekt
- fristrømshastigheten
– tettheten til fluidet
Formelen kan begrunnes med dimensjonsanalyse (kommer)
Funksjon av objektets form og Reynoldstallet til strømningen + ruhet i varierende grad
Hovedregel: Arealet av objektets projeksjon inn på et plan som er normalt på fristrømshastigheten
Hva er Aref for et riskorn som faller i vann? For en M&M?

## Slide 18: Løftkoeffisient
På samme måte som for drag, bruker vi en løftkoeffisient for å beregne løft i mange praktiske problemer:
Arealet varierer:
  For roterende sylinder/kule: Projisert areal på et plan normalt på fartsretningen
  For vinger: «Planform area» - arealet målt i planet til korden som vist til høyre

## Slide 19: EFM Eksempel 11.6
Ping-pong-ball med toppskru
Hastigheter som vist
Diameter
Tetthet til luft er
Hva blir drag og løftekraften?
Retningen til løftekraften, opp eller ned?
Først: Hva er CL og CD?

## Slide 20: EFM Eksempel 11.6
Hva blir drag og løftekraften?
Retningen til løftekraften?
Fra figuren for ballen: og
Vi beregner
Fra figur: og .

## Slide 21: EFM Eksempel 11.6
Ping-pong-ball med toppskru
Hastigheter som vist
Diameter
Tetthet til luft er
Hva blir drag og løftekraften?
Retningen til løftekraften, opp eller ned?
,

## Slide 22: EFM Eksempel 11.6
Hva blir drag og løftekraften?
Retningen til løftekraften?
Fra figur: og .
Dragkraft:
Løftekraft:

## Slide 23: EFM Eksempel 11.6
Hva blir drag og løftekraften?
Retningen til løftekraften?
Hastigheten øker under og synker over ballen
Tenk Bernoulli

## Slide 24: Hvordan forklare løft på en vinge – vanlig forklaring 1
Luft strømmer raskere over en vinge enn under  Bernoullis likning gir lavere trykk over vingen enn under, som resulterer i en netto løftekraft
Prinsipielt riktig!
  Veggfriksjon gir lite bidrag til løft
  Trykkfordelingen kan beregnes fra ideell friksjonsfri strømning og Bernoullis gjelder
Men hvorfor strømmer luften raskere over vingen?
Vanlig feil: Anta at luften som splittes ved vingefronten møtes igjen ved enden
Stemmer ikke og gir for lite løft
Wikipedia

## Slide 25: Hvordan forklare løft på en vinge – vanlig forklaring 2
Vingen sørger for at luftstrømmen bøyes av nedover  Dette innebærer at luften akselererer, som krever en kraft på luften  Newtons 3. lov gir en tilhørende motkraft på vingen som gir løft
Også prinsipielt riktig!
  Men hvorfor bøyes luftstrømmen av nedover? Og særlig på oversiden av vingen?
Wikipedia

## Slide 26: Hvordan forklare løft?
Årsak/virkning er litt sammenflettet og vanskelig å gi en helt intuitiv forklaring uten å ty til (mer avansert) teori
Meget anbefalingsverdig populærvitenskapelig forelesning om hvordan fly flyr (30 min) 
Se gjerne også denne (15 min)
Wikipedia
Wikipedia

## Slide 27: Løftkoeffisienter for vinge
Ideell teori stemmer godt for små
Hva skjer ved store ?
  går ned, går opp
  Stall/steiling: Separasjon av grensesjiktet langt fremme på vingen  Teorien gjelder ikke lenger
Cengel & Cimbala
Symmetrisk
Wikipedia
Ikke-symmetrisk (kurven parallellforskjøvet)
Man har også en viss effekt av Reynoldstall på som ikke er diskutert i læreboka

## Slide 28: Løft- og dragkoeffisienter for elliptiske vinger med endelig utstrekning
Tre ulike lengde/ bredde-forhold
, viser størrelsen på indusert dragkoeff.

## Slide 29: Oppgave: EFM Eksempel 11.8
Et fly med vekt 10 kN og to passasjerer på 800 N hver
Rektangulære vinger med vingespenn 10 m og kordelengde 1.5 m
Løft- og dragkoeffisienter vist i figur
Lufttettheten er
Se bort fra bakkeeffekter
Hvilken angrepsvinkel kreves for å ta av ved 140 km/t?
Ved hvilken hastighet oppnås stall/steiling?
Tre ulike lengde/ bredde-forhold

## Slide 30: Oppgave: EFM Eksempel 11.8
Et fly med vekt 10 kN og to passasjerer på 800 N hver
Rektangulære vinger med vingespenn 10 m og kordelengde 1.5 m
Løft- og dragkoeffisienter vist i figur
Lufttettheten er
Se bort fra bakkeeffekter
Hvilken angrepsvinkel kreves for å ta av ved 140 km/t?
  Strategi: Sett og løs for , deretter finnes fra figur
Tre ulike lengde/ bredde-forhold
Tre ulike lengde/ bredde-forhold

## Slide 31: EFM Eksempel 11.8
Hvilken angrepsvinkel kreves for å ta av ved 140 km/t?
Ved hvilken hastighet oppnås stall/steiling?
Strategi: Sett og løs for , deretter finnes fra figur

## Slide 32: EFM Eksempel 11.8
Hvilken angrepsvinkel kreves for å ta av ved 140 km/t?
Ved hvilken hastighet oppnås stall/steiling?
Strategi: Sett og løs for , deretter finnes fra figur
Lengde/bredde-forhold
Fra Figur:

## Slide 33: Oppgave: EFM Eksempel 11.8
Et fly med vekt 10 kN og to passasjerer på 800 N hver
Rektangulære vinger med vingespenn 10 m og kordelengde 1.5 m
Løft- og dragkoeffisienter vist i figur
Lufttettheten er
Se bort fra bakkeeffekter
Ved hvilken hastighet oppnås stall/steiling?
  Strategi: Hent ved stall (toppunkt for ) fra figur og løs for hastighet

## Slide 34: EFM Eksempel 11.8
Hvilken angrepsvinkel kreves for å ta av ved 140 km/t?
Ved hvilken hastighet oppnås stall/steiling?
Strategi: Hent ved stall (toppunkt for ) fra figur og løs for hastighet
Flyet kan ikke gå saktere, gir
Flyet kan ikke endre , da blir

## Slide 35: Løft på en 2D-vinge – klassisk teori
2D-vinge – uendelig lang inn i skjermen
Ideell friksjonsfri strømning gir null løft (og null drag) og stagnasjonspunkter som vist øverst er mulig
  Kan ikke eksistere – i virkeligheten får man separasjon hvis strømningen skal «runde hjørnet»
Viskøs (ekte) strømning ved moderate angrepsvinkler ser ut som vist nederst
  Bakre stagnasjonspunkt flytter seg til enden av vingen
Ideell, friksjonsfri strømning
Viskøs strømning

## Slide 36: Løft på en 2D-vinge – klassisk teori
Matematisk idé som har vist seg å fungere i praksis: Man kan (omtrent) konstruere det virkelige hastighetsfeltet for viskøs strømning ved å legge til sirkulasjon til løsningen for ideell friksjonsfri strømning (litt som for Magnuseffekten)
  Hvor mye sirkulasjon skal man legge til? Akkurat nok til å flytte bakre stagnasjonspunkt til enden av vingen
  Dette kalles Kutta-betingelsen
  Mengde sirkulasjon brukes for å beregne løft med Kutta-Joukowski
Ideell, friksjonsfri strømning
Viskøs strømning

## Slide 37: Løft på en 2D-vinge – klassisk teori
Kutta-Joukowski sier altså:
Fra Kutta-betingelsen og ideell teori kan man bestemme den nødvendige størrelsen på sirkulasjonen (gjelder for symmetrisk vinge og små angreps-vinkler slik at man ikke får separasjon oppå vingen)
Kombiner og få
– kordelengden
– vingelengde
– angrepsvinkel

## Slide 38: Løft på en 2D-vinge – klassisk teori
Løftkoeffisienten er per definisjon
Referansearealet for en 2D-vinge er (læreboka kaller for ), dette brukes også for dragkraften/
Sett de to uttrykkene for lik hverandre og finn løftkoeffisienten
Gjelder altså i utgangspunktet for symmetrisk vingeform og liten

## Slide 39: Hva er sirkulasjon?
Sirkulasjonen er kurveintegralet rundt en lukket kurve av tangential-komponenten til hastigheten langs kurven:
Dimensjon:
Et mål for gjennomsnittlig rotasjon for fluidpartiklene innenfor kurven
Lærebok: positiv med klokka
Mange andre kilder: positiv mot klokka
Stokes teorem relaterer sirkulasjon og curl:

## Slide 40: Eksempel: Sirkulasjon for en fri virvel
Tangentialhastigheten i en fri virvel er (labheftet):
Integrerer langs en sirkel om sentrum i virvelen og får med polarkoordinater
Hvordan kan dette stemme – labheftet sier jo at strømningen er virvelfri ()? Ja, overalt bortsett fra i sentrum av virvelen!
Stokes teorem relaterer sirkulasjon og curl:

## Slide 41: Vi kan lage løft på en 2D-sylinder med matematisk «triksing»
Ideell, friksjonsfri strømning: Kan vises at to løsninger av strømningslikningene kan legges sammen og summen er fortsatt en løsning av likningene
Legg sammen et rent sirkulært hastighetsfelt med hastighetsfeltet for sylinder i uniform strømning
  Se hvordan hastigheten endrer seg
  Stagnasjonspunktene flytter seg
  Bernoullis likning gir oss trykkene
Vi får en netto trykkforskjell over sylinderen, altså får vi løft
Hastighetsfelt med sirkulasjon
Sylinder i uniform strømning (sirkulasjon og løft/drag 0)

## Slide 42: Kutta-Joukowskis teorem
Kutta-Joukowskis teorem gir oss løftekraften per lengde sylinder som
Altså kan vi beregne løftet hvis vi kjenner fristrømshastigheten og sirkulasjonen
Dette kan utvides til andre former enn sylinder (eks. vinger) og stemmer brukbart med observasjoner så lenge vi ikke har separasjon (matematisk teknikk: konforme avbildninger)
Hastighetsfelt med sirkulasjon
Sylinder i uniform strømning (sirkulasjon og løft/drag 0)