## Slide 1: 23 – Similaritetslover
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
25-04-2022 – EFM 8.4 – 8.9 + MFMo Similarity & Scaling
Modelltesting: Hvordan kan vi finne drag
og løft på et fullskala fly ved å måle dette på et lite modellfly i vindtunnel?
Hvordan kan man relatere resultater fra modellforsøk i liten (ev. stor) skala til virkninger på en prototyp i full skala?

## Slide 2: Similaritet – introduksjon
Hvordan kan man relatere resultater fra modellforsøk i liten (ev. stor) skala til virkninger på en prototyp i full skala?
  Holder det at modellen er korrekt skalert?
  Bør strømningshastighetene være de samme for modell og for prototyp?
  Kan et trykk man måler i modellen overføres til prototypen uten videre?
Vindtunnel – Wikipedia
Vassdragslaboratoriet – NTNU (fra Adressa)

## Slide 3: Similaritet – introduksjon
Hvordan kan man relatere resultater fra modellforsøk i liten (ev. stor) skala til virkninger på en prototyp i full skala?
  Holder det at modellen er korrekt skalert?
  Bør strømningshastighetene være de samme for modell og for prototyp?
  Kan et trykk man måler i modellen overføres til prototypen uten videre?
Vindtunnel – Wikipedia
Vassdragslaboratoriet – NTNU (fra Adressa)
For å oppnå similaritet må som regel dimensjonsløse størrelser som Reynoldstallet
være det samme i modellen som i virkeligheten.

## Slide 4: Oppgave: Vi vil måle dragkreftene på en tennisball i en vindtunnel, men vi får ikke til de samme hastighetene som i virkeligheten
En god spiller kan slå en tennisball med en hastighet på 50 m/s
Men vindtunnelen vår klarer bare hastigheter på 10 m/s
Reynoldstallet i modellen, Rem, må være det samme som i virkeligheten, Rep
Hva kan vi gjøre for å få Rem = Rep?

## Slide 5: Svar: Alle svar er riktige! Vi kan …
… bruke en større ball
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 6: Svar: Alle svar er riktige! Vi kan …
… bruke en større ball
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 7: Svar: Alle svar er riktige! Vi kan …
… bruke en større ball
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 8: Svar: Alle svar er riktige! Vi kan …
… bruke en større ball
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 9: Diskuter: Ser dere noen problemer med noen av forslagene A-D?
… bruke en større ball
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 10: Diskusjon: Ser dere noen problemer med noen av forslagene A-D?
… bruke en større ball
  Må muligens ha større vindtunnel
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 11: Diskusjon: Ser dere noen problemer med noen av forslagene A-D?
… bruke en større ball
  Må muligens ha større vindtunnel
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
  Dyrt, sikkerhetshensyn
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 12: Diskusjon: Ser dere noen problemer med noen av forslagene A-D?
… bruke en større ball
  Må muligens ha større vindtunnel
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
  Dyrt, sikkerhetshensyn
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
  Sikkerhet
… bytte ut luften med vann (gir høyere , dermed høyere Re for samme hastighet U og diameter D).

## Slide 13: Diskusjon: Ser dere noen problemer med noen av forslagene A-D?
… bruke en større ball
  Må muligens ha større vindtunnel
… øke tettheten til luften ved å øke trykket .
  Dyrt, sikkerhetshensyn
… øke tettheten ved å senke temperaturen (e.g. injisere nitrogen)
  Sikkerhet
… bytte ut luften med vann
  Kavitasjon

## Slide 14: For å kunne relatere resultater fra modellforsøk til virkninger på fullskala forsøk må vi ha geometrisk og dynamisk similaritet
Dynamisk similaritet: Samme verdi av dimensjonsløse størrelser som definerer problemet (Reynoldstall, Froudetall osv.) i prototyp «p» og modell «m»
  F. eks.:
  Innebærer at forholdet mellom krefter, , er konstant i et gitt punkt i strømningen
Geometrisk similaritet: Samme form på fullskala objekt (prototypen: fly, båt osv.) og modellen
  Forrige eksempel: Ballen vi bruker i modellen må også være rund :)
Vindtunnel – Wikipedia

## Slide 15: For å kunne relatere resultater fra modellforsøk til virkninger på fullskala forsøk må vi ha geometrisk og dynamisk similaritet
Dynamisk similaritet: Samme verdi av dimensjonsløse størrelser som definerer problemet (Reynoldstall, Froudetall osv.) i prototyp «p» og modell «m»
  F. eks.:
  Innebærer at forholdet mellom krefter, , er konstant i et gitt punkt i strømningen
Geometrisk similaritet: Samme form på fullskala objekt (prototypen: fly, båt osv.) og modellen
  Forrige eksempel: Ballen vi bruker i modellen må også være rund :)
Vindtunnel – Wikipedia

## Slide 16: Kinematisk similaritet
Kinematisk similaritet: Geometrisk similaritet for strømlinjer (strømlinjene i modell er en skalert versjon av strømlinjene i prototyp; de er formlike)
  Likt strømningsmønster
Husk, dynamisk similaritet: Forholdet mellom krefter er konstant
Krefter avgjør strømningsmønsteret
  Altså vil geometrisk similaritet + dynamisk similaritet gi kinematisk similaritet

## Slide 17: Diskuter: Vi har laget en liten robot () som skal svømme gjennom blodårene på en pasient og åpne en hjerteklaff.
Roboten svømmer ved Reynoldstall .
Vi ønsker å optimalisere formen slik at det svømmer mest mulig effektivt
Men mikroskopet vårt er ikke kraftig nok til å se roboten
Hvordan ville du laget et modellsystem for å studere hvordan roboten svømmer?
Bilde: Creative Commons

## Slide 18: Løsning: Vi har laget en liten robot () som skal svømme gjennom blodårene på en pasient og åpne en hjerteklaff.
Roboten svømmer ved Reynoldstall .
Vi ønsker å optimalisere formen slik at det svømmer mest mulig effektivt
Men mikroskopet vårt er ikke kraftig nok til å se roboten
Hvordan ville du laget et modellsystem for å studere hvordan roboten svømmer?
Vi må ha dynamisk () og geometrisk similaritet
Vi kan lage en større modell, som svømmer gjennom en mer viskøs væske (ex.: honning)!
Bilde: Creative Commons

## Slide 19: Eksempel fra boken (EFM 8.1) – trykkfall i dyse
Anta at vi har en nedskalert laboratorie-modell for å studere trykkfallet
Dimensjonsanalyse viste at de relevante variablene kan skrives som en dimensjonsløs sammenheng

## Slide 20: Eksempel fra boken (EFM 8.1) – trykkfall i dyse
Dimensjonsanalyse gir oss:
Da må følgende gjelde ( – modell; – prototyp): Hvis de uavhengige dim.løse tallene for modell og prototyp er like
så er det avhengige dim.løse tallet(trykkfallet) likt:

## Slide 21: Eksempel fra boken (EFM 8.1) – trykkfall i dyse
fører til
Altså: Sørg for likhet mellom modell og prototyp for og
  Da vil trykkoeffisienten være den samme i modell og prototyp
«Geometrisk» similaritet
«Dynamisk» similaritet

## Slide 22: Eksempel fra boken (EFM 8.1) – trykkfall i dyse
Trykkoeffisientene er like
Da kan vi for eksempel forutsi en trykkforskjell i prototypen (blått) basert på modellstudiet (rødt antatt kjent) og kjent tetthet/hastighet for prototypen

## Slide 23: Oppgave: EFM Eksempel 8.4 (fra prototyp til modell)
Dragkreftene på en blimp skal studeres i en vindtunnel
Prototypen beveger seg typisk med en hastighet på 10 m/s
Man ønsker å bruke en modell i skala 1:10
Hvilken hastighet bør brukes i vindtunnelen for å oppnå dynamisk similaritet?
Anta samme tetthet og viskositet for luften i modell og prototype
En blimp (luftskip uten metallskjelett)
Wikipedia

## Slide 24: Løsning: EFM Eksempel 8.4 (fra prototyp til modell)
Matcher Reynoldstall:
Wikipedia

## Slide 25: Diskuter: EFM Eksempel 8.4 (kan det være at kompressible effekter gjør målingen vår unøyaktig?)
Matcher Reynoldstall:
Løser for modellhastigheten :
Wikipedia

## Slide 26: Løsning: EFM Eksempel 8.4 (må vi ta hensyn til kompressible effekter og i tilfelle hvorfor?)
Matcher Reynoldstall:
Løser for modellhastigheten :
Wikipedia
Det kan være at kompressible effekter spiller inn siden hastigheten nærmer seg lydhastighet i luft,
som er ca. – vi nærmer oss

## Slide 27: Oppgave: EFM Eksempel 8.5 (fra prototyp til modell)
Modell av ventil i skala 1:6 skal testes,
Vann med samme temperatur brukes for både modell og prototyp
Vannføring i prototyp
(fullskala)
Hvilken vannføring, Qm, kreves i modellstudiet for å oppnå dynamisk similaritet?
Først: Hvilket hastighetsforhold Vm/Vp kreves for dynamisk similaritet?

## Slide 28: Løsning: EFM Eksempel 8.5 (fra prototyp til modell)
Hvilken vannføring kreves i modellstudiet for å oppnå dynamisk similaritet?
Matcher Reynoldstall:

## Slide 29: Løsning: EFM Eksempel 8.5 (fra prototyp til modell)
Hvilken vannføring kreves i modellstudiet for å oppnå dynamisk similaritet?
Matcher Reynoldstall:
Løser for hastighetsforholdet Vm/Vp:
=1
Viskositet/tetthet er like fordi

## Slide 30: Oppgave: EFM Eksempel 8.5 (fra prototyp til modell)
Modell av ventil i skala 1:6 skal testes,
Vann med samme temperatur brukes for både modell og prototyp
Vannføring i prototyp
(fullskala)
Vm/Vp = Lp/Lm
Hvilken vannføring, Qm, kreves i modellstudiet for å oppnå dynamisk similaritet?

## Slide 31: Løsning: EFM Eksempel 8.5 (fra prototyp til modell)
Hvilken vannføring kreves i modellstudiet for å oppnå dynamisk similaritet?
Matcher Reynoldstall:
For vannføringen får vi:

## Slide 32: Oppgave: EFM Eksempel 8.6 (fra modell til prototyp)
En modell i skala 1:10 benyttes ved forhold som tilsier dynamisk similaritet,
En trykkforskjell mellom to punkter i modellen er målt til
Anta samme tetthet og viskositet for modell og prototype, .
Hva blir den tilsvarende trykkforskjellen for prototypen?
Først: Hva blir hastighetsforholdet Vp/Vm for å oppnå Rep = Rem?
Wikipedia
Prototyp (fullskala)
Vm: hastigheten i modellen
Vp: hastigheten i prototyp

## Slide 33: Oppgave: EFM Eksempel 8.6 (fra modell til prototyp)
En modell i skala 1:10 benyttes ved forhold som tilsier dynamisk similaritet,
En trykkforskjell mellom to punkter i modellen er målt til
Anta samme tetthet og viskositet for modell og prototype, .
Hva blir den tilsvarende trykkforskjellen for prototypen?
Først: Hva blir hastighetsforholdet Vp/Vm for å oppnå Rep = Rem?
Wikipedia
Prototyp (fullskala)
Vm: hastigheten i modellen
Vp: hastigheten i prototyp

## Slide 34: Løsning: Hastighetsforhold (fra modell til prototyp)
Hva blir hastighetsforholdet mellom prototyp og modell, dvs. Vp/Vm?
Matcher
Wikipedia

## Slide 35: Oppgave: EFM Eksempel 8.6 (fra modell til prototyp)
Hva blir den tilsvarende trykkforskjellen for prototypen?
Utgangspunktet er som følger (fra dimensjonsanalyse, tilsvarende som vårt eksempel med trykkfall i dyse)
Matchende  matchende
Wikipedia

## Slide 36: EFM Eksempel 8.6 (fra modell til prototyp)
Hva blir den tilsvarende trykkforskjellen for prototypen?
Matcher
Matcher :
Vi får
Wikipedia

## Slide 37: EFM Eksempel 8.7 (fra modell til prototyp)
En modell i skala 1:10 benyttes ved forhold som tilsier dynamisk similaritet
En dragkraft på 1530 N er målt for modellen
Hva blir den tilsvarende dragkraften for prototypen?
Anta samme tetthet og viskositet for modell og prototype
Wikipedia

## Slide 38: EFM Eksempel 8.7 (fra modell til prototyp)
Hva blir den tilsvarende dragkraften for prototypen?
Utgangspunktet er som følger (fra dimensjonsanalyse)
Matchende  matchende
Wikipedia

## Slide 39: EFM Eksempel 8.7 (fra modell til prototyp)
Hva blir den tilsvarende dragkraften for prototypen?
Matcher (som i eks. 8.6)
Matcher
Wikipedia

## Slide 40: EFM Eksempel 8.7 (fra modell til prototyp)
Hva blir den tilsvarende dragkraften for prototypen?
Matcher og
Vi får
Får når og
Wikipedia

## Slide 41: Ikke alltid nødvendig å matche nøyaktig
Eksemplene viste at vi fort får høye hastigheter (100 m/s) og store krefter (1530 N) i modellen når man matcher for modell og prototyp
  Upraktisk og dyrt å matche høye
Ofte får man gyldige resultater selv uten nøyaktig -matching så lenge for både modell og prototyp er tilstrekkelig høyt
For eksempelet med venturirør til høyre: Så lenge er større enn omtrent 5000 er uavhengig av
Man må gjøre modellforsøk helt til man ser at -effekten flater ut
Trykkfall knyttet til treghetseffekter (akselerasjon av væsken inkl. turbulens)
Trykkfall knyttet til viskøse effekter (skjærkrefter)

## Slide 42: Vi har sett mange kurver som flater ut med
Dragkoeffisienter
Friksjonsfaktorer i rørstrømning
Labøvelse 10 - singulærtapskoeffisienter

## Slide 43: EFM Eksempel 8.9
Modellbil i skala 1:10 i vindtunnel
Prototyp: 4 m lang og kjører med en hastighet på 100 km/h
Modell og prototyp: Luft ved 20 grader og atmosfærisk trykk ( og )
Erfaring tilsier at er uavhengig av for
Hva bør vindhastigheten i vindtunnelen være?

## Slide 44: EFM Eksempel 8.9
Erfaring tilsier at er uavhengig av for
Hva bør vindhastigheten i vindtunnelen være?
Vi forsøker å matcher Reynoldstall
For høyt – vi nærmer oss lydhastigheten på 1235 km/h og dermed får vi effekter av kompressibilitet. Også dyrt å lage slike hastigheter i vindtunnelen.

## Slide 45: EFM Eksempel 8.9
Erfaring tilsier at er uavhengig av for
Hva bør vindhastigheten i vindtunnelen være?
Hva er Reynoldstallet i prototypen?
Altså har vi så vi klarer oss med

## Slide 46: EFM Eksempel 8.9
Erfaring tilsier at er uavhengig av for
Hva bør vindhastigheten i vindtunnelen være?
Reynoldstall i modellen,
Kanskje for lavt til å måle krefter nøyaktig, kan velge litt høyere

## Slide 47: Geometrisk similaritet
Geometrisk similaritet innebærer at modellen er en nedskalert (eller oppskalert) versjon av prototypen – altså samme proporsjoner
Det betyr at forholdet mellom samhørende (homologe) lengder i modell og prototyp er konstant
For forholdet mellom arealer og volumer har vi
Geometrisk similaritet bevarer vinkler
Geometrisk similaritet er utgangspunkt for de fleste modellstudier, men ikke alltid
  Noen ganger må man skalere mer i én retning enn en annen

## Slide 48: Dimensjonsanalyse – hva er det og hva kan det brukes til?
Sjekke om man har regnet riktig – ulike dimensjoner i ulike ledd er bevis på at noe har gått feil
Variabelreduksjon: En (ofte ukjent) funksjonssammenheng mellom et sett med fysiske variabler som beskriver et fenomen må oppfylle kravet om dimensjonsmessig konsistens. Vi skal se at antall effektive variabler kan reduseres ved å innføre dimensjonsløse variabler.
  Effektivisere eksperimenter ved å variere på noen få dimensjonsløse variabler i stedet for å variere på alle variablene som inngår i eksperimentet
  Avgjøre hvilke krefter/effekter som er viktige i en gitt situasjon ved å se på verdien til dimensjonsløse variabler  Kan forenkle likninger ved å fjerne ledd som er små
  Oversette resultater fra småskala modellforsøk til anvendelser i stor skala (f.eks. forsøk i vindtunnel) – de dimensjonsløse variablene må ha samme verdi i modell og stor skala
  Effektivisere likningsløsning og presentasjon (løse én gang for dimensjonsløse variabler i stedet for mange ganger for variabler med dimensjoner)
Særlig denne identifiseres med dimensjonsanalyse
Konsekvenser