## Slide 1: 24 – Detaljert beskrivelse av strømning: fra kontrollvolum til differensiell tilnærming
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
28-04-2021 – EFM 16.1- 16.3 + MFMo > Potential Flows
Fra: Cengel & Cimbala (2018)
Kontrollvolum: Bryr oss ikke om detaljer i strømningen
Differensiell tilnærming: Løser opp detaljer i strømningen

## Slide 2: 24 – Detaljert beskrivelse av strømning: fra kontrollvolum til differensiell tilnærming
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
28-04-2021 – EFM 16.1- 16.3 + MFMo > Potential Flows
Fra: Cengel & Cimbala (2018)
Kontrollvolum: Bryr oss ikke om detaljer i strømningen
Differensiell tilnærming: Løser opp detaljer i strømningen
«Kontrollvolumtilnærming»
  Ser på hele regioner i strømningen, ikke detaljene i strømningsbildet
  Likninger på «integralform»
  Kan ofte løses uten differensiallikninger
«Differensiell tilnærming»
  Ser på det detaljerte strømningsmønsteret
  Likninger på «differensialform»
  Må løse differensiallikninger
  Dimensjonsanalyse kan forenkle likningene

## Slide 3: Påminnelse: To teoretiske tilnærminger til fluidmekanikk
Begge bruker nøyaktig de samme fysiske lovene
  Bevaring av masse
  Bevaring av bevegelsesmengde (Newtons 2. lov)
  Bevaring av energi
Forskjellen er om lovene formuleres for et makroskopisk kontrollvolum eller «lokalt» for et «uendelig lite kontrollvolum» (et punkt)
I tillegg er eksperimentelle tilnærminger viktig i fluidmekanikk – her kommer dimensjonsanalyse inn for fullt
Cengel & Cimbala (2018)

## Slide 4: Påminnelse: To teoretiske tilnærminger til fluidmekanikk
Begge bruker nøyaktig de samme fysiske lovene
  Bevaring av masse
  Bevaring av bevegelsesmengde (Newtons 2. lov)
  Bevaring av energi
Forskjellen er om lovene formuleres for et makroskopisk kontrollvolum eller «lokalt» for et «uendelig lite kontrollvolum» (et punkt)
Cengel & Cimbala (2018)

## Slide 5: Plan for i dag: Friksjonsfri strømning
Forenkle matematikken ved å anta friksjonsfri strømning – vi får da det som kalles potensialstrømning
Se på noen eksempler på potensialstrømning
Cengel & Cimbala (2018)
Ignorerer områder med virvling

## Slide 6: Hvis strømningen er friksjonsfri reduseres Newtons andre lov på differensialform til Eulers likning
Forenkle matematikken ved å anta friksjonsfri strømning – vi får da det som kalles potensialstrømning
Newtons andre lov på differensialform:
Cengel & Cimbala (2018)
Ignorerer områder med virvling

## Slide 7: Hvis strømningen er friksjonsfri reduseres Newtons andre lov på differensialform til Eulers likning
Forenkle matematikken ved å anta virvelfri strømning – vi får da det som kalles potensialstrømning
Newtons andre lov på differensialform:
kan skrives som Eulers likning hvis strømningen er friksjonsfri eller virvelfri:
Cengel & Cimbala (2018)
Ignorerer områder med virvling

## Slide 8: Når er strømningen friksjonsfri? Strømningen er ofte friksjonsfri utenfor det viskøse grensesjiktet
Når er strømningen virvelfri?
  Sånn ca. når strømningen er friksjonsfri ()
  Utenfor grensesjiktet nær faste flater
  God tilnærming i mange situasjoner, f.eks. flyvinger

## Slide 9: Eulerlikningen kan også brukes hvis strømningen er virvelfri (selv om den ikke er friksjonsfri)
Rotasjonshastigheten (vinkel-hastigheten) til en fluidpartikkel er
Det kan vises at (se lærebok)
kalles virvlingen til hastighetsfeltet
Virvelfritt hvis = 0

## Slide 10: Video som forklarer forskjellen på strømning med og uten virvling
Rotasjonshastigheten (vinkel-hastigheten) til en fluidpartikkel er
Det kan vises at (se lærebok)
kalles virvlingen til hastighetsfeltet
Virvelfritt hvis = 0

## Slide 11: Oppgave: Er den todimensjonale skjærstrømningen virvelfri? Hvis ikke, hva er virvlingen ? Kan vi bruke Eulers likning?
Den øvre platen beveger seg med konstant hastighet V = <U,0>.
Hastighetsfeltet er todimensjonalt og stasjonært:
  .
  z-hastigheten er null,
Avstanden mellom platene er .
Hastighetsfeltet er gitt ved
Virvelfritt hvis = 0

## Slide 12: Løsning: Skjærstrømningen er ikke virvelfri. Virvlingen . Vi kan ikke bruke Eulers likning.
Den øvre platen beveger seg med konstant hastighet V = <U,0>.
Hastighetsfeltet er todimensjonalt og stasjonært:
  .
  z-hastigheten er null,
Avstanden mellom platene er .
Hastighetsfeltet er gitt ved
Virvelfritt hvis = 0

## Slide 13: Løsning: Skjærstrømningen er ikke virvelfri. Virvlingen . Vi kan ikke bruke Eulers likning.
Den øvre platen beveger seg med konstant hastighet V = <U,0>.
Hastighetsfeltet er todimensjonalt og stasjonært:
  .
  z-hastigheten er null,
Avstanden mellom platene er .
Hastighetsfeltet er gitt ved
Virvelfritt hvis = 0

## Slide 14: Skjærstrømning er ikke virvelfri fordi fluidelementene roterer
Rotasjonshastigheten (vinkel-hastigheten) til en fluidpartikkel er
Det kan vises at (se lærebok)
kalles virvlingen til hastighetsfeltet
Virvelfritt hvis = 0
kalles også curlen til hastighetsfeltet og regnes ut som
Skjærstrømmen i figuren over er et eksempel på ikke-virvelfri strømning

## Slide 15: For virvelfri strømning finner vi hastighetsfeltet V ved å ta gradienten til hastighetspotensialet , dvs. V =
Ved virvelfri strømning finnes det altså et hastighetspotensiale slik at hastigheten . Komponentvis i kartesiske koordinater:
Hvis vi kan finne , regner vi enkelt ut hastigheten .
Friksjonsfri strømning rundt en sylinder.
Strømlinjer: sorte linjer, hastighetspotensial: hvite linjer

## Slide 16: Plan for i dag: friksjonsfri og virvelfri strømning
Forenkle matematikken ved å anta virvelfri strømning – vi får da det som kalles potensialstrømning
Se på noen eksempler på potensialstrømning
Formulere to fysiske lover på differensialform
  Bevaring av bevegelsesmengde (Newtons 2. lov) for friksjonsfri strømning i tyngdefeltet
    Denne har vi allerede: Eulers bevegelseslikning
  Bevaring av masse (kontinuitetslikningen)
    Denne har vi til nå kun sett på «kontrollvolumform»
      Kombinere disse for å løse hastighetsfeltet: Laplaces likning
Cengel & Cimbala (2018)
Ignorerer områder med virvling

## Slide 17: Bevaringslover på integralform fra tidligere
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 18: Eulers likning brukes for å beskrive detaljer i strømningen og kan brukes for friksjonsfri og/eller rotasjonsfri strømning
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 19: Vi skal også lære den differensielle formuleringen av massebevaringsloven
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 20: Ved å kombinere massebevaringsloven med Eulers likning får vi Laplaces likning, som er enkel å løse
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 21: Påminnelse: Eulers likning – oppsummert
Eulers bevegelseslikning er Newtons 2. lov for et friksjonsfritt fluid i tyngdefeltet
En vektorlikning – består av tre skalare likninger

## Slide 22: Påminnelse: Eulers likning – oppsummert
Akselerasjonen i Eulers likning er i hhv. kartesiske og banekoordinater:
Spesialtilfelle: Hvis vi følger en strømlinje i stasjonær strømning, finner vi enkelt en løsning – Bernoullis likning
Eulers bevegelseslikning er Newtons 2. lov for et friksjonsfritt fluid i tyngdefeltet
En vektorlikning – består av tre skalare likninger

## Slide 23: Påminnelse: Matematisk uttrykk for akselerasjon (kartesiske koordinater)
Vi har altså:
Kan skrives på kompakt vektorform (gjør som en øvelse):
Lokal akselerasjon – akselerasjon som skyldes endringer med tiden i et gitt punkt i strømningen
Konvektiv akselerasjon – akselerasjon som skyldes at hastigheten endrer seg i rommet (langs partikkelbanen til partikkelen) på et gitt tidspunkt
Lagrangeperspektiv – akselerasjonen til en fluidpartikkel
Eulerperspektiv – akselerasjonen uttrykt ved hastighetsfeltet

## Slide 24: Nytt stoff: Kontinuitetslikningen på differensialform
Vi starter med kontinuitetslikningen på kontrollvolumform/integralform:

## Slide 25: Nytt stoff: Kontinuitetslikningen på differensialform
Vi starter med kontinuitetslikningen på kontrollvolumform/integralform:
Divergensteoremet fra MATH112 for et generelt vektorfelt :

## Slide 26: Nytt stoff: Kontinuitetslikningen på differensialform
Vi starter med kontinuitetslikningen på kontrollvolumform/integralform:
Divergensteoremet fra MATH112 for et generelt vektorfelt :
Med får vi
Antar at vi kan bytte om rekkefølgen på integrasjon og derivasjon:

## Slide 27: Kontinuitetslikningen på differensialform
Skriver som ett integral:

## Slide 28: Kontinuitetslikningen på differensialform
Skriver som ett integral:
For at integralet skal bli 0 for ethvert kontrollvolum, må integranden være 0 overalt (under visse mat. vilkår):
Dette er den generelle kontinuitetslikningen på differensiell form (Eulerperspektiv)

## Slide 29: Oppgave: Hvordan ser kontinuitetslikningen på differensialform ut dersom strømningen er inkompressibel?
Skriver som ett integral:
For at integralet skal bli 0 for ethvert kontrollvolum, må integranden være 0 overalt (under visse mat. vilkår):
Dette er den generelle kontinuitetslikningen på differensiell form (Eulerperspektiv)

## Slide 30: Kontinuitetslikningen på differensialform
Skriver som ett integral:
For at integralet skal bli 0 for ethvert kontrollvolum, må integranden være 0 overalt (under visse mat. vilkår):
Dette er den generelle kontinuitetslikningen på differensiell form (Eulerperspektiv)
For inkompressibel strømning (konstant tetthet) blir hastighetsfeltet divergensfritt:

## Slide 31: Kontinuitetslikningen på differensialform for inkompressibel strømning er
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) |  |  | 
 |  | Inkompressibel strømning |  |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) |  |  | 
 |  | Inkompressibel strømning |  |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 32: Eulers likning + kontinuitetslikningen (inkompressibel strømning)
Skrevet ut på komponentform:

## Slide 33: Eulers likning + kontinuitetslikningen (inkompressibel strømning)
Akselerasjonsuttrykkene:
Dette er generelle likninger for inkompressibel, friksjonsfri strømning
Fire ukjente: Hastighetene og trykket (alle sammen funksjoner av ) og fire likninger!
Skrevet ut på komponentform:

## Slide 34: Eulers likning + kontinuitetslikningen kan være vanskelig å løse: finnes det et alternativ?
Fire ukjente () og fire likninger
I tillegg trengs for partielle diff.likn.:
  Grensebetingelser: Informasjon om løsningen i visse punkter: Kontaktpunkter med faste flater og/eller når
  Initialbetingelse: Informasjon om ved
Ikke bare, bare å løse!
  Bortsett fra for enkle geometrier må dette løses numerisk på datamaskin
Skrevet ut på komponentform

## Slide 35: Potensialstrømning og Laplaces likning
Virvelfri strømning: Det finnes en funksjon slik at
Hva skjer når vi kombinerer dette med kontinuitetslikningen for inkompressibel strømning?
Vi får
Dette er Laplaces likning – en meget sentral likning i fysikk (og matematikk)
Wikipedia

## Slide 36: Potensialstrømning og Laplaces likning
Kan uttrykkes i ulike koordinatsystemer
Skrevet ut med vektorkomponenter i kartesiske koordinater:
Virvelfri strømning: Det finnes en funksjon slik at
Hva skjer når vi kombinerer dette med kontinuitetslikningen for inkompressibel strømning?
Vi får
Dette er Laplaces likning – en meget sentral likning i fysikk (og matematikk)
Wikipedia

## Slide 37: Potensialstrømning og Laplaces likning
Altså, for virvelfri, inkompressibel strømning har vi
Da gjelder Laplaces likning for hastighetspotensialet :
Dette er én likning med èn ukjent og vi trenger ikke Eulers likning
Hastighetsfeltet (via ) kan bestemmes uten å tenke på trykket

## Slide 38: Potensialstrømning og Laplaces likning
I tillegg trenger man grensebetingelser for (og. en initialbetingelse ved ikke-stasjonær strømning)
Denne strømningssituasjonen kalles potensialstrømning og det finnes masse klassisk teori
Gangen i analysen:
  Løse Laplaces likning for
  Hastigheten finnes fra
  Trykk finnes fra Bernoullis likning for virvelfri strømning ved å bruke det nå kjente hastighetsfeltet
Altså, for virvelfri, inkompressibel strømning har vi
Da gjelder Laplaces likning for hastighetspotensialet :
Dette er én likning med èn ukjent og vi trenger ikke Eulers likning
Hastighetsfeltet (via ) kan bestemmes uten å tenke på trykket

## Slide 39: Agenda
Likninger på differensiell form
Potensialstrømning
  Eksempel: Strømning rundt sylinder
  Eksempel: Lineær vannbølgeteori
  Eksempel: Grunnvannsstrømning

## Slide 40: Strømning rundt 2D-sylinder uten friksjon: et eksempel på potensialstrømning
Wikipedia; animasjon med trykkfordeling
Wikipedia; hastighetsfelt med trykkfordeling

## Slide 41: Eksempel: Strømning rundt 2D-sylinder
2D-sylinder med radius i virvelfri, inkompressibel, uniform strømning uten tyngdekraft – klassisk eksempel på potensialstrømning
Altså, løsningen er gitt ved at Laplaces likning for hastighetspotensialet er oppfylt, sammen med visse grense-betingelser
Hastighetsfeltet er gitt ved
Vi skal ikke finne selv her, men skal sjekke at en oppgitt faktisk stemmer
Fra kompendium, Bjørn Gjevik
Vi regner i polarkoordinater

## Slide 42: Strømning rundt 2D-sylinder
Se figur til høyre – hva må vi kreve av løsningen (grensebetingelser)?
  Hastigheten går mot når går mot uendelig, dvs. at hastigheten er rent horisontal langt unna sylinderen (uniform strømning)
Grensebetingelse 1 uttrykt i polarkoordinater
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 43: Strømning rundt 2D-sylinder
Se figur til høyre – hva må vi kreve av løsningen (grensebetingelser)?
  Hastigheten går mot når går mot uendelig, dvs. at hastigheten er rent horisontal langt unna sylinderen (uniform strømning)
  Den radielle komponenten til hastigheten er 0 på sylinderens overflate, for , dvs. at det ikke kan strømme gjennom sylinderens overflate
Grensebetingelse 1 uttrykt i sylinderkoordinater
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 44: Strømning rundt 2D-sylinder
Se figur til høyre – hva må vi kreve av løsningen (grensebetingelser)?
  Hastigheten går mot når går mot uendelig, dvs. at hastigheten er rent horisontal langt unna sylinderen (uniform strømning)
  Den radielle komponenten til hastigheten er 0 på sylinderens overflate, for , dvs. at det ikke kan strømme gjennom sylinderens overflate
Merk at vi tillater tangentiell strømning på sylinderens overflate ( for ) – vi har ingen heftbetingelse i friksjonsfri strømning
Grensebetingelse 1 uttrykt i sylinderkoordinater
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 45: Strømning rundt 2D-sylinder
Påstand – følgende hastighets-potensiale beskriver strømningen rundt sylinderen:
Vi skal sjekke at dette faktisk er løsning på strømningsproblemet
I kartesiske koordinater blir dette
  Her er
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 46: Oppgave: Finn hastighetene og fra potensialet .
Uttrykker først hastigheten fra hastighetspotensialet (se boks)
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 47: Løsning: Finn hastighetene og
Uttrykker først hastigheten fra hastighetspotensialet (se boks)
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 48: Oppgave: Sjekk grensebetingelse 1
Sjekker grensebetingelse 1 – stemmer det at når ?
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik
Grensebetingelse 1 i kartesiske (venstre)
og i sylinderkoordinater (høyre)

## Slide 49: Løsning: Sjekk grensebetingelse 1
Sjekker grensebetingelse 1 – stemmer det at når ?
Vi har allerede sett at dette er det samme som så betingelse 1 er ok
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 50: Oppgave: Sjekk grensebetingelse 2
Sjekker grensebetingelse 2 – stemmer det at for ?
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 51: Løsning: Sjekk grensebetingelse 2
Sjekker grensebetingelse 2 – stemmer det at for ?
Betingelse 2 er ok
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 52: Oppgave: Er Laplaces likning oppfylt?
Er Laplaces likning, , oppfylt?
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 53: Oppgave: Er Laplaces likning oppfylt?
Er Laplaces likning, , oppfylt?
Vi trenger (se boks)
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 54: Løsning: Er Laplaces likning oppfylt?
Er Laplaces likning, , oppfylt?
Vi trenger (se boks)
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 55: Løsning: Er Laplaces likning oppfylt?
Er Laplaces likning, , oppfylt?
Laplace:
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 56: Løsning: Er Laplaces likning oppfylt?
Er Laplaces likning, , oppfylt?
Ja, Laplaces likning er oppfylt og grensebetingelsene er oppfylt – vi har funnet løsningen!
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 57: Oppgave: Hva blir hastighetene og ? Finn fra potensialet
Hva blir hastighetene?
Når går mot
Når :
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 58: Løsning: Hva blir hastighetene og ? Finn fra potensialet
Hva blir hastighetene?
Når går mot
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 59: Oppgave: Hva blir hastighetene og på veggen (r=a)?
Hva blir hastighetene?
Når går mot
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 60: Oppgave: Hva blir hastighetene og på veggen (r=a)?
Hva blir hastighetene?
Når går mot
Når :
Gradient og Laplace-operator i polarkoordinater:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 61: Strømning rundt 2D-sylinder
Når :
Ingen hastighet normalt på sylinder-overflaten, men har en hastighet tangentielt til overflaten (ingen heftbetingelse i friksjonsfri strømning)
Hastighet 0 foran og bak sylinderen () – stagnasjonspunkter
Hastighet for
Strømlinjer kan finnes fra den såkalte strømfunksjonen
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 62: Trykkfordeling: Strømning rundt 2D-sylinder
Trykkfordeling fra virvelfri Bernoullis likning (uten tyngde) – her er stagnasjonstrykket ved :
På sylinderoverflaten ( og ) har vi
Trykkfordelingen på sylinderoverflaten uttrykt ved blir dermed:
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 63: Strømning rundt 2D-sylinder
Trykkfordelingen på sylinderoverflaten uttrykt ved stagnasjonstrykket :
Dette er en symmetrisk trykkfordeling:
Ingen netto trykkraft på sylinderen!
Hvorfor?
  D’Alamberts paradoks
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 64: Strømning rundt 2D-sylinder – d’Alamberts paradoks
Inkompressibelt, friksjonsløst fluid
En matematisk analyse vil vise at dragkraften blir 0!
  Ingen skjærkrefter (friksjonsfri)
  Trykkfordelingen blir symmetrisk, ingen netto trykkraft i strømningsretningen
Friksjon er åpenbart viktig her!
Men potensialstrømning er en god tilnærming på oppstrømssiden av sylinderen

## Slide 65: Strømning rundt 2D-sylinder
Wikipedia; animasjon med trykkfordeling
Wikipedia; hastighetsfelt med trykkfordeling

## Slide 66: Agenda
Likninger på differensiell form
Potensialstrømning
  Eksempel: Strømning rundt sylinder
  Eksempel: Lineær vannbølgeteori
  Eksempel: Grunnvannsstrømning

## Slide 67: Lineær bølgeteori
Potensialstrømning kan med god tilnærming beskrive tyngdebølger på horisontal bunn
«Lineær» - liten bølgeamplitude sammenlignet med bølgelengden
Kan vises at hastighetspotensialet blir
– bølgeamplitude
– bølgehastighet (fasehastighet)
– bølgetall =
– bølgelengde
– midlere vanndybde
sinh, cosh, tanh – hyperbolikusfunksjoner
Dispersjonsrelasjon: Knytter bølgehastighet til bølgelengde (bølgetall)
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 68: Lineær bølgeteori
To grensetilfeller for bølgehastigheten
Dypt vann der bølgene ikke «føler» bunnen; dybden er stor i forhold til bølgelengden () og vi får
Bølgehastigheten avhenger av bølgelengden – dette kalles dispersive bølger
– bølgeamplitude
– bølgehastighet (fasehastighet)
– bølgetall =
– bølgelengde
– midlere vanndybde
sinh, cosh, tanh – hyperbolikusfunksjoner
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 69: Lineær bølgeteori
To grensetilfeller for bølgehastigheten
Grunt vann der bølgene «føler» bunnen; dybden er liten i forhold til bølgelengden (), og vi får
Denne har vi sett før – bølgehastigheten i en kanal
  Bølgehastigheten avhenger ikke av bølgelengden – dette kalles ikke-dispersive bølger
– bølgeamplitude
– bølgehastighet (fasehastighet)
– bølgetall =
– bølgelengde
– midlere vanndybde
sinh, cosh, tanh – hyperbolikusfunksjoner
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 70: Partikkelbevegelse i bølger fra potensialstrømning
Teorien kan brukes til å beskrive partikkelbanene i væsken
Dypt vann: Sirkelbevegelse
Grunt vann: Ellipsebevegelse
Fra kompendium, Bjørn Gjevik

## Slide 71: Partikkelbevegelse i ekte bølger
Partikkelbanene i ekte bølger er ikke lukkede kurver
Ved å ta hensyn til ikke-lineære effekter får man «Stokes drift»
  Netto partikkelbevegelse
Wikipedia

## Slide 72: Agenda
Likninger på differensiell form
Potensialstrømning
  Eksempel: Strømning rundt sylinder
  Eksempel: Lineær vannbølgeteori
  Eksempel: Grunnvannsstrømning

## Slide 73: Grunnvannsstrømning
Grunnvann strømmer i et porøst medium (løsmasser) som vi tilnærmer som kontinuerlig
Kontinuitetslikningen for stasjonær inkompressibel strømning gjelder også i grunnvannsstrømning
Vi har også en egen «lov» for grunnvannsstrømning, kalt Darcy’s lov
  blir her en potensialfunksjon for
– hydraulisk konduktivitet
– porøsitet (andel porevolum)
– energihøyde =
- hydraulisk gradient
– hastighet i porene
Strømnett fra Wikipedia

## Slide 74: Grunnvannsstrømning
Kontinuitetslikningen og Darcy’s lov
Når vi kombinerer disse får vi
Laplaces likning igjen
  Gyldig for stasjonær strømning i et homogent, isotropt medium
– hydraulisk konduktivitet
– porøsitet (andel porevolum)
– energihøyde =
- hydraulisk gradient
– hastighet i porene
Strømnett fra Wikipedia
Ekvipotensiallinjer,
Strømlinjer

## Slide 75: Grunnvannsstrømning
Først løse Laplace i kombinasjon med grensebetingelser
Deretter beregne hastigheter fra Darcy’s lov
Ekvipotensiallinjer ( = konst.) og strømlinjer krysser hverandre vinkelrett
  Gir et såkalt strømnett
  Grunnlag for grafisk løsningsmetode
– hydraulisk konduktivitet
– porøsitet (andel porevolum)
– energihøyde =
- hydraulisk gradient
– hastighet i porene
Strømnett fra Wikipedia
Ekvipotensiallinjer,
Strømlinjer

## Slide 76: For virvelfri strømning finner vi hastighetsfeltet V ved å ta gradienten til hastighetspotensialet , dvs. V =
La være et skalarfelt (en skalar funksjon). Fra MATH112:
  Lett å vise: Hvis hastighetsfeltet kan skrives som gradienten til et skalarfelt , , så er hastighetsfeltet virvelfritt,
  Vanskelig å vise: Hvis hastighets-feltet er virvelfritt, , finnes det en funksjon slik at
  Oppsummert:
kalles generelt en potensialfunksjon og i dette tilfellet hastighetspotensialet
Friksjonsfri strømning rundt en sylinder.
Strømlinjer: sorte linjer, hastighetspotensial: hvite linjer

## Slide 77: Kontinuitetslikningen oppsummert
For et inkompressibelt fluid gjelder denne
Gjelder for inkompressibel rørstrømning (stasjonær eller ikke-stasjonær)
Gjelder for stasjonær rørstrømning (kompressibel eller inkompressibel)

## Slide 78: Impulslikningen oppsummert
Antakelser i tillegg til det som er nevnt: Stasjonær og inkompressibel strømning

## Slide 79: Energilikningen oppsummert

## Slide 80: Viktige generelle likninger oppsummert
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) | (impulslikningen) | Ro og likevekt | (hydrostatisk grunnlikning) |  | Konstant tetthet
 |  | Friksjonsfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning, holder oss til én og samme strømlinje
 |  | Friksjonsfri og virvelfri strømning () | (Eulers likning) | (Bernoullis likning) | Konstant tetthet , stasjonær strømning
 |  | Inkompressibelt og Newtonsk fluid () | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse | (kontinuitetslikningen) | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | Stasjonær strømning, KV = strømrør,
Bevaring av energi | (energilikningen) | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11
Fysisk lov | Generell integralform (kontrollvolumform) | Spesialtilfelle | Differensiell form | Viktig integralform for spesialtilfelle | Antakelser for vist integralform
Newtons 2. lov (bevaring av bevegelsesmengde) |  | Ro og likevekt |  |  | 
 |  |  | Kommer neste time (Navier-Stokes likning) |  | 
Bevaring av masse |  | Ingen (generell) | Kommer i dag |  | 
 |  | Inkompressibel strømning | Kommer i dag |  | 
Bevaring av energi |  | Ingen (generell) | Ikke i TPS200 |  | Mange antakelser, se utledning i tema 11

## Slide 81: Bernoullis likning for virvelfri strømning
Det kan vises (se læreboka) at, når strømningen er virvelfri, gjelder Bernoullis likning også på tvers av strømlinjer i tillegg til langs strømlinjer
Altså er konstanten den samme for hele strømningsfeltet, ikke bare langs en gitt strømlinje
  Anvendelser f.eks. for vind i atmosfæren og løft på flyvinger