## Slide 1: 9.feb. 2022: 5. forelesning i fluidmekanikk
Beskrivelse av hastighetsfelt
(Kvantitativt, kinematikk) EFM 4.2-4.4
Courtesy of Adam Burbidge
Strømningsvisualisering
(Kvalitativt) EFM 4.1
Credit: Creative Commons

## Slide 2: Sporlinjer brukes til å visualisere strømning
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
farget væske
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om en strømning separerer
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons

## Slide 3: Sporlinjer brukes til å visualisere strømning
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
farget væske
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om en strømning separerer
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons

## Slide 4
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
farget væske
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer
Eks. Brukes til å visualisere trafikkflyt
Credit: Creative Commons
Sporlinjer brukes også til å visualisere trafikkflyt

## Slide 5
Flow visualization video
farget væske
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om
en strømning er turbulent
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer brukes til å avgjøre om en strømning er
turbulent
Sporlinjer = streaklines (eng.)

## Slide 6
Flow visualization video
Tidsuavhengig strømning
Ved langeksponering gir tidsuavhengig strømning gi et klart bilde (Mossige et al., 2016)
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer kan brukes til å avgjøre om en strømning er
stasjonær (tidsuavhengig)
Sporlinjer = streaklines (eng.)

## Slide 7
Flow visualization video
Tidsuavhengig strømning
Ved langeksponering gir tidsuavhengig strømning gi et klart bilde (Mossige et al., 2016)
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer kan brukes til å avgjøre om et motiv er
stasjonært (tidsuavhengig)
Sporlinjer = streaklines (eng.)
Tidsuavhengige motiver
I gamle dager måtte man bruke lang eksponering for å få nok lys. Derfor er det ingen som smiler
Credit: Creative Commons

## Slide 8
Flow visualization video
Tidsavhengige motiver
Motivene blir uklare fordi de beveger seg i løpet av eksponeringstiden til kameraet
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer kan brukes til å avgjøre om et motiv er
stasjonært (tidsuavhengig)
Sporlinjer = streaklines (eng.)
Tidsuavhengige motiver
I gamle dager måtte man bruke lang eksponering for å få nok lys. Derfor er det ingen som smiler
Credit: Creative Commons

## Slide 9: Hastighetsfeltet er hastigheten til fluidet i hver punkt i strømningen
Flow visualization video
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om
en strømning er turbulent
Credit: Creative Commons
Hastighetsfelt V(r,t)
Hastighetsfeltet kan bestemmes ved å måle forflytningen av små partikler i strømningen
r = <x,y,z>
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer = streaklines (eng.)

## Slide 10: Felles: Hva vil det si at noe er strømlinjeformet?
Flow visualization video
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om
en strømning er turbulent
Credit: Creative Commons
Hastighetsfelt V(r,t)
Hastighetsfeltet kan bestemmes ved å måle forflytningen av små partikler i strømningen
r = <x,y,z>
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer = streaklines (eng.)

## Slide 11: Strømlinjer er linjer som er tangent til hastighetsvektorene
Flow visualization video
Sporlinjer
Eks. Brukes til å bestemme om
en strømning er turbulent
Credit: Creative Commons
Strømlinjer
Strømlinjene kan regnes ut fra hastighetsfeltet
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer = streaklines (eng.)

## Slide 12: Strømlinjer er linjer som er tangent til hastighetsvektorene
Flow visualization video
Strømlinjer
Strømlinjene kan regnes ut fra hastighetsfeltet
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
Sporlinjer = streaklines (eng.)
Strømlinjer er et matematisk konsept: Vi kan regne ut strøm-
linjene fra hastighetsfeltet ved potensialteori (ikke pensum)

## Slide 13: Individuell: Hvis vi har strømlinjene kan vi finne strømninghastigheten gjennom tverrsnitt a og b. Hvordan?
Flow visualization video
Sporlinjer = streaklines (eng.)
Strømlinjer
Strømningsraten gjennom tverrsnitt a er lik strømningsraten gjennom tverrsnitt b
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
a
b
a
b

## Slide 14: Svar: Avstanden mellom strømlinjer brukes for å finne strømninghastighet. Liten avstand betyr stor hastighet.
Flow visualization video
Sporlinjer = streaklines (eng.)
Strømlinjer
Strømningsraten gjennom tverrsnitt a er lik strømningsraten gjennom tverrsnitt b
Credit: Creative Commons
Bilder fra Creative Commons
a
b
a
b
Hver strømlinje representerer en gitt volumstrøm, for eksempel
1 m3/s. Siden like mange strømlinjer passerer gjennom a som gjennom b (massen er bevart)
må hastigheten gjennom b være høyere enn gjennom a.
Dette er ekvivalent med å si at siden like mye væske strømmer gjennom tverrsnitt a som gjennom
b må hastigheten i b være høyere enn i a.

## Slide 15: Siste konsept: Partikkelbaner beskriver hastigheten til en fluidpartikkel som følger strømningen
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastigheten til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Strømlinjer
Strømlinjene kan regnes ut fra hastighetsfeltet
Credit: Creative Commons

## Slide 16: Oppsummert: Partikkelbaner, strømlinjer og sporlinjer
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
hastighets-
vektor

## Slide 17: Fortsatt nysgjerrig: Se video fra 50-tallet!
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
hastighets-
vektor
Flow visualization video

## Slide 18: Vi vet strømlinjene for en stasjonær (tidsuavhengig) strømning rundt en sylinder
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Vi har funnet strømlinjene fra et målt hastighetsfelt
Credit: Creative Commons

## Slide 19: Individuell: Vi injiserer konditorfarge (grønne piler). Tegn hvordan sporlinjene vil se ut
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Vi injiserer konditorfarge her

## Slide 20: For en stasjonær tidsuavhengig strømning er sporlinjer, partikkelbaner og strømlinjer de samme.
Flow visualization video
Partikkelbaner = pathlines (eng.). Sporlinjer = streaklines (eng.)
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Vi injiserer konditorfarge her

## Slide 21: Hastigheten v(ri,t) gir hastigheten til strømningsfeltet i posisjon ri=<xi,yi,zi> og ved tid t.
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Hastigheten Vi(ri,t)
ri = <xi,yi,zi> (her 2D: ri = <xi,yi>)
y
x
ri

## Slide 22: Hastighetsfeltet v(r,t) gir hastigheten til strømningsfeltet i posisjon r=<x,y,z> og ved tid t.
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)
y
x
ri

## Slide 23: Partikkelbane: Hastigheten vA(t) til en fluidpartikkel A i punktet rA(t) er gikk av endringen av rA(t) per tid.
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
y
x
rA(t)
A
Hastighetsvektoren til fluidpartikkel A i
hastighetsfeltet V(r,t) langs strømlinje s er vA(t)
vA(t)
s
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)

## Slide 24: Hastighetsfeltet v(r,t) beskriver strømningen sett utenfra (Eulersk), mens hastighetsvektoren vA(t) beskriver strømningen sett fra en fluidpartikkel («innenfra», Lagrangesk)
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
y
x
rA(t)
A
Hastighetsvektoren til fluidpartikkel A i
hastighetsfeltet V(r,t) langs strømlinje s er vA(t)
vA(t)
s
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)

## Slide 25: Hastighetsfeltet v(r,t) beskriver strømningen sett utenfra (Eulersk), mens hastighetsvektoren vA(t) beskriver strømningen sett fra en fluidpartikkel («innenfra», Lagrangesk)
Flow visualization video
Bilder fra Creative Commons
Partikkelbaner
Beskriver hastighetsendingen til en partikkel som følger strømningen
Credit: Creative Commons
y
x
rA(t)
Hastighetsvektoren til surfepartikkel A i
hastighetsfeltet V(r,t) langs strømlinje s er vA(t)
s
A (Lagrange)
vA(t)
Euler sitter og ser på Lagrange (A)
Euler opplever hastighetsfeltet V(r,t)

## Slide 26: Individuell: Regn ut hastighetsvektoren i punktet (2,4)
Eksempel på hastighetsfelt (2D)
Merk: Ingen tidsvariabel i dette hastighetsfeltet  Stasjonær strømning
Merk: Ingen hastighet i z-retning
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k = u(x,y,z,t)i + v(x,y,z,t)j + w(x,y,z,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)

## Slide 27: Hastighetsvektoren i punktet (2,4) er = <4,-8>
Eksempel på hastighetsfelt (2D)
Hastigheten i punktet (2,4) er
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)

## Slide 28: Vi er et fluidelement A (Lagrange) som strømmer gjennom en innsnevring med en hastighet vA(t). Hvilken akselerasjon opplever vi?
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)
vA(t)
A
Hva er aA(t)?

## Slide 29: Vi er et fluidelement A (Lagrange) som strømmer gjennom en innsnevring med en hastighet vA(t). Hvilken akselerasjon opplever vi?
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z> (her 2D: r = <x,y>, V=<u,v>)
vA(t)
A
aA(t) =
Se også likning 4.7 til 4.11 i EFM

## Slide 30: Samarbeidsoppgave: Vi kjenner hastighetsfeltet V(x,y,z,t). Hvordan regner vi ut akselerasjonen fluidpartiklene opplever i hver punkt <x,y,z> i strømningen?
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z>
Vi ser hastighetsfeltet V(r,t)
utenfra fra et Euler-perspektiv
Sett opp et uttrykk for a(x,y,z,t)
(ikke heng dere opp i stømningsfeltet t.h)
Det vil si, hva er fluidpartiklenes akselerasjon sett fra et Eulersk perspektiv (sett utenfra, som observatør)?

## Slide 31: Samarbeidsoppgave: Vi kjenner hastighetsfeltet V(x,y,z,t). Hvordan regner vi ut akselerasjonen fluidpartiklene opplever i hver punkt <x,y,z> i strømningen?
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z>
Vi ser hastighetsfeltet V(r,t)
utenfra fra et Euler-perspektiv
Løsning:
Lokal akselerasjon på
hvert sted i strømningen
(=0 ved stasjonær strømning)
Konvektiv akselerasjon
(akselerasjonen en fluidpartikkel opplever på grunn av
romlige hastighetsendringer, for eksempel på grunn av en
innsnevring som fører til at hastigheten øker)
Fluidpartiklenes akselerasjon sett fra et Eulersk perspektiv (sett utenfra, som observatør)
endringen av V per tid partiklene opplever

## Slide 32: Samarbeidsoppgave: Vi kjenner hastighetsfeltet V(x,y,z,t). Hvordan regner vi ut akselerasjonen fluidpartiklene opplever i hver punkt <x,y,z> i strømningen?
Hastighetsfeltet V(r,t) = <u,v,w> = u(r,t)i + v(r,t)j + w(r,t)k
r = <x,y,z>
Vi ser hastighetsfeltet V(r,t)
utenfra fra et Euler-perspektiv
Løsning:
Lokal akselerasjon på
hvert sted i strømningen
(=0 ved stasjonær strømning)
Konvektiv akselerasjon
(akselerasjonen en fluidpartikkel opplever på grunn av
romlige hastighetsendringer, for eksempel på grunn av en
innsnevring som fører til at hastigheten øker)
Fluidpartiklenes akselerasjon sett fra et Eulersk perspektiv (sett utenfra, som observatør)
endringen av V per tid partiklene opplever
Kap. 2 i Mek3230 kompendium.pdf under Støttelitteratur i Canvas gir en fin forklaring

## Slide 33: Merk at vi ikke gikk over turbulent vs. laminær strømning, uniform vs. ikke-uniform strømning (EFM 4.3) og Eulerlikningen (EFM 4.5) i forelesning
Dere kan lære dere dette ved å lese i boken og ved å se videoene under.

## Slide 34: Merk at vi ikke gikk over turbulent vs. laminær strømning, uniform vs. ikke-uniform strømning (EFM 4.3) og Eulerlikningen (EFM 4.5) i forelesning
Dere kan lære dere dette ved å lese i boken og ved å se videoen under.