## Slide 1: IN 1080 Mekatronikk
Institutt for informatikk
Del 1: Analog elektronikk
Forelesning 4

## Slide 2: Om dagens forelesning
I denne forelesningen skal vi se mer på
  Seriekobling og parallellkobling av kondensatorer
  Analyse i tidsplanet av RC-kretser
  Naturlig respons til en RC-krets
  Tidsrespons når spenningskilden er en pulsformet ac-spenning
  Analyse i frekvensplanet
    Hvordan oppfører RC-kretsen seg når frekvensen til spenningskilden endrer seg?
  Bruk av RC-kretser – et par eksempler

## Slide 3: Oppgave – beregning av V, I og Z
1) Gitt RC-kretsen til høyre. Hva er sammenhengen mellom Vout og Vc?
2) Hvordan kan vi finne fasevinkelen (faseforskyvning mellom Z og R) for denne kretsen?
3) Anta at R=1kΩ og C=0,01μF. Finn den totale impedansen Z og fasevinkelen θ mellom R og Z for følgende tre frekvenser:
  Spm 3.1: 10 kHz
  Spm 3.2: 20 kHz
  Spm 3.3: 30 kHz
4) Hva er Vout uttrykt ved Vin, R og Xc?
5) Forklar hva som skjer med amplituden til Vout når frekvensen til Vin øker
6) Forklar hva som skjer med fasevinkelen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker
7) Hva skjer med tidsforsinkelsen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker?

## Slide 4
Kapasitans for seriekoblede kondensatorer
Hver kondensator lagrer samme ladning fordi strømmen mellom hvert element er den samme:
KVL gir at
Dette gir
Utrykket har samme form som resistorer i parallell

## Slide 5
Kapasitans for parallellkoblede kondensatorer
Den totale ladningen er lik summen av ladningene over hver kondensator:
Siden Q=CV, blir
Uttrykket har samme form som resistorer i serie
VS

## Slide 6
Respons
Respons betyr hvordan en krets oppfører seg for en gitt type input eller kilde
Det er vanligst å se på forholdet mellom strøm og/eller spenning på inngang og utgang enten som funksjon av tid eller frekvens
Vi har undersøkt sammenhengen mellom strøm og spenning som funksjon av tid i en RC-krets når den er koblet til en sinusformet spenningskilde
Oppførselen til en RC-krets når kilden genererer en firkantpuls kalles pulsresponsen
Et spesialtilfelle av pulsrespons kalles naturlig respons, hvor man beskriver kretsens oppførsel når kilden er fjernet (kortsluttet)
Frekvensrespons beskriver hvordan strøm, spenning og impedans endrer seg når frekvensen til kilden varierer (og ikke som funksjon av tid)

## Slide 7
Naturlig respons
Naturlig respons er oppførselen når kretsen ikke lenger er utsatt for ytre påvirkning fra strøm- eller spenningskilder
Vi antar at det har vært en påvirkning som gjør at det f.eks. fortsatt går en strøm eller at en kondensator er oppladet.
Ved et tidspunkt t = 0 fjernes strøm- og spenningskilder og videre oppførsel bestemmes bare av kretsens „naturlige“ egenskaper
Den naturlige responsen er også grunnleggende for å beskrive oppførselen hvis spenningskilden ikke lenger endrer verdi

## Slide 8
Naturlig respons for RC-krets (1)
Antar at kondensatoren er helt oppladet ved tidspunkt t=0 med spenningen vc=V0
  Den må altså ha vært tilkoblet en spenningskilde for å være helt oppladet før tidspunktet t=0 og spenningskilden blir kortsluttet ved t=0
Kondensatoren vil utlades gjennom R og vi skal finne en formel for hvordan vc endrer seg over tid som funksjon av V0, R og C
Bruker Kirchhoffs strømlov (KCL) mot node a:
Løsningen på denne differensialligningen er (vi skal ikke vise dette)
Kondensatoren er helt oppladet og deretter kortsluttes Vs

## Slide 9
Naturlig respons for RC-krets (2)
Vi kaller for en tidskonstant og bruker videre i formelen
Tidskonstanten er en skalering som gjør at alle RC-kretser får samme form på utladningskurven, uavhengig av verdien til R og C
Spenningen vc over kondensatoren etter tiden t er dermed
Etter tiden t=1 har kondensatoren ladet seg ut til 37% av opprinnelig spenning
Etter t=5 har kondensatorspenningen falt til 0.67% av opprinnelig spenning
  Kondensatoren betraktes som utladet ved t=5
Hvor lang tid det tar er dermed avhengig av R og C
  Hvis R øker: lenger tid på å lade ut fordi færre elektroner kan bevege seg per sekund
  Hvis C øker: lenger tid på å lade ut fordi det er større mengde elektroner som må bevege seg.
  Når C er større, blir også maksimal Vo større (flere ladninger gir kraftigere elektromagnetisk felt)
V0

## Slide 10
Pulsrespons for RC-krets (1)
Formelen for den naturlige responsen kan «utvides» for å finne pulsresponsen til en RC-krets
Ved pulsrespons er spenningskilden en dc-kilde som varierer mellom to faste verdier
Ideelt sett går spenningen fra ett nivå til det neste i løpet av null tid
  I praksis er det umulig at en spenning endrer verdi på null tid, men antagelsen forenkler analysen
Vi skal først se på tilfellet hvor spenningen går fra 0 til VF volt og kondensatoren lades opp gjennom en resistor
V
VF

## Slide 11
Pulsrespons for RC-krets (2)
Pulsrespons kan lages ved en ideel bryter som kobler en dc-kilde med spenning VF til kretsen ved tidspunkt t=0.
Vi forutsetter at kondensatoren er helt utladet før vi kobler til kilden, dvs vc= 0v når t<0
Oppladningskurven er gitt av formelen
  Etter tiden t=1 har kondensatoren ladet seg opp til ca. 63% av maksimal spenning
  Etter t=5 har kondensatorspenningen økt til ca. 99.33% av maksimal spenning
  Kondensatoren betraktes som helt oppladet etter t=5
V=VF
)
Bryter

## Slide 12
Vi kan sammenligne oppførselen ved hhv utladning og opplading av kondensatorspenningen når spenningskilden gir pulsformet spenning
  Kondensatorspenningen faller eksponentielt på samme måte som ved naturlig respons etter formelen når spenningskilden går fra høy til lav spenning
  Kondensatorspenningen øker eksponentielt etter formelen når spenningskilden går fra lav til høy spenning
betyr at
  En fullt utladet kondensator har nådd ca 63% av den maksimale spenningen VF
  En fullt oppladet kondensator har falt til ca 37% av den opprinnelige spenningen Vi
Pulsrespons for RC-krets (3)
)

## Slide 13
I de to tilfellene vi har sett på så langt har kondensatoren enten vært helt utladet eller helt oppladet før vi startet ny oppladning eller utladning
Formlene kan utvides til å dekke tilfellene hvor kondensatoren ikke blir helt oppladet eller utladet mellom hver gang og hvor pulssignalet veksler mellom høy og lav hele tiden (og ikke bare en gang)
  Formlene lar seg lett generalisere til også å gjelde strømmen gjennom kretsen
Pulsrespons for RC-krets (4)
)
Generelt
Oppladning fra 0v til VF og Vi = V0=0v
Utladning fra Vi til 0 og VF=0v

## Slide 14
Oppsummering puls- og naturlig respons
Hva er viktig å kunne/huske:
  Oppladning og utladning skjer ikke momentant
  Opp- og utladningskurvene er eksponentielle
  Naturlig respons er oppførselen ETTER at spenningskilden er kortsluttet (altså ingen påvirkning fra eksterne kilder)
  Pulsrespons er oppførselen når
    Spenningskilden går fra maksimal spenning til 0 (tilsvarer naturlig respons)
    Spenningskilden går fra 0 til maksimal spenning
Tidskonstanten =RC sier hvor raskt utladningen eller oppladningen skjer
Ligningen for utladning er
Ligningen for oppladning er
Etter er kondensatoren i praksis helt oppladet eller helt utladet
Vi må regne ut RC for å finne opp/utladningstiden for en konkret RC-krets

## Slide 15: Fouriers teorem
Et periodisk signal kan skrives som en sum av sinus- og cosinussignaler vha Fourier-transform
  Vi skal ikke bevise dette, men kun se på et eksempel og bruke resultatet
Fourier-serien beskriver hvordan et periodisk signal f(t) kan skrives som en funksjon g(t) som er en (uendelig) sum av sinus- og cosinusledd
Fourier-transform er prosessen med å finne Fourier-serien
Vi antar derfor at ethvert periodisk inputsignal kan skrives på denne formen:
  Det kan også vises at vi strengt tatt kun trenger bare sinus eller bare cosinus

## Slide 16: Fouriers teorem: eksempel 1
Ønsker å finne hvilke sinuskomponenter som trengs for å beskrive f(t) med en Fourierserie g(t)
For å vise prosessen skal vi gradvis prøve med flere og flere ledd i g(t) og deretter se om g(t) er en god tilnærming til f(t)
  Skal kun illustrere tilpasningen, ikke regne oss frem til den
Starter med g(t) med ett enkelt ledd
  a1 = 0.3, T=2π og θ=1/2π; θ kalles grunnfrekvensen
f(t)
1. iterasjon
a1sinus(Ɵ)
f(t)
g(t)=a1sinus(Ɵ)

## Slide 17
a3sinus(3Ɵ)
f(t)
2. iterasjon
g(t)= a1sinus(Ɵ) +
a3sinus(3Ɵ)
a5sinus(5Ɵ)
3. iterasjon
g(t)= a1sinus(Ɵ) +
a3sinus(3Ɵ) +
a5sinus(5Ɵ)
f(t)
Fouriers teorem: eksempel 1 (forts.)

## Slide 18
4. iterasjon
a7sinus(7Ɵ)
g(t)= a1sinus(Ɵ) +
a3sinus(3Ɵ) +
a5sinus(5Ɵ) +
a7sinus(7Ɵ)
f(t)
For at g(t) ≈ f(t) trengte vi fire sinusledd med fire ulike frekvenser som er et helt antall ganger grunnfrekvensen θ (3θ, 5θ osv.)
Hvor mange ledd vi trenger avhenger bla av hvor nøyaktig vi trenger å være
Legg merke til at vi ikke har vist hvordan man går frem for å finne g(t) generelt.
Fouriers teorem: eksempel 1 (forts.)

## Slide 19
Tilnærming til firkantbølge som sum av fire grunnfrekvenser
Vi kan derfor beskrive digitale signaler som en Fourier-serie så nøyaktig vi ønsker ved å ta med så mange ledd som mulig
Fouriers teorem: eksempel 2

## Slide 20: Sammenheng mellom frekvens og tid
Når vi beskriver et ac-signal er det noen ganger som funksjon av tid, andre ganger som funksjon av frekvens
Signalets amplitude er den samme i begge tilfeller

## Slide 21: Bruk av RC-kretser: Filtre (1)
Et filter er en innretning som slipper gjennom «ting» med bestemte egenskaper og blokker andre
Vi kjenner filtre fra dagliglivet, f.eks. en tesil, som slipper gjennom vann (veldig små molekyler), men blokkerer teblader (store objekter sammenlignet med vannmolekyler)
Utesteder med aldersgrense har også en type filter:
  Yngre 20 år: Ingen adgang
  20 år eller eldre: Adgang

## Slide 22: Filtre (2)
I elektronikk og elektriske systemer trenger vi mange ulike typer filtre for å slippe gjennom det vi ønsker og sperre det vi ikke ønsker:
  Stoppe uønskede høyspenninger inn til bolighus (ved lynnedslag): Overspenningsvern
  Forhindre at det går for mye strøm gjennom ledninger (overbelastning): Automatsikring
Hvordan og hva man stopper varierer fra en anvendelse til en annen, men formålet er uansett å stoppe det vi ikke ønsker og slippe gjennom det vi ønsker

## Slide 23: Filtre (3)
Vi skal se nærmere på filtre som stopper visse frekvenser i signaler samtidig som andre frekvenser slippes gjennom
Filtre har ulike egenskaper; en av de viktigste er hvilke frekvenser som stoppes og hvilke som slipper gjennom :
  Høypassfiltre stopper lave frekvenser og slipper gjennom høye
  Lavpassfiltre slipper gjennom lave frekvenser og stopper høye
  Båndpassfiltre slipper igjennom frekvenser i et bestemt område og stopper frekvenser utenfor dette området
  Båndstoppfiltre stopper frekvenser innenfor et bestemt område og slipper gjennom frekvenser utenfor dette området

## Slide 24: Filteregenskaper og gain (1)
Egenskapene og oppførselen til et filter kalles filterkarakteristikken
En viktig egenskap er gain (forsterkning) og er forholdet mellom utsignalet og innsignalet
Den enkleste varianten er se på forholdet mellom utgang og inngang for samme signaltype:
A = “Amplification” ≈ “Gain” er sammenheng mellom inngang og utgang, og måles ofte i decibel (dB)
dB for spenningsgain
dB for strømgain

## Slide 25: Filteregenskaper og gain (2)
Sammenheng mellom noen dB-verdier og Gain for spenningsforsterkning
  0 dB tilsvarer Vout=Vin og Av = 1, dvs ingen forsterkning
  ~6 dB tilsvarer Vout ≈ 4*Vin
  20 dB tilsvarer Vout = 100*Vi og Av = 100
  -20 dB tilsvarer Vout = 0.01*Vi og Av = 0.01
  30 dB tilsvarer Vout = 1000*Vi og Av = 1000
decibel-skalaen er svært utbredt innen bla akustikk, antennemålinger, audio-elektronikk, energi, feltstyrke, osv, MEN (advarsel):
  Både formlene for å regne ut og navnene varier, f.eks dBV, dBA, dB Q, dBsm, dBJ
  Noen fagfelt bruker

## Slide 26: Ideelle versus fysiske filtre
Ideelle filtre
Fysiske filtre

## Slide 27: Knekkfrekvens
Knekkfrekvensen («cutoff») er frekvensen hvor filteret begynner å slippe igjennom (eller stoppe) signaler
Ideelle filtre slipper gjennom signaler i passområdet uten dempning, og stopper fullstendig signaler utenfor
I praksis dempes signaler i passområdet, og stoppes ikke helt i stoppområdet
Båndbredden er frekvensområdet som slipper igjennom filteret
Ideel filterrespons
Praktisk (fysisk) filterrespons
Knekkfrekvens
fc
fc

## Slide 28: Ulike filtre og filterkarakteristikker
Filtre kan designes på mange ulike måter
  Filteret har ofte navn etter «oppfinneren»
  Filterets orden angir hvor raskt filteret demper
  Jo brattere kurve desto bedre, men oppførselen i passområdet blir da i regelen ikke perfekt (ikke flat kurve)

## Slide 29: RC-krets som lavpassfilter
En RC krets kan benyttes som et lavpassfilter eller et høypassfilter
Lavpassfilteret slipper gjennom lave frekvenser og demper mer og mer jo høyere frekvens
  Vi skal ikke «regne» på lavpassfiltre i IN1080, men det er forventet at dere forstår virkemåten

## Slide 30: RC-krets som høypassfilter
Ved å bytte om plasseringen av resistoren og kondensatoren får vi et høypassfilter
Høypassfilteret slipper gjennom høye frekvenser og demper mer desto lavere frekvens
  Vi skal heller ikke «regne» på høypassfiltre i IN1080, men det er også her forventet at dere forstår virkemåten

## Slide 31: RC «lead/lag» kretser: «lag» krets
Vi har tidligere sett at spenningene over kretselementene i en RC-krets blir forskjøvet i forhold til hverandre
En RC-krets kan derfor også brukes som en faseskift- eller fasedreiningskrets
I en RC «lag»-krets er utspenningen Vout forskjøvet φ grader i forhold til Vin
  Legg merke til at dette er akkurat samme kretsen som et lavpassfilter
Vout er lik Vc, Vin lik Vs og φ=90o-θ
Kretsen kan også ses på som en spenningsdeler hvor

## Slide 32: RC «lead/lag» kretser: «lead» krets
Ved å bytte om plasseringen til R og C får vi en «lead»-krets
I en RC «lead»-krets er utspenningen Vout forskjøvet 90-φ grader i forhold til Vin
  Legg merke til at dette er akkurat samme kretsen som et høypasspassfilter
Vout er lik Vc, Vin lik Vs og nå er θ =90o-φ
Kretsen kan også i dette tilfellet ses på som en spenningsdeler hvor

## Slide 33: Nøtt til neste gang
Hva gjør denne kretsen? (dvs: hva er sammenhengen mellom Vin og Vo når bryterne åpnes og lukkes?) Anta at kondensatorene er ideelle.