## Slide 1: IN 1080 Mekatronikk
Institutt for informatikk
Del 1: Analog elektronikk
Forelesning 5

## Slide 2: Om dagens forelesning
Temaer i denne forelesningen er
  Oppsummering terminologi på impedans og konduktans
  Wheatstonebroer – design og bruk
  Grunnleggende virkemåte halvledere og dioder
  Bruk av dioder
  Ulike typer dioder
  Diodekretser - eksempler

## Slide 3: Ulike typer impedans
Impedans er forholdet mellom spenning og strøm, dvs V/I
Impedans
Resistivitet (frekvensuavhengig)
Reaktans
(frekvensavhengig)
Kapasitiv reaktans
Induktiv reaktans
Idelle komponenter har bare én type impedans
Fysiske komponenter har parastitteffekter av de andre typene i tillegg

## Slide 4: Ulike typer admittans
Forholdet mellom strøm og spenning (I/V) kalles admittans, og er det inverse av impedans.
Mens impedans kan ses på som motstand mot strøm, er admittans ledningsevne
  Jo høyere impedans desto lavere admittans – og omvendt
Admittans
Konduktans
(frekvensuavhengig)
Suceptans
(frekvensavhengig)
Kapasitiv suceptans
Induktiv suceptans

## Slide 5: Wheatstone-bro
Oppgave: Vi ønsker å måle en resistors ohm-verdi med stor nøyaktighet
Utfordring: Vi må kunne måle både strøm og spenning med stor nøyaktig
Løsning: Wheatstone-broen, en seriell-parallell krets som består av fire motstander hvorav den ene har ukjent resistans
Wheatstone-broen «avleser» den ukjente resistansen som en spenning med høy presisjon
En variant av Wheatstone-broen brukes i likeretter-kretser for å omdanne en ac-spenning til en dc-spenning

## Slide 6: Wheatstone-bro (forts)
Wheatstone-broen består av fire resistorer hvor to og to er koblet i serie som deretter er koblet i parallell
Tre av resistorverdiene må være kjente
En av de kjente resistorene kan være regulerbar
Hvis spenningen VCB = 0 volt er broen balansert
Hvis VCB ≠ 0 volt er broen ubalansert
Analyserer sammenhengene mellom VS, VCB, R1, R2, R3 og RX for hvert av de to tilfellene
  Den ukjente resistoren RX kan stå hvor som helst i kretsen, men formlene må ta hensyn plasseringen
VS
VCB

## Slide 7: Balansert Wheatstone-bro
Hvis spenningen VCB = 0 volt, er spenningsfallet V1 over R1 og Vx over Rx like store, dvs V1=Vx
Som en konsekvens må V2=V3
Da må også
Bruker Ohms lov og får
Ved å variere R2 (og lese av ohm-verdien) slik at VCB= 0 volt, kan Rx utledes kun fra de andre motstandsverdiene uten å kjenne strømmene I1, I2, I3 og I4
VS
VCB

## Slide 8: Ubalansert Wheatstone-bro
Hvis Rx er en resistor som f.eks varierer med temperatur, vil ikke nødvendigvis VBC = 0 volt
Antar D er virtuell jord og bruker formlene for spenningsdeling:
Dette gir
Hvis R1, R2, R3 og VS er kjent og VCB kan måles, kan vi beregne RX
Hvis Rx er en sensor som måler en fysisk parameter (f.eks. temperatur) er vi ikke interessert i den faktiske resistansen, men endringen i VCB fra et kjent referansepunkt
VS
VCB
VC VS
VB VS

## Slide 9: Eksempel: Temperaturmåling
R3 er en regulerbar motstand for å sette et referansepunkt/nullstille målekretsen
Rx er en temperaturavhengig resistor; ved Tp = 25o er Rx=1kΩ
  R3 settes til 1kΩ slik at VCD=0v (balansert Wheatstone-bro)
  R1=R2=R3= 1kΩ
Ved Tp= 50o er Rx= 900 Ω. Hva blir at VCD?
  VC=R2/(R1+R2)*12v= 1kΩ/(1kΩ+1kΩ)*12v=6v
  VD=Rx/(Rx+R3)*12v= 900Ω/(900Ω+1kΩ)*12v=5,68v
  VCD=Vc-Vd=6v-5,68v=0,32v
Ved Tp= 60o er Rx= 850 Ω. Da blir VCD
  VC=R2/(R1+R2)*12v= 1kΩ/(1kΩ+1kΩ)*12v=6v (dvs uendret)
  VD=Rx/(Rx+R3)*12v= 800Ω/(800Ω+1kΩ)*12v=5,33v
  VCD=Vc-Vd=6v-5,33v=0,67v

## Slide 10: Halvledere
Halvledere er en type materiale som under visse betingelser leder strøm (har lav impedans), og under andre betingelser ikke leder (har høy impedans)
Transistorer er halvledere som kan styres med en strøm eller spenning
  Impedansen kan økes eller senkes gradvis ved hjelp av en strøm eller spenning
Dioder er halvledere som ikke kan styres
  Retningen på strømmen avgjør om dioden leder (veldig lav motstand) eller sperrer (veldig høy motstand)

## Slide 11: N- og P-type halvledere
De fleste halvledere er laget av silisium pluss et annet grunnstoff
Ren silisium leder strøm dårlig på grunn av få elektroner som kan bevege seg fritt
Ved å tilsette urenheter (doping) bedres ledningsevnen ved at det blir flere frie elektroner eller flere hull (hull = ledig plass til elektroner)
Doping kan enten være av n-type eller p-type, avhengig av om man vil øke antall frie elektroner eller antall hull
Sb = Antimon
B = Bor

## Slide 12: N- og P-type halvledere (forts)
Hvis det er flere frie elektroner enn hull, er elektronene majoritets-bærere i N-type halvledere, og hullene er minoritetsbærere
I P-type halvledere er det flere hull enn elektroner, og hullene er da majoritetsbærere, mens elektronene er minoritetsbærere

## Slide 13: Dioder
En diode leder strøm i bare én retning
  «null» motstand for strøm i den ene retningen (i praksis: lav motstand)
  «uendelig» motstand for strøm i motsatt retning (i praksis: høy motstand)
En diode består av en p-type og n-type halvleder festet til hverandre; i snittflaten oppstår det en pn-overgang
Siden det ene området har overskudd av frie elektroner og det andre av hull, vil elektroner i overgangsområdet «vandre» over til siden med overskudd av hull
  n-siden får et lite overskudd av positiv ladning, mens p-siden får overskudd av negativ ladning
  Det er ikke slik at alle elektronene hopper over til siden med overskudd av hull, fordi overgangsområdet blir mer positivt etter hvert som elektroner forlater det
    Kan tenke på det som at elektronene holdes tilbake etter hvert

## Slide 14: Dioder (forts)
Området hvor det er opphopning av elektron-hull kalles for et deplesjonsområde, som betyr at det er tømt for frie elektroner
Deplesjonsområdet har en spenningsforskjell (potensial-barriere) på ca. 0.3-0.7 volt, avhengig av dopingmaterialet

## Slide 15: Dioder (forts)
Avhengig av polariteten til p-regionen i forhold til n-regionen vil dioden enten lede eller sperre for strøm
  Dvs dioden får lav eller høy motstand
Hvis p er mer positiv enn n-regionen (forover-modus), vil dioden lede strøm hvis Vbias er større enn potensialbarrieren Vb
  Sagt litt enklere: dioden leder strøm hvis spenningsforskjellen mellom anode og katode > Vb

## Slide 16: Dioder i forovermodus (dioden leder)
Når dioden opererer i forover-modus, kan den modelleres som to motstander i serie med et batteri

## Slide 17: Diode i reversmodus (dioden sperrer)
Hvis p-regionen er mer negativ enn n-regionen, vil dioden være sperret («reverse bias»)

## Slide 18: Teoretiske diodemodeller (1)
For å forstå og bruke dioder er det enklest å se på sammenhengen mellom strømmen gjennom og spenningen over den, dvs. I-V karakteristikken
VR
VF
IF
IR
Reverse bias
Forward bias
0.7 V
I-V karakteristikken til høyre viser hvordan strømmen gjennom dioden varierer med spenningen.
Strøm- og spenningsretningene har fått egne navn som sier om dioden leder eller sperrer
IF = strømmen når dioder leder, dvs strømmen i foroverretningen
IB = strømmen i reversretningen, dvs. når dioden sperrer
Denne modellen er for enkel for praktisk bruk
  Vi trenger modeller med bedre tilpasning til faktisk oppførsel

## Slide 19: Teoretiske diodemodeller (2)
VR
VF
IF
IR
Reverse bias
Forward bias
0 V
Enklest: dioden er en bryter som slår av/på ved 0 volt. Null motstand i foroverretningen og uendelig stor motstand i reversretningen
Enda mer realistisk: Dioden leder når foroverspenningen er større enn 0.7v, det går litt strøm i reversretningen og det er motstand også i foroverretningen
Mer realistisk: Dioden begynner å lede når foroverspenningen er større enn 0.7v, null motstand i foroverretningen og uendelig stor motstand i reversretningen
VR
VF
IF
IR
Reverse bias
Forward bias
0.7 V
VR
VF
IF
IR
Reverse bias
Forward bias
0.7 V

## Slide 20: Sammenbrudd
Hvis dioden opererer i revers (sperre)-modus og spenningen faller til et visst nivå (dvs blir spenningen blir mer og mer negativ), vil en vanlig diode til slutt bryte sammen og bli ødelagt
Dioden vil da lede strøm i begge retninger (eller den brenner opp og slutter å lede strøm i noen retning)
Mens vanlige dioder blir permanent ødelagt av å gå forbi breakdown-spenningen, tåler Zenerdioder å «bryte sammen» og sperrer på nytt når spenningen blir mer positiv enn breakdown-spenningen
  Også Zenerdioder vil på et eller annet tidspunkt ikke lenger tåle en stor negativ spenning og bryte sammen
Heller ikke i foroverretningen tåler dioder ubegrenset høye spenninger
I tillegg har dioder begrensninger på hvor mye strøm de tåler
  Løses som regel ved å koble dem i serie med en resistor som begrenser strømmer

## Slide 21: Fysiske diodekarakteristikker
Fysiske dioder oppfører seg litt annerledes enn de forenklede teoretiske modellene
I forover-retningen begynner ikke strømmen å flyte momentant når spenningen overstiger barrierespenningen VB
  Gradvis og eksponentiell økning i strømmen
I revers-retningen går det litt strøm før VBR nås (størrelsesorden 10-6 til 10-12 ampere, avhengig av type diode)
Sammenbrudd skjer gradvis med eksponentiell økning i strømmen innenfor et lite spenningsområde
|VBR |er typisk mye større enn |VB |
Merk: Områdene er ikke korrekt mhp skala og VB = 0.6v

## Slide 22: Zenerdioder
En Zener-diode tåler høy revers-spenning uten å ødelegges og er konstruert for å jobbe i break-down
Når Zener-dioden er i «reverse breakdown» har den litt motstand
Operasjonsområder for vanlig diode (grå felt)
Operasjonsområder for Zenerdiode (grå felt)

## Slide 23: Spesialdioder (forts)
En lysdiode (Light Emitting Diode, LED) gir fra seg synlig lys når den opererer i forover-retningen
Avhengig av halvledermaterialet og doping kan man produsere lysdioder i mange ulike farger
LED begynner å lyse når spenningen over den er > Vd
VB (kalt Vd for LED), typisk >2v

## Slide 24: Fotodioder
En fotodiode gjør det «motsatte» av en lysdiode: den begynner å lede strøm når det kommer lys på den
En fotodiode opererer i revers-modus og vil lede en strøm som er proporsjonal med lyset som treffer den
  Lyset tilfører energi som øker reversstrømmen
Fotodioder kan gjøres følsomme for bestemte frekvensområder av lys (rødt, blått, gult) og brukes bla i kameraer

## Slide 25: Zenerdiode i spenningsreferanser
Spenningsreferanse: Spenning som er nøyaktig og som man måler andre spenninger i forhold til
En Zenerdiode tåler høy revers-spenning uten å ødelegges og er konstruert for å takle varierende strøm
Zenerdioden bryter sammen (dvs begynner å lede i reversretningen) innenfor et veldig smalt spenningsintervall
Resistoren R sørger for at IZ ikke blir større enn IZmax

## Slide 26: Nøtt til neste gang
Hvilke Boolske funksjoner utfører de to kretsene?
(du kan anta den enkleste diodemodellen)
Inngangs-signaler
Inngangssignalene er enten logisk ‘0’ eller ‘1’, som kan representeres ved at ‘0’ → 0 volt og ‘1’→ 5 volt
Utgangssignal
Inngangs-signaler
Utgangssignal
Positiv spenningsforsyning, f.eks. 5 volt
Krets a)
Krets b)