Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Eksamen i :				KJM3000 og KJM4000.

Eksamensdag:				Onsdag 7. juni 2006.

Tid for eksamen:			kl. 09.00 – 12.00 (3 timer).

Oppgavesettet er på 2 sider.

Vedlegg:				3 vedlegg på hhv. 1, 1 og 4 sider.

Tillatte hjelpemidler:			Lommekalkulator, linjal.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å svare på spørsmålene.

Ved bedømmelse vektlegges oppgavene som angitt.

Oppgave 1 (20%)

a)	Hva er en metastabil prosess i massespektrometri ? Forklar kortfattet

b)	Hvor stor oppløsning er nødvendig for å skille mellom HCN+ og C2H3+ i massespektrometeret ?

c)	Forklar kortfattet hvorfor λmax i UV-spekteret for anilin (Ph-NH2) er høyere i nøytral løsning enn i sur løsning.

d)	Ta utgangspunkt i Hooke’s lov for estimering av IR-frekvenser: ν = 1/2π√(k/μ), hvor ν = frekvens, k = kraftkonstant og μ er redusert masse. Forklar kortfattet hvorfor IR-frekvensene for en C-H binding er høyere enn for en tilsvarende C-D binding.

Oppgave 2 (20%)

a)	Massespekteret av pentanamid (1) er gjengitt i vedlegg 2. Gjør rede for fragmenteringsreaksjonene som gir opphav til de avmerkede signalene.

Hint: Toppene ved m/z 86, m/z 72 og m/z 59 gjenfinnes ved hhv. m/z 88, m/z 72 og m/z 60 i massespekteret av den isotopmerkede forbindelsen d5-1.

b)	IR-spekteret av pentanamid (1) er er gjengitt i vedlegg 2. Forklar de fire absorbsjonsmaksima ved hhv. 1600, 1730, 3430 og 3550 cm-1.

Oppgave 3 (20%)

Forbindelse 2 har blitt syntetisert. Identifisering av 2 har skjedd ved hjelp av spektroskopiske teknikker. Nedenfor er gjengitt et utvalg av NMR data.

1H-NMR (300 MHz; CDCl3): δ 1.45 (t, 3H, J=7.1 Hz), 4.45 (q, 2H, J=7.1 Hz), 5.01 (s, 2H), 6.34 (d, 1H, J=7.3 Hz), 6.85 (d, 1H, J=8.2 Hz), 6.97 (s, 1H), 7.29-7.35 (m, 1H), 10.75 (s, 1H)

Gjør en tilordning av signalene i 1H-NMR-spekteret og forklar kort koblingsmønsteret.

Oppgave 4 (40%).

Finn fram til molekylstrukturen som gir opphav til spektrene i vedlegg 3. Massespekteret viser et meget svakt signal ved m/z 168. Gi en så fullstendig tilordning av signalene i 13C- og 1H-NMR spektrene som mulig og gi en kortfattet forklaring.

Vedlegg 1 / Attachment 1

Vedlegg 2 / Attachment 2

MS-spekter (EI) av pentanamid (1)

MS-spectrum (EI) of pentanamide (1)

IR-spekter av pentanamid (1)

IR-spectrum of pentanamide (1)

Vedlegg 3 / Attachment 3

MS:

UV-spectrum (in ethanol): λmax = 208 nm, log ε = 3.9

1H-NMR spekter

1H-NMR spectrum:

Ekspandert del av 1H-NMR-spekter

Extended regions of 1H-NMR-spectrum.

13C-NMR- og DEPT spektra. CH3 og CH opp, CH2 ned.

13C-NMR- and DEPT spectra. CH3 and CH up, CH2 down.