## Slide 1: MENA 1001; Materialer, energi og nanoteknologi - Kap. 3 Termodynamikk
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
- Energi, varme, arbeid
- Systemer
- Entalpi
- Entropi
- Gibbs energi
- Kjemisk likevekt
- Temperaturgradienter,
Termoelektrisitet

## Slide 3: Termodynamikk og likevekt
I dette kapittelet skal vi ha som overordnede mål å forstå
  Hva som skjer, dvs. om en reaksjon er spontan eller ikke,
  Hva som er situasjonen når det er innstilt likevekt.
For å forstå dette må vi introdusere og forstå termodynamikk.
I dette ligger begreper som
  energi - varme (entalpi)
  Sannsynlighet – uorden (entropi)
  Gibbs (fri) energi og likevektskoeffisienter

## Slide 4: Energiforandringer i kjemiske reaksjoner
I dette kapittelet skal vi se etter reaksjoner som skjer (frivillig, spontant) og hvilke som ikke skjer, og hvilke faktorer som påvirker dette. Det har med energi å gjøre…..
Vi skal se på reaksjonen
2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g)
Total energiforandring: H = -474 kJ/mol
Består av flere individuelle bidrag, bl.a.:
  Splitting av eksisterende bindinger
  Dannelse av nye bindinger

## Slide 5: Termodynamisk modell (Born-Haber-syklus) for reaksjonen 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g) H = -474 kJ/mol
1000
500
0
-500
Energi (entalpi), kJ/mol
2H2(g) + O2(g)
4H(g) + O2(g)
4H(g) + 2O(g)
2H2O(g)
+872
+498
-1844
-474

## Slide 6: Endoterme og eksoterme reaksjoner
Reaksjonsentalpien H er den varme reaksjonen tar fra omgivelsene for å gjøre reaksjonen og bringe temperaturen tilbake til starttemperaturen.
Positiv H: Reaksjonen tar (absorberer) varme fra (kjøler) omgivelsene: Endoterm
Negativ H: Reaksjonen avgir varme til (oppvarmer) omgivelsene: Eksoterm
Kjemisk reaksjon som er spontan (frivillig) og som avgir energi (varme):
2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g) H = -474 kJ/mol
I tilfellet over er H negativ, dvs. varme avgis til omgivelsene; eksoterm.
Reaktantene selv (systemet vi studerer) går altså mot en lavere energi ved å gjøre reaksjonen. Er dette årsaken til at reaksjonen skjer? Ja, som regel, men:
Det er mange eksempler på at også endoterme reaksjoner kan være spontane.
  Oppløsning av salter, fordampning, kjemiske reaksjoner,
    eks. dampreformering av metan: CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 3H2(g)
Det er altså ikke bare varmen det kommer an på!
Notes: Summe/diskutere om endoterme men spontane reaksjoner og andre prosesser?

## Slide 7: Termodynamikkens 1. lov: Den totale energien er konstant
  Energi kan ikke ødelegges eller skapes, bare omdannes fra en form til en annen
  (energibevaringsloven fra Kap. 1)
  - Dette er en empirisk lov…vi kan erfare den, men ikke bevise den.
  Vår reaksjon 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g) avga varme, men omgivelsene mottok varmen; energien forble konstant i Universet.
Notes: Universet er et system med visse egenskaper. Vi skal videre se på forskjellige systemer.

## Slide 8: Systemer
Åpent system
  Utveksling av både masse og energi
    Ovn
    Motor
Lukket system
  Bare utveksling av energi, ikke masse
    Lukket, uisolert beholder
    Ballong
  Brukes ofte for å beskrive isoterme prosesser
Isolert system
  Ingen utveksling av masse eller energi
    Lukket termos
    Reaksjonsbeholder isolert med f.eks. isopor
    Universet
  Kalles ofte adiabatisk system; adiabatiske prosesser

## Slide 9: Tilstandsfunksjoner
Generelt må man ta i bruk mange egenskaper og variabler for å beskrive et system.
Men for et system i likevekt trenger vi bare noen få variabler.
Eksempel; en mengde rent vann:
  Tre uavhengige variabler
    Mengde, f.eks. antall mol n (1 mol = NA = 6,022∙1023 partikler (molekyler, ioner…)
    Temperatur T
    Trykk P
  Er tilstrekkelig for å bestemme
    volum V = f(n,T,P)
    tetthet
Slike variabler kalles tilstandsfunksjoner.
De er en funksjon av tilstanden og ikke av forhistorien.
Forandringer i tilstandsfunksjoner (f. eks. P) fra en tilstand til en annen er uavhengige av veien vi går.
Fysiske lovmessigheter beskriver sammenhenger mellom tilstandsfunksjoner.
For ideelle gasser: PV = nRT der R er gasskonstanten
Notes: Bruk tid på hver av variablene: mengde (spesielt mol, Avogadros tall, temperatur, trykk

## Slide 10: Øvelse
Hva er temperatur?
  Enheter
Hva beskriver gasskonstanten, R?
  Enheter
Guy vandegrift
PV = nRT

## Slide 11: Total energi og indre energi
Den totale energien for et system består av
  Indre energi, U
  Mekanisk kinetisk energi, Ek = ½ mv2
  Potensiell energi i felt
Indre energi U i et system består av
  Hvilemasse; E = mc2
    Størst
  Elektronenes potensielle og kinetiske energi
    Mindre – hoveddelen av energi-forandringen i kjemiske reaksjoner
  Translasjonell, rotasjonell og vibrasjonell energi av atomer og molekyler
    Minst
U er en tilstandsfunksjon
Absoluttverdien av U er uhåndterlig; vi betrakter bare dens forandringer U
F (i et felt)
v (fart)
U (indre energi)

## Slide 12: Varme og arbeid
Energiformer som kan utveksles: varme (q) og arbeid (w).
  Varme q er definert positiv når varme leveres til systemet.
  Arbeid w er definert positiv når arbeid leveres til systemet (gjøres på systemet).
I kjemi: volumarbeid
  U = q + w = q - PV
(I elektrokjemi kommer i tillegg elektrisk arbeid. Det skal vi lære om senere)

## Slide 13: Volumarbeid
Eksempel:
Lukket system av en gass som kondenserer ved konstant trykk Pi = Py :
eller, hvis P ikke er konstant,
Arbeidet w avhenger av hvordan prosessen (forandring i tilstanden til det lukkede systemet) gjøres, og er derfor ikke en tilstandsfunksjon.

## Slide 14: Reversible og irreversible prosesser
Eksempel: Ekspansjon eller kompresjon av en gass.
Reversible prosesser
  Uendelig langsomme
  Alltid nær likevekt
  Eksempel: Uendelig liten forskjell mellom det eksterne trykket som virker på gassen og trykket i gassen
Irreversible prosesser
  Endelig hastighet
  Endelig avvik fra likevekt
  Eksempel: Betydelig forskjell mellom eksternt trykk som virker på gassen og trykket i gassen

## Slide 15: Reversible og irreversible prosesser, forts.
Ekspansjon: wirrev < wrev, altså er qirrev > qrev
Varmen som absorberes fra omgivelsene (= q) under ekspansjon og som holder systemet isotermalt er derved større for den reversible enn for den irreversible prosessen.
Kompresjon: wirrev > wrev, altså er qirrev < qrev
Dette er eksempel på tap i omsetning mellom varme og arbeid i en irreversibel prosess. Vi kan reversere prosessen, men ikke uten å investere mer arbeid enn vi får tilbake.

## Slide 16: Varmemaskiner og Carnot-syklus
Forrige eksempel på reversibel og irreversibel prosess var knyttet til volumarbeid (endring i trykk x volum) og endelig hastighet.
Mange maskiner (forbrenningsmotorer, gassturbiner…) gjør lignende prosesser ved hjelp av varmesykluser. Nicolas L. Sadi Carnot viste 1824 at man får minst tap (mest reversibel prosess) dersom syklusen er:
  Isoterm ekspansjon ved konstant høy temperatur
  Adiabatisk (isolert) ekspansjon til lav temperatur
  Isoterm kompresjon ved konstant lav temperatur
  Adiabatisk (isolert) kompresjon tilbake til utgangspunktet
Effektiviteten (virkningsgraden) er da
Dette er den maksimale effektiviteten for en varmemaskin. Merk: Vi gjør ikke utledningen her…vi tar resultatet til etterretning. Reelle varmemaskiner har lavere effektivitet enn den maksimale Carnot-effektiviteten.
Eks.: Thøy=600°C=873 K, Tlav=25°C=298 K. ηCarnot = 1 - 298/873 = 0.65 = 65%
Notes: Kan leses selv. Men Carnot-syklusen er vanskelig og ikke nødvendig å forstå for oss. Carnot visste ikke om entropi, og hans lovmessighet var ganske fenomenologisk basert.

## Slide 17: Energiendringer
Konstant volum:
  w = -PV = -P*0 = 0
  U = q + w = qV
Konstant trykk:
  w = -PV
  U = q + w = qP - PV
  eller
  qP = U + PV
  qP kalles entalpiendringen H for prosessen: H = qP
  Forskjellen mellom U og H er volumarbeidet, som kan beregnes.
  U og H er oftest ganske like.
  Volumarbeid utgjør derved bare en mindre del av energiendringen ved kjemiske reaksjoner.

## Slide 18: Standardbetingelser - referansetilstand
H er en funksjon av betingelsene (T,P).
Vi definerer P = 1 bar og T = 298 K som standardbetingelser.
Entalpiendringene for en reaksjon under disse betingelsene kalles standard entalpiendring; H0298
Entalpiendringen for dannelse av en forbindelse fra grunnstoffene betegnes
Eksempel: H2(g) + 1/2 O2(g) = H2O(g) Hf0298 = -237 kJ/mol
Grunnstoffene i sin mest stabile form har per definisjon H0f,298 = 0

## Slide 19: Hess’ lov
Entalpi er en tilstandsfunksjon
En reaksjon har derfor samme entalpiendring uavhengig av veien
CO(g) + ½O2(g) = CO2(g)
CO(g) + ½O2(g) = C(s) + O2(g) = CO2(g)
Ved standard trykk:
-110,5 kJ
-393,5 kJ
-284,0 kJ

## Slide 20: Generelt om entalpiendringer for reaksjoner
Entalpiendring for en reaksjon:
kan skrives om via dannelses entalpier fra grunnstoffene
Standard entalpiendring:
kan beregnes fra tabulerte standard dannelses-entalpier

## Slide 21: Øvelse

## Slide 22: Entalpiendringer ved forandring i temperaturen
Så langt har vi tilført eller ekstrahert energi ved konstant temperatur.
  Energien er derved gått med til eller kommet fra reaksjoner eller arbeid.
Hvis vi ikke holder temperaturen konstant vil noe av energien gå med til å varme opp eller avkjøle systemet.
Varmemengden er bestemt av systemets varmekapasitet, C
Vi definerer, for henholdsvis konstant volum og konstant trykk;

## Slide 23: Øvelse

## Slide 24: Varmeledning
Transport av varme gjennom materialer følger Fouriers lov:
j er varmefluks-tettheten
Fluksen er proporsjonal med gradienten (=brattheten eller vinkelkoeffisienten dT/dx)
Minustegnet betyr at varmen transporteres nedover gradienten
Proporsjonalitetskonstanten (kappa) er spesifikk varmeledningsevne
Varmeledning skyldes forplantning av gittervibrasjoner (fononer) og masse-transport.
Metaller er generelt gode varmeledere, plast og keramer oftest dårlige.
Joseph Fourier 1768-1830
Notes: Les selv – kommer også i lab 1.

## Slide 25: Entropi
Illustrativt eksempel av entropiens rolle
  Lukket system
  Fylt med to inerte gasser (eks. He og Ar) ved samme trykk, atskilt med en tynn vegg
  Fjerner veggen (eller lager en åpning i den):
  Gassene blandes. Hvorfor skjer dette?
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
He
He
He
He
He
He
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
He
He
He
He
He
He
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
He
He
He
He
He
He

## Slide 26: Mikro- og makrotilstander
System av ideelle, uavhengige gassatomer
Mikroskopisk er systemet beskrevet fullstendig med 3 posisjons- og 3 hastighetskomponenter for hver partikkel:
System med 2 He-atomer i to beholdere:
  N*(3+3) = 2*6=12 parametre.
For ett mol He-atomer
  6.0*1023 * 6 = 3.6*1024 parametre
  Komplekst!
Makroskopisk kan en tilstand beskrives ved et antall ekvivalente mikrotilstander.
“Enkelt“
Jo flere mikrotilstander som beskriver samme makrotilstand, jo høyere sannsynlighet for den makrotilstanden.
P = 1/2 * 1/2 = 1/4
P = 1/2 * 1/2 = 1/4
Sum =1/2
P =
2 * (1/2 * 1/2) = 1/2
P =
1/2 * 1/2 * 1/2 * 1/2 = (1/2)4 = 1/16
P =
2*3* (1/2)4 = 6/16
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He
Notes: - Mikroskopiske systemer er eksakte, men uoverkommelig komplekse når antallet partikler blir stort.
- Makroskopiske tilstander er oversiktlige og "enkle".
- En og samme makroskopiske tilstand kan ha mange mikroskopiske tilstander (som altså hver gir samme makroskopiske tilstand).
- En slik makroskopisk tilstand kan være at "alle atomene er i en halvdel av systemet". En annen kan være at "like mange atomer er i hver flaske".
- I figuren antar vi fortynnet gass - sted og fart for atomene er uavhengige av hverandre. Det er da bare statistikk som gir makrotilstander, f.eks. hvorvidt antallet er likt eller ulikt i de to beholderne.
- NB: Som mikrotilstand betrakter vi her for enkelhetsskyld et system med 2 eller 4 He-atomer.
- Hva er mest sannsynlig?
- Når det er 2 atomer totalt er det like sannsynlig at de er sammen i en eller annen av beholderne som at de er likt fordelt.
- Når det er 4 atomer totalt er det 2*1/16 = 1/8 sjanse for at de bare er i den ene eller den andre, mens det er blitt 6/16 = 3/8 sjanse for å være likt fordelt. (Resten blir sjansen for fordelingen 1:3. (Det er ikke helt trivielt å vise annet enn sjansen for at alle er i en boks.)
Når antallet øker blir det øket sannsynlighet for at det er like mange (eller omtrent like mange) i hver halvdel. Dette skyldes at dette har flest mikrotilstander, og vi tillegger dette (foreløpig kvalitativt) stor entropi.

## Slide 27: Mer kvantitativ utledning av antall mikrotilstander og sannsynlighet
System av 9 pulter i en lesesal og 4 studenter.
Hvordan vil de plassere seg?
  Anta at de ikke har noen følelser for hverandre og derfor plasserer seg tilfeldig.

## Slide 28: forts.
Det er 9*8*7*6 = 3024 måter å plassere seg på.
Men studenter er så like!
Det er derfor 4*3*2*1 = 4! = 24 forskjellige måter som de kan bytte plass på uten at noen oppdager det. Disse tilstandene representerer derfor samme mikrotilstand.
Det er derfor 3024 / 24 = 126 forskjellige tilstander (mikrotilstander). Alle er like sannsynlige.
Mer matematisk: Fordeler 4 like studenter og 5 like tomme på 9 plasser:

## Slide 29: forts.
Ordnede tilstander mindre sannsynlige enn uordnede
Det er derfor mer sannsynlig å finne studentene sittende i det vi vil kalle usystematiske plasseringer
enn slik
eller slik
(Disse ordnede konfigurasjonene kan kun vinne frem ved tiltrekkende eller frastøtende krefter mellom studentene.)
Notes: Bare 4 mikrotilstander gir "alle studentene i ett eller annet hjørne".
Bare 1 mikrotilstand gir "alle studentene i et bestemt hjørne"
Bare 1 mikrotilstand gir "alle studentene i hvert sitt hjørne"

## Slide 30: Nytt eksempel: Kvantifiserte energier for atomer
Kvant = . N=25
Total energi = 0 
Total energi = 25 

Total energi = 25 
25
Hvor mange mikrotilstander har hver av disse fordelingene?
Notes: At alle 25 atomer har ett kvant gir bare 1 mikrotilstand og er usannsylig.
At ett atom har 25  gir samme energi, men har 25 forskjellige mikrotilstander, dvs er mer sannsynlig.

## Slide 31: Kvantifiserte energier for atomer, forts.:
Total energi = 25 
Antall mikrotilstander med gitt makrokonfigurasjon:
Generelt, for N atomer fordelt over j forskjellige energitilstander:
W = “termodynamisk sannsynlighet” er proporsjonal med en vanlig sannsynlighet.
Notes: N0 = 10
N1 = 8
N2 = 4
N3 = 3
Beregning for foregående eksempel:
Alle har ett kvant: W = 25!/(25!) = 1
Ett har 25 kvant: W = 25!/(24! 1!)= 25
(0! = 1)
Så det stemmer!
NB: Utledningen av W forlanges ikke forstått eller gjentatt i detalj av studentene. Den er ment som et illustrativt eksempel. Eksempelet med studentene i lesesalen gir en kvalitativ forståelse av fremgangasmåten.

## Slide 32: Boltzmann(-Planck)-uttrykket for entropi
Ludwig Boltzmann (og senere Max Planck) foreslo at entropi S var relatert til termodynamisk sannsynlighet W ved følgende relasjon:
S = k lnW
k er Boltzmann-konstanten, med samme enhet som entropi (J/K)
For de 4 studentene på 9 lesesalsplasser:
  S = k ln 126 = 6,7*10-23 J/K, dvs. 1.7*10-23 (J/K)/student
  Endres ikke lineært med antall studenter per plass eller med størrelsen på systemet
Notes: Ligningen S = k lnW ble utledet nokså empirisk av Boltzmann og Planck rundt forrige århundreskifte. Den begrunnes ut fra følgende: Når to systemer adderes, så multipliseres sannsynligheten (Wtot=W1*W2) mens entropiene adderes (Stot=S1+S2). Derfor må det være en logaritmisk sammenheng: S = k lnW + A. Det er så vist at konstanten A kan taes som null: S = k lnW. Konstanten k blir kalt Boltzmanns konstant.
Entropien som beregnes gjelder for det system som inngår i W.

## Slide 33: Boltzmann-uttrykket for entropi for store systemer
For store antall bruker vi Stirlings approksimasjon:
Med disse uttrykkene kan vi beregne S for små og store systemer
For a << b blir det første leddet dominerende (sjekk selv ):
  , der X er fraksjonen a / (a+b)
Med dette uttrykket kan vi beregne S forenklet for «fortynnede» systemer
Hvis a = NA får vi entropien per mol:
  R er gasskonstanten: R = Nak
For 40 000 studenter på 90 000 plasser får vi 2,13∙10-23 J/K/student

## Slide 34: 4 tommelfingerregler for entropien i stoffer
Entropien øker fra kondenserte faser til gass (ca. 120 J/molK)
Entropien øker med økende masse når andre parametre er like
Entropien avtar med økende hardhet og bindingsenergi.
Entropien øker med økende kjemisk kompleksitet
Alle disse reflekterer at entropien er et mål for uorden

## Slide 35: Entropiendringer; definisjon
R. Clausius (1850): Endringen i entropi i et system som går fra tilstand 1 til tilstand 2 er definert som integralet fra 1 til 2 over den reversible endringen i varmemengde q som utveksles, dividert med absolutt temperatur T:
Kan forenkles: Konstant trykk:
Carnot: Tap i varme-maskiner (1824)
Rudolf Clausius (1822-1888): Carnotsyklusen kan forstås (1850) med et nytt begrep: Entropi (1865)
Bolzmann: Kan knyttes til sannsynlighet: S=klnW
Notes: Clausius utviklet I 1850 begrepet entropi for å forklare Carnot-syklusen (men ga det navnet entropi først I 1865).

## Slide 36: Entropi – litt mer om definisjonen
Definisjonen knytter entropien til en reversibel (tapsfri) prosess med overføring av varme fra et varmere reservoar til et annet, kaldere, i det isolerte systemet.
Dette er også uttrykk for at varme (når det ikke utføres arbeid) bare strømmer fra varme til kalde reservoarer.
I et isolert, reelt system som ikke er i likevekt, vil entropien øke i prosessen som følger.
Dette er et uttrykk for at tiden bare går én vei: Tidens og entropiens piler peker samme vei.
Tm
Tm
Th
Tl
Q
time
S

## Slide 37: Termodynamikkens 2. lov Entropien øker
Entropien i et isolert system øker
1. og 2. lover sammen: I et isolert system er energien konstant, mens entropien øker.
Eksempler:
    Universet
    En lukket termos
For å illustrere entropi har vi vært innom statistisk termodynamikk

## Slide 38: Termodynamikkens 3. lov; Entropiens nullpunkt
For en perfekt krystall ved 0 K er det bare én mikrotilstand:
W0 K = 1
S0 K=k lnW0 K = 0
For en perfekt krystall ved 0 K er entropien 0.
Dette gir et referansepunkt, slik at vi kan bruke absoluttverdier for entropien (ulikt indre energi og entalpi).

## Slide 39: Standard absolutt molar entropi
Gitt ved 1 bar og 298 K
målt ved
  å integrere Cp/T vs T fra 0 K til T.
  og legge til S = qrev/T ved faseoverganger

## Slide 40: Entropiendringer i kjemiske reaksjoner
Generelt:
Ved standardbetingelser:
Entropi er en tilstandsfunksjon og er uavhengig av veien i en kjemisk reaksjon. (Tilsvarende Hess’ lov for entalpi.)
Men entropien har absoluttverdi – også for grunnstoffene i standardtilstand – og vi kan måle den. Derfor skal vi ikke bruke dannelses-entropier via grunnstoffene for entropiendringer i reaksjoner.

## Slide 41: Entropi og aktivitet
Vi har til sett på termodynamiske parametre (entalpi, entropi) og endringer i disse ved reaksjoner
Vi har angitt standard entalpi- og entropi-endringer ved standardbetingelser
Standardbetingelsen er først og fremst at trykket er 1 bar
Standardtemperaturen er oftest 298 K, men kan standardbetingelser og –parametre kan også angis ved andre temperaturer
Entropien endres med aktiviteten til et stoff
Entropiendringer i en reaksjon endres derved med aktivitetene til reaktanter og produkter
Nå skal vi lære mer om hva aktivitet er.

## Slide 42: Partialtrykk og aktivitet for ideelle gasser
I en ideell gass er det ikke interaksjoner mellom gassmolekyler
Gjelder ved normale trykk og temperaturer
I en ideell gassblanding gjelder noen enkle sammenhenger:
I en blanding av gasser har hvert gass-species i et partialtrykk pi
Forholdet mellom partialtrykket og totaltrykket er gitt ved forholdet mellom antall (mol) molekyler av hver gass:
eller
Daltons lov: Summen av alle partialtrykkene er lik totaltrykket:

## Slide 43: Standardbetingelser for blandinger og løsninger
For en ren gass er standardtrykket P0 = 1 bar
I en gassblanding er standard partialtrykk også p0 = 1 bar
I en løsning er standard konsentrasjon c0 = 1 m (molal: mol/kg løsningsmiddel)
Vi bruker oftest c0 = 1 M (mol/liter løsning) ≈ 1 m (for vandige løsninger)

## Slide 44: Aktivitet
Aktivitet er et benevningsløst forhold mellom faktisk tilstand og standardtilstanden
For gasser er aktiviteten gitt ved forholdet mellom faktisk partialtrykk og standard partialtrykk:
For løsninger er aktiviteten tilsvarende:

## Slide 45: Entropiendringer og aktivitet
For en ideell gass:
For en ideell løsning:
Entropi kan derved relateres til standardtilstanden:

## Slide 46: Men hva skjer?
Vi har sett at to ting påvirker hvorvidt en prosess (eller reaksjon) skjer:
  Senkning i entalpien
    Eksotermiske reaksjoner synes å dominere
    Men også endotermiske reaksjoner skjer
    Disse betraktningene begrenser seg til vårt nærsystem; i Universet er energien uansett konstant
  Økning i entropien
    I et isolert system kan bare prosesser (og reaksjoner) der entropien øker skje.
Men vi er ikke fornøyd:
    Entalpien i nærsystemet gir ikke noe entydig svar.
    Isolerte systemer, især Universet, er upraktiske å forholde seg til.
    Vi vil vite hva som skjer i en beholder eller et reagensrør; et lukket system!

## Slide 47: Et lukket system og dets omgivelser
Totalt (isolert) system (= Universet) = lukket system + omgivelser
Balansen mellom Hlukket system og -TSlukket system bestemmer hvorvidt en prosess skjer eller ikke.
Hlukket system
Homgivelser
Somgivelser= Homgivelser/T
= -Hlukket system/T
Prosess;
Hlukket system og Slukket system
Lukket
system
Isolert system
Omgivelser (også et lukket system)
Merk: T er temperaturen i omgivelsene. Den er også temperaturen ved start og slutt (men ikke underveis) i det lukkede systemet

## Slide 48: Gibbs energi
Vi introduserer for dette formål Gibbs energi, G
G = H – TS
Tidligere: Gibbs fri energi
Etter Josiah Willard Gibbs
G er, som H og S, en tilstandsfunksjon
For en spontan reaksjon:
G = H - TS < 0
Reaksjonen vil skje helt til G er i minimum; G = 0 (likevekt).
To uttalelser om det foregående:
  “More important for chemists than the laws of thermodynamics that it is based on?”
  "Although we may by now have an idea of what entropy is, an understanding of the relations of free energy and entropy discussed on the last two slides often represent a life-long challenge to chemists, even if they use the expressions daily."

## Slide 49: Gibbs energi endringer for spontane reaksjoner Både entalpi og entropi bidrar til reaksjonen Eksempel: 2NI3(s) = N2(g) + 3I2(s)
Energi
Start
Slutt
H < 0
-TS < 0
(S > 0)
G = H - TS < 0

## Slide 50: Gibbs energi endringer for spontane reaksjoner Entalpien overvinner entropien (særlig ved lav temperatur) Eksempel: Mg(s) + 1/2 O2(g) = MgO(s)
Energi
Start
Slutt
H < 0
-TS > 0
(S < 0)
G = H - TS < 0

## Slide 51: Gibbs energi endringer for spontane reaksjoner Entropien overvinner entalpien (særlig ved høy temperatur) Eksempel: H2O(l) = H2O(g)
Energi
Start
Slutt
H > 0
-TS < 0
(S > 0)
G = H - TS < 0

## Slide 52: Gibbs energi og arbeid
G = H - TS
Vi kan omarrangere og ser at:
H = G + TS
Totalenergi-endring H = fri energi tilgjengelig for arbeid (G) + energi som er utilgjengelig (TS)

## Slide 53: Effekt av temperaturen
G = H - TS
H og S er ofte relativt uavhengige av temperaturen.
G er derfor i første tilnærmelse, en enkel funksjon av temperaturen; G = H - TS
Ved tilstrekkelig høy temperatur vil TS (uorden) dominere
  Ved tilstrekkelig høye temperaturer er derfor stoffer brutt ned til mindre fragmenter, ioner eller atomer.
Ved lav temperatur er det H som bestemmer

## Slide 54: Standard Gibbs energi-forandring
Som for H kan vi ikke bestemme absoluttverdier for G, bare endringer, G.
G varierer med trykk og temperatur:
Standardverdier gis for P = 1 bar og T, vanligvis T = 298 K:

## Slide 55: Standard dannelses Gibbs energi
For dannelse av en forbindelse fra grunnstoffene i deres mest stabile form ved 1 bar og T, bruker vi
Standard dannelses Gibbs energi for et grunnstoff i dets mest stabile form er definert (ved definisjonen selv) = 0.

## Slide 56: Standard Gibbs energi-forandring for en kjemisk reaksjon
Gibbs energi-forandring ved kjemiske reaksjoner:
Ved standardbetingelser:
Gibbs energi er en tilstandsfunksjon, og endringen ved en reaksjon er uavhengig av veien, som for entalpi.
På samme måte som for entalpi bruker Gibbs-dannelses-energier tilstander for grunnstoffene som felles referanse, selv om det ikke nødvendigvis inngår grunnstoffer i reaksjonsligningen.

## Slide 57: Eks.: Gibbs energi-forandring for spalting av MgCO3
MgCO3(s) = MgO(s) + CO2(g, 1 bar)
Gibbs energi-forandring for reaksjonen kan beregnes fra tabulerte Gibbs energier for reaktanter og produkter ved temperatur T,
eller fra dannelses entalpier og entropier og T:
Hvis Gibbs energier eller entalpi+entropi-sett ikke er tilgjengelige for T, kan man få et estimat ved å bruke entalpier og entropier fra andre temperaturer og anta dem konstante. Eksempel for 1000°C:

## Slide 58: Standard Gibbs energi for dannelse av vanndamp
H2(g, 1 bar) + 1/2 O2(g, 1 bar) = H2O(g, 1 bar)
Ved konvensjon: Entalpien av elementene ved 1 bar og 298 K er definert = 0 :

## Slide 59: Termokjemiske tabeller
Termokjemiske tabeller for forbindelser og grunnstoffer:
  standard dannelses entalpi (lik 0 for stabil form av grunnstoffene),
  standard entropi (ikke lik 0 for grunnstoffer)
    (dannelses entropi er ikke listet – må beregnes!)
  standard dannelses Gibbs energi kan være listet (lik 0 for stabil form av grunnstoffene).

## Slide 60
Fra Kubaschewski, Alcock, Spencer: Materials Thermochemistry
Termokjemisk tabell (utdrag)

## Slide 61
Fra CRC Handbook of Chemistry and Physics
Termokjemisk tabell (utdrag)

## Slide 62: Gibbs energi og aktivitet
Gibbs energi for en stoffmengde øker med økende aktivitet av stoffet:
For ideelle gasser:
For ideelle løsninger:

## Slide 63: Effekt av trykket på endringer av G i kjemiske reaksjoner
H2(g, pH2) + 1/2 O2(g, pO2) = H2O(g, pH2O)
og hvis p0 = 1 (bar):
Q kalles reaksjonskvotienten

## Slide 64: Kinetikk, termodynamikk og likevekt; Massevirkningsloven
Cato Guldberg og Peter Waage (UiO)
Massevirkningsloven 1864
Reaktanter ↔ Produkter
Likevekt
  når vi har like mange reaksjoner forover som bakover;
  når energiforskjellen oppveies av forholdet mellom aktivitetene (=konsentrasjonene?)
Eksempel: 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g)
Notes: Dette er figur

## Slide 65: Reaksjonshastighet
Eksempel:
2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g)
Sannsynlighet for reaksjon forover proporsjonal med
og med

## Slide 66: Likevekt
Nettohastighet rN = rF – rB
Ved likevekt er rN = 0, slik at rF = rB
Vi eliminerer r0 og G0A og omarrangerer:
Vi ser at kvotienten mellom produkter og reaktanter ved likevekt er gitt ved standard Gibbs energiendring og temperaturen.
Eksempel: 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g)
Notes: Legg merke til at likevektskoeffisienten er uavhengig av hastighet r0 og barriere G0A.
For eksempelreaksjonen er Gibbs energiendring negativ og KFR >> 1

## Slide 67: Mer generelt: Reaksjonskvotient
For den generelle reaksjonen
  aA + bB = cC + dD
ved enhver konstant temperatur, har vi
Q kalles reaksjonskvotienten
Notes: NB: Forskjellen på dG og dG0

## Slide 68: Likevekt for det generelle eksempelet
Generell reaksjon:
  aA + bB = cC + dD
Generell relasjon mellom Gibbs energi-forandring og reaksjons-kvotient Q:
Ved likevekt: rG = 0:
Ved likevekt: Q = K, likevektskonstanten (massevirkningskoeffisienten)

## Slide 69: rG0 og K
rG0 sier noe om energibalansen når Q = 1
K sier noe om hva Q må bli for å oppveie dette.
Eksempel:
2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g)
rG0 << 0
Reaksjonen er energetisk gunstig hvis pH2, pO2, pH2O = 1.
Produktene kommer i stor overvekt før likevekt oppnås.

## Slide 70: Temperaturavhengighet for kjemiske likevekter
Et plott av G vs T (Ellingham-plott) gir -S som vinkelkoeffisient og H som skjæringspunkt ved T = 0;
Entalpien dominerer ved lav temperatur!
Et plott av lnK vs 1/T (van ’t Hoff plott) gir -H/R som vinkelkoeffisient og S/R som skjæringspunkt ved 1/T = 0;
Entropien dominerer ved høy temperatur!

## Slide 71: Hjelp!?

## Slide 72: Kjemisk potensial
Den partielle molare Gibbs energi Gi for stoffet i er den Gibbs energi som tilføres et system når det tilsettes ett mol av stoffet (i) mens alle andre parametre, inklusive antall mol av alle andre stoffer (n1….), holdes konstant.
Kalles ofte også for kjemisk potensial, μi
“Kjemisk” ekvivalent til “fysiske” potensial (gravitasjon, elektrisk, magnetisk): Et species i føler en kraft når det er i et felt (gradient) av kjemisk potensial μi.
For ioner og elektroner kan vi kombinere kjemisk og elektrisk potensial til elektrokjemisk potensial

## Slide 73: Temperaturgradienter
En gass i en beholder
Lav temperatur Høy
Lav uorden Høy
Likt trykk Likt
Likt kjemisk potensial Likt
Høy konsentrasjon Lav

## Slide 74: Termoelektrisitet; Seebeck-effekten
Negative ladningsbærere i et fast materiale
”Elektrongass”-modell
Seebeck-koeffisienten (termoelektrisk kraft)
Q = dE/dT
Termoelement: To ledere med forskjellig Seebeck-koeffisient i en temperatur-gradient
Lav temperatur Høy
Lav uorden Høy
Likt ”trykk” Likt
Likt kjemisk potensial Likt
Høy konsentrasjon Lav
- elektrisk potensial +

## Slide 75: n- og p-leder
Negative ladningsbærere i et materiale med én plass per bærer
n-leder
Okkupasjonstall av negative bærere < ½
p-leder
Okkupasjonstall av negative bærere > ½
Lav temperatur Høy
Lav uorden Høy
Lav konsentrasjon Høy
+ elektrisk potensial -
Lav temperatur Høy
Lav uorden Høy
Høy konsentrasjon Lav
- elektrisk potensial +

## Slide 76: Oppsummering, Kapittel 3
Total energi = indre energi + mekanisk energi (kinetisk og potensiell)
Entalpi (varme, ekso-/endoterm) – volumarbeid
Systemer
Sannsynlighet – uorden – entropi
1. og 2. lov: Energiens konstans og entropiens økning
Reelle og ideelle prosesser
Varmekapasitet – temperatur
Hva skjer? G = H - TS
  G er et mål for hva som skjer. G = 0 betyr veis ende; likevekt
  G0 og K er mål for likevektspunktets forskyvning mot reaktanter eller produkter
  Hva som skjer og likevektens forskyvning (G og G0) er balanse mellom energikostnad (varme) og sannsynlighet (uorden).
  Effekter av P og T
Massevirkningsloven
Temperaturgradienter - termoelektrisitet