## Slide 1: MENA1001-Materialer, energi og nanoteknologi- Kap. 10 Energi; kilder, konvertering, lagring
Truls Norby
Kjemisk institutt/
Senter for Materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Universitetet i Oslo
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
0349 Oslo
truls.norby@kjemi.uio.no
Energikilder - reserver og bruk
Solenergi
Direkte og indirekte
Fossile energikilder
Andre energikilder
Konvertering
Lagring

## Slide 2: Energi – kilder og forbruk - oversikt

## Slide 3
Fornybar solenergi
direkte indirekte
Kjerne-
kraft
Geo-
varme
Fossile
brensel
(ikke-
fornybar
energi)
Kilder
Fordeling
Lagring
Transport
Bruk
Vind,
bølge
Vann-
kraft
Foto-
voltaisk
Sol-
varme
Varme
Elektrisitet
Motor
Bio
Tide-
vann
Energi; Kilder og bruk (med hydrogenlagring)
Hydrogen
Brenselcelle
Elektrolyse

## Slide 4: Solenergi og andre energikilder; reserver og forbruk
Figur: Bellona

## Slide 5: Verdens energikilder i et historisk perspektiv
Figur: Statoil
2004: 11 059 MTOE = 128,3 PWh

## Slide 6
Kilde: Energy Information Administration, IEO 2007
Verdens energiforbruk fordelt på brenseltyper
Enheter:
Effekt: W = J/s = VA = VC/s; typisk mange MW
Energi: J, PJ, Wh, TWh, TOE

## Slide 7: Energibruk

## Slide 8: Verdens landområder

## Slide 9: Verdens befolkning (2002)

## Slide 10: Verdens personbiler (2002)

## Slide 11: Verdens forbruk av brensel (2001)
Brensel: gass, kull, olje, bio og kjernekraft

## Slide 12: Verdens økte forbruk av brensel (1980 – 2001)

## Slide 13: Energiflytdiagram USA 2008

## Slide 14: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 15: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 16: Energiforbruk i Norge
Figur: www.ssb.no

## Slide 17: Energikilder og -konvertering

## Slide 18: Solenergi: Solen
Solen
  Hydrogenbrenning
    Totalreaksjon: 4 protoner blir til en heliumkjerne + tre typer stråling:
    411p = 42He + 2e+ + 2 + 3
    Solen gir fra seg energi som stråling og mister litt masse i hht. Einstein:
    E = mc2
    Total effekt: 3,86 • 1026 W
    Temperaturen i kjernen: T = 15 600 000 K
    Temperaturen på overflaten: T = 5800 K
    max = 0,1 – 1 m

## Slide 19: Stråling til Jorden
(Repetisjon fra Kap. 2)
1,496 • 1011 m (150 millioner km) fra Solen til Jorden
Effekten per m2 (solarkonstanten S) avtar med kvadratet av avstanden.
S (på jordens solside) = 1370 W/m2
30% reflekteres direkte (albedoen), 70% absorberes (på solsiden)
Stråling fra Jorden skjer fra hele overflaten på alle sider. Derfor kan Jorden avgi all stråling den mottar, selv om temperaturen er lav. I følge Stefan-Boltzmann (kap. 2) burde temperaturen på jordoverflaten være omtrent -20 °C;
max = ca 15 m (infrarødt)
Imidlertid sørger CO2 og H2O for mer absorbsjon i dette området enn for sollyset (synlig og ultrafiolett område; O3 og H2O), slik at temperaturen på overflaten er høyere for å oppnå energibalanse.
Figur: Ekern, Isnes, Nilsen: Univers 3FY.

## Slide 20: Direkte solenergi - termisk
Absorbsjon av sort legeme
  Fra lys til varme
  eller elektrisitet
  Termisk solkraftverk
    pasive og aktive
  Lagring av varme mulig
Figurer: Bellona, Høgskolen i Volda, BrightSource Energy

## Slide 21: Fra elektromagnetisk stråling (lys) til elektrisitet Fotovoltaiske celler - solceller
Krystallinsk silisium (wafers)
  10-20% effektivitet
Amorft silisium
  5-10% effektivitet
  Mindre materialforbruk
  Kan innbakes i polymerer; fleksible celler
GaAs
  Mer egnet båndgap
  Dyrere teknologi
Tandemceller
Kombinasjon med solvarmefangere

## Slide 22: Fra lys til elektrokjemiske prosesser Fotoelektrokjemiske celler
Fotogalvanisk
  Spenning ved lys på elektrode
Fotoelektrolytisk
  Spalter vann direkte

## Slide 23: Fra lys til elektrokjemiske prosesser Fotoelektrokjemiske celler – forts.
Fotobiologisk
  fotosyntese
  H2 fra bakterier, alger
Grätzel-celler
  ”dye-sensitized”
  Ledende glasselektroder
  Halvleder (nano-TiO2)
  Adsorbert fargestoff (”dye”)
  Elektrolytt
  Redokspar (I- / I3-)

## Slide 24: Indirekte solenergi - vind
Vinge for 4 MW mølle: 60 m, 14 tonn, glassfiber
Fotos: http://www.windmillworld.com/, http://www.ing.dk, Norsk Hydro

## Slide 25: Indirekte solenergi - vind
Moden teknologi
  Men trenger lagring av produsert strøm i land uten vannkraft
”Fullt” utnyttet i enkelte land
  eks. Danmark
  Norge: Vekst, men langt etter i omfang og tempo
    Gode vindressurser
    Stort inngrep i landskap (?)
    Kostbar installasjon
    Velegnet offshore
Kilde: NVE

## Slide 26: Indirekte solenergi - bølger
To hovedtyper
  Turbin basert på flottør eller annen bevegelse opp-ned
    Åpent hav eller i kystformasjoner
    Kan kombineres med vindkraft?
  Samling og fukusering av bølger; løftes inn i reservoar i basseng eller fjordarm
    Turbin i utløp
    Lagring innebygget
Figurer: Kværner, Norsk Hydro

## Slide 27: Indirekte solenergi - vannkraft
Innebygget lagring i sjøer og demninger
Økende interesse for mindre vannkraftverk
  10 MW: Småkraftverk
  1 MW: Minikraftverk
  100 kW: Mikrokraftverk
Fra Kapittel 3:
El-generator
El-motor
Figur: NVE, Energi teknikk AS, Mikrokraft AS

## Slide 28: Vannkraft og annen kraftproduksjon i Norge

## Slide 29: Bioenergi
Termokjemisk prosessering
  Pyrolyse
    Produkt: Trekull, oljer
  Gassifisering
    Oksidasjon med damp, luft, O2
    Produkt: CH4, C3H8, CO, H2
  Forbrenning
Figurer: Bellona, Høgskolen i Volda
- Med biomasse mener vi trevirke, kompost, avfall, flis, etc.
- Hva med mat?

## Slide 30: Deponigass
Avfallsdeponier utvikler gass ved forråtnelse og gassifisering
Kan brukes til elektrisitet og fjernvarme
Oslo:
  1000 GWh/år bioenergi
  Mest fjernvarme
  50 GWh elektrisk via dampturbin
Drammen: Lager H2 ved reformering; for hydrogenbiler 
Figurer: http://www.mikrokraft.no/gasskraft.htm

## Slide 31: Geotermisk varme og jordvarme
Kilder til geotermisk energi:
  Varmestrøm fra jordens varme kjerne
  Kjernereaksjoner i mantelen
Strømmer til jordoverflaten
  Gjennomsnittlig 0,063 W/m2
  Totalt 32 TW for hele kloden
Virker sammen med oppvarming fra sola; jordvarme
Vi kan ta ut geotermisk varme fra store dyp eller der varme når opp gjennom sprekker i skorpen
  > 40°C: Oppvarming
  > 150°C: Dampturbin for elektrisitet

## Slide 32: Varmepumper
Figurer: SINTEF
Reversert varmemaskin
Væske/gass-medium
  NH3, CHCl3, H2O, CO2…
Kjøling: fordamping
Oppvarming: kondensasjon
«Varm» luft (eller vann) (T > 0 K) kan deles i en varmere del og en kaldere del, med konstant totalenergi.
Det koster litt energi (typisk 25%) å kjøre prosessen i endelig hastighet.
Eks: 1 kW el gir 3 kW varme ut.
Kilde: Styrpaavarmen.dk

## Slide 33: Varmepumper

## Slide 34: Tidevannskraft
Månens (og Solens) gravitasjon trekker på havvannet i regelmessige svingninger
To prinsipper:
  Mølle som utnytter strømmen gjennom sund begge retninger
  Oppfylling av åpnet basseng eller fjordarm – stengning – utløp gjennom turbin
Norges første anlegg i Kvalsundet ved Hammerfest
Figurer: Hammerfest Strøm

## Slide 35: Fossile energikilder
Kull
  Komplekst
    organisk
      C,H,O,S,N
    uorganiske mineraler
Hydrokarboner
  Alkaner; mettede
    CnH2n+2
    Metan, etan, propan, butan…
  Alkener og alkyner (umettede)
    eks. eten C2H4 og etyn (C2H2)
  Uforgrenede/forgrenede
  Uaromatiske/aromatiske (ringformede)
  Gass: n = 1..3
  Råolje: n = 2….
  Forbrenner til CO2 og H2O, eks.:
    CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Figurer: Bellona, Wade: Organic Chemistry

## Slide 36: Kull
Største reserve av energi på jorden
  Mange kvaliteter
  Mange bruksområder
    Forbrenning
    Foredling som brensel
    Råstoff
    Karbotermisk reduksjon – fremstilling av metaller
Behandling som for biomasse:
  Forbrenning
  Pyrolyse
    koks
  Forgassing
    Med damp til vanngass:
      C + H2O = CO + H2
Høye innhold av svovel
  SOx; sur nedbør
Tungmetaller
Sot
Kina: 3 215 døde under produksjon av kull i 2008 (offisielle tall, i følge www.china.org.cn)

## Slide 37: Olje
Råolje:
  Gass, flytende, fast
  Varierende svovelinnhold
Fraksjonert destillasjon, bl.a.:
  Gass (n=1..2)
  LPG (Liquefied Petroleum Gas) (n=3..4)
  Bensin (n=5..8)
  Flybensin og diesel (n=9..16)
  Oljer (fyring, smøring) (n=16..30)
  Paraffinvoks (n>25)
  Asfalt (n>35)
Cracking
  Deling i mindre komponenter
  Øker andelen lettere råstoffer, for bensin og polymerer
Prosessering
  Hydrogenering/dehydrogenering
  Oksidasjon, aromatisering, polymerisering
Petroleumsindustri: olje og gass
Petrokjemisk industri: avledede produkter
Destillasjonstårn og cracker
Figur: Wade: Organic Chemistry

## Slide 38
  Typisk sammensetning:
      70% CH4
      10% C2H6
      15% C3H8
      5% andre
  LNG (Liquefied Natural Gas)
  Lave svovelinnhold
  Viktige reaksjoner:
    Partiell oksidasjon til syntesegass
      CH4 + ½O2 = CO + 2H2
    Dampreformering til syntesegass
      CH4 + H2O = CO + 3H2
    Vann-skift
      CO + H2O = CO2 + H2
    Metanolsyntese
      CO + 2H2 = CH3OH
    Dimerisering, eks.
      2CH4 = C2H6 + H2
Snøhvitfeltets ilandførings- og LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest
Dagens LNG-skip, utviklet av Kværner
Figurer: Statoil
Kårstø: 3,5 TWh
Naturgass

## Slide 39: Fischer-Tropsch-syntese
Image Source: BioPact/Syntroleum
Fra syntesegass til høyere hydrokarboner, mest alkaner:
(2n + 1) H2 + n CO → CnH2n+2 + n H2O
150-300°C, Katalysatorer: Co, Fe, Ru...

## Slide 40: Varmemaskiner
Fossile brensel konverteres i all hovedsak til varme ved forbrenning, og videre til bevegelse ved varmemaskiner.
Varmemaskiner er godt utviklet og moden teknologi.
Begrenset effektivitet – Carnot-syklus (Kap. 3)
Roterende maskiner - turbiner
Reverserende maskiner - motorer

## Slide 41: Varmemaskiner: Turbiner for ekspanderende gasser
Dampturbin
  Kjel
Gassturbin
  Brennkammer
    Turbin
    Kompressor

## Slide 42: Fra kjemisk til mekanisk energi; roterende motorer Gassturbin Jetmotor

## Slide 43: Jetmotor i biler?
Jaguar CX 75 konsept
Elbil med mikrogassturbin “range-extender”

## Slide 44: ”Combined cycle” kraftverk
Gassturbin
Dampturbin

## Slide 45: Fra kjemisk til mekanisk energi; reverserende motorer Dampmaskinen

## Slide 46: Fra kjemisk til mekanisk energi Forbrenningsmotorer
Reverserende
  Velkjent
    1…n sylindre, 2- eller 4-takter
    Otto
      Eksplosjon tennes med gnist
    Diesel
      Eksplosjon skjer ved tilstrekkelig kompresjon
Roterende
  Wankel
    Morsomt og i prinsippet effektivt design, men nå ute av produksjon

## Slide 47: Sterlingmotoren
Lukket gassmengde
Ekstern oppvarming og avkjøling
  Kan bruke mange energityper; alt som avgir varme: brensel, elektrisitet, solvarme…
I prinsipp effektiv og stillegående

## Slide 48: Solvarme og stirlingmotorer

## Slide 49: Virkningsgrad (effektivitet)
= avgitt effekt dividert på tilført energi per tidsenhet
  tilført energi oftest lik varmeinnholdet (reaksjonsentalpi) for brenselet
  Virkningsgrad typisk 20% (bil) til 50% (gassturbin)
Tap:
  Irreversibel termodynamikk, Carnotsyklus
  Varmetap
  Ufullstendig brenselutnyttelse
  Friksjon
  Tomgang
  Tapene blir til varme; kan utnyttes og øke total effektivitet
    Dampturbin og generator
    Termoelektrisk restvarmegenerator
    Oppvarming av bil
    Fjernvarme til hus

## Slide 50: Avgassrensing og -kontroll
For mye luft: NOx
For lite luft: Hydrokarboner og sot
Feedback til motor og forgasser fra
  Lambdasensor (pO2)
  NOx-sensor

## Slide 51: CO2-separasjon – ”CO2-fritt kraftverk”
C eller CO2 må mest mulig fjernes fra fossile brensel, og deponeres, slik at vi i praksis brenner bare hydrogenet
Separasjon av CO2 etter forbrenning (skille CO2 fra N2 og H2O) (Post-combustion)
  Amin-absorbsjon (scrubbing)
  Membraner
Separasjon av CO2 før forbrenning (skille CO2 fra H2) (Pre-combustion)
  Scrubbing
  Membraner
Separasjon av O2 og N2 i luft før forbrenning (skille CO2 fra H2O) («Oxyfuel»)
  Luftdestillasjon
  Membraner
Figur: http://www.co2captureproject.org.

## Slide 52: Post-combustion
Figur: Bellona

## Slide 53: Pre-combustion
Figur: Bellona

## Slide 54: Oxyfuel-prosess
Figur: Bellona

## Slide 55: Eksempler på bruk av blandede ledere for gasseparasjonsmembraner
O2-
2 e-
O2+N2
N2
CH4
CO + 2H2
H+
e-
4H2
CH4 + 2H2O
CO2

## Slide 56: Dampreformering og elektrokjemisk ekstraksjon og komprimering av H2 med termisk mikrointegrering
U
8H+
CO2
CH4+2H2O
4H2
H. Malerød-Fjeld, D. Clark, I. Yuste-Tirados, R. Zanón, D. Catalán-Martinez, D. Beeaff, S.H. Morejudo, P.K. Vestre, T. Norby, R. Haugsrud, J.M. Serra, C. Kjølseth, “Thermo-electrochemical production of compressed hydrogen from methane with near-zero energy loss”, Nature Energy, 2 [12] (2017) 923.

## Slide 57: CO2-deponering Mange muligheter: mer et spørsmål om pris
Figur: http://script3.ftech.net/~ieagreen/what_is_co2.htm

## Slide 58: Fra fossil til fornybar energi
Reservene av hydrokarboner varer ikke evig
Økte CO2-utslipp endrer klimaet dramatisk
Overgang til ikke-fossil, fornybar energi er derfor nødvendig
Dette tar tid, fordi
  fornybar energi er dyrere enn fossil
  Eks.: hydrogen fra fossile kilder er billigere enn fra fornybare
  fornybar energi er oftest vanskeligere å transportere og lagre
  overgangen krever tid og mye ekstra energi (materialer, anlegg…)
Redskaper:
  Bedre bruk av fossil energi
  Karbon-fangst og –lagring (CCS)
  Energieffektivisering
  Utbygging av fornybar energi
    Høsting, lagring, transport, konvertering, bruk
  + kombinasjoner
Krever nye og bedre prosesser og materialer (derfor MENA1001!)

## Slide 59: Kjernekraft - fisjon
Uran; flere isotoper; 238U (stabil) og 235U
Anriker uran på 235U ved filtrering av UF6(g)
235U + n (”kaldt”) = 236U = 92Kr + 142Ba + 2n + energi
En fisjonsreaktor har
  brenselsstaver med 235U
  absorbatorstaver (eks. Cd)
  moderatorstaver (eks. grafitt, H2O)
  kjølemiddel (H2O, D2O)
Figurer: The Uranium Institute, Shriver and Atkins: Inorganic Chemistry

## Slide 60: Problemer med kjernekraft
Kjernefysiske våpen
  Atombomben (fisjon)
  Hydrogenbomben (fusjon)
Ulykker, terrorhandlinger
Lagring av avfall
  Nedbrytning og korrosjon av innkapslingsmaterialer
Hvem bestemmer hvem som får lov til å ha kjernekraftverk?
Figur: US DoE

## Slide 61: Elektrokjemisk energikonvertering

## Slide 62: Fra kjemisk til elektrisk energi Brenselceller
Sir William R. Grove, 1839
H2 + ½ O2 = H2O
Svovelsyre som elektrolytt
H2 og O2 som brensel
Kunne også spalte vann (elektrolysør)

## Slide 63: Mange typer brenselceller Eksempler: H2 + luft
Fosforsyre (PAFC)-,
Alkaliske (AFC)- og
Smeltekarbonat (MCFC)-
brenselceller er relativt etablerte og eksisterer i store anlegg, men har problemer med aggressiv flytende elektrolytt.
Vi vil i det videre bare behandle brenselcelle-typer med faste elektrolytter; PCFC, PEFC og SOFC.

## Slide 64: Brenselcelle med rent protonledende elektrolytt Proton Conducting Fuel Cell (PCFC)
H2 + ½O2 = H2O
Enkel “balance-of-plant” (BOP)
3 klasser rene protonledere:
Høytemperatur polymerer:
eks. poly-benzimidasol (PBI)
Faste syrer:
eks. CsH2PO4
Protonledende oksider:
eks. Y-dopet BaZrO3

## Slide 65: Polymer-elektrolytt-brenselcelle
50-85°C
Elektrolytt: Nafion® og lignende
  H3O+-leder + drag av ca. 5 H2O
  Vann må sirkuleres
Elektroder: Porøs C + Pt
Brensel: Rent H2
Problemer:
  Katalysatorforgiftning (CO)
  Pris (Pt + elektrolytt)
Ledende brenselcelleteknologi for transport (biler, busser…)
Oak Ridge Natl. Lab.

## Slide 67
Mercedes B-class FCELL 2009

## Slide 68: Hyundai iX35 – 2013 100 kW. 100 km / kg H2. Rekkevidde: 600 km

## Slide 69: Toyota Mirai – 2015

## Slide 70: Hyundai Nexo – 2017 Rekkevidde: 600 km

## Slide 71: H2 busser

## Slide 73: Nikola trucks

## Slide 74: Hydrail

## Slide 75: Grønne skip: Fylle H2 fra land. Lage og lagre H2 ombord fra sol og vind?

## Slide 76: PEFC
+
  Generelt for brenselceller
    Miljøvennlig
    Effektiv
    Fleksibel
    Modulær
  Spesielt for PEMFC
    Rask oppstart
    Mekanisk robust
-
  Komplisert teknologi
  Dyrt
    Nafion
    Pt
  Må ha rent H2 som brensel
    CO-passivering
    Transport, lagring
  Lav verdi på spillvarme
Forskning
    Høyere temperatur (mindre Pt, høyere CO-toleranse)
    Nye polymerer
    Vannhåndtering eller systemer uten vann (N som proton-vert istedet for O?)
    Nanostruktur i elektroder (mindre Pt nødvendig).
    Ikke-Pt-gruppe metall-katalysatorer; Basiske OH--ledende polymerer

## Slide 77: Fastoksid-brenselcelle - Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

## Slide 78
SOFC trenger transport: Punktdefekter – hvor mange ser du?

## Slide 79
Punktdefekter

## Slide 80
-
+
anode
O2-
ioneleder
CH4
O2 + N2
N2
O2
N2
e-
H2O
H2
CO
H2O
CO2
CO2 H2O
Elektrolytt
Zr1-xYxO2-x/2 (YSZ)
Katode
La1-xSrxMnO3 (LSM)
Anode
Ni-YSZ
Bipolar plate
Stål
La1-xCaxCrO3
SOFC materialer
Tettinger
Glass/glasskeramer
Katalysatorer

## Slide 81: Eksempel på mikrostruktur
Notes: Ni-YSZ anode – elektrolytt – LSM katode

## Slide 82: Rørdesign

## Slide 83: Planare design

## Slide 84: SOFC Auxiliary Power Unit (APU)

## Slide 85: SOFC
+
  Generelt for brenselceller
    Miljøvennlig
    Effektiv
    Fleksibel, modulær
  Spesielt for SOFC
    Brensel-tolerant
    Høy verdi på spillvarme
    Integrasjon i prosesser
-
  Komplisert teknologi
  Dyrt
    Avanserte keramer
    Sjeldne grunnstoffer
  Mekanisk lite robust
  Lang oppstartstid
  Degradering ved høy temperatur
Forskning
    Lavere temperatur (mindre korrosjon, rimeligere bipolare plater)
      Tynnere lag. Bedre katalysatorer.
    Nye materialer. Protonledende oksider.
    Prosessintegrasjon. Kombinerte el-varme anlegg med brenselcelle og gassturbin.

## Slide 86: Potensial og effekt vs strøm for en brenselcelle
Eksempelet i figuren:
  1 mm tykk YSZ elektrolytt
  Ca-dopet LaCrO3 elektroder
  H2 + luft
Cellen har elektrisk tap i
  elektrolytten (”IR”)
  overpotensialer i katode og anode
Cellepotensialet E faller fra Nernst- potensialet når vi øker strømmen.
Den elektriske effekten P går fra 0, via et maksimum, tilbake til 0.
Den elektriske effektiviteten går tilsvarende fra 100%, via 50%, til 0.
Vi opererer ofte brenselceller ved 2/3 av maksimums-effekten

## Slide 87: Elektrisk effekt og virkningsgrad
Elektrisk effekt ut Pe er lik Pin multiplisert med faktorer som beskriver effektiviteten:
Pe = G uf Pin
G elektrisk virkningsgrad
uf brenselutnyttelsesgrad
Pe / Pin = G uf Virkningsgrad for cellen
  Typisk 50%
G = Pe / (Pin uf ) = wel / wtot = G / H
  Teoretisk kan G være >100%

## Slide 88: Brenselceller; egenskaper
Ingen flamme – direkte fra kjemisk til elektrisk energi
  Mindre NOx
I prinsippet Gibbs energi; ingen Carnot-syklus
  men andre tapsledd
    Elektrisk virkningsgrad
      Ohmske tap
      Overpotensialer
    Brenselutnyttelse
Fleksible
Modulære
Støyfrie
Mer effektive enn motorer ved lave og varierende effektuttak

## Slide 89: Elektrolysører
4H+
2H2
O2
2H2O
U
Proton conducting electrolyser
+
4e-
Reversert brenselcelle
AFC- og PEFC-deriverte typer mest utbredt
H2-fyllestasjoner med elektrolysør; fra elektrisitet til H2 on-site
4H+
2H2
O2
2H2O
R
Proton conducting fuel cell
Cathode +
Anode -
4e-
+
-

## Slide 90: Energilagring

## Slide 91: Lagring av elektrisk energi Kondensatorer
Platekondensator
Keramisk kondensator (dielektrika, ferroelektrika)
Elektrolyttkondensator
  Utnytter elektrokjemiske dobbeltlag mellom en elektrolytt og en elektrode
Super/ultra-kondensatorer
  Forbedrede elektrolyttkondensatorer
  Nano-karbonpartikler
  Nano-metalloksidpartikler
Hybride kondensatorer/batterier

## Slide 92: Lagring av elektrisitet Elektrokjemisk konvertering; akkumulatorer
Primære batterier
  Energien lagres av fabrikken
  Kastes/resirkuleres etter bruk
Sekundære batterier = akkumulatorer
  Kan reverseres; lades opp
  Mange typer: Pb, NiCd, NiMH, Li-ion
Notes: Studentene bør lære Li-ion figuren og å kunne tegne og forklare den i opplafning (som over) og utladning: Strømmen reverseres – spenningsfortegnet opprettholdes.

## Slide 93: Elektriske biler
Drives av elektromotorer
Oppladbart batteri
  Kan ha superkondensatorer som akselerasjonshjelp
  Plug-in lading
    Med forskjellige typer ”range extenders”
      Motordrift
      Motor + generator
      Brenselcelle
  (mange typer hybrider)
Brenselcelle
Motorer kan gå på mange typer brensel; bensin/diesel, gass, biodrivstoff, hydrogen.
Brenselcellene er av PEFC-type; Går på hydrogen (komprimert eller fra on-board prosessert drivstoff)

## Slide 94: Jaguar i-Pace 2018

## Slide 95: Lagring av strøm i superledere
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)
Likestrøm induseres i en tykk, superledende ring (tyroid)
Fortsetter å gå ”uendelig”
Kan tas ut ved behov; induserer da strøm i den utenforliggende spolen
Brukes i UPS (Uninterruptible Power Supplies) for oppstart+noen sekunder etter strømbrudd
Dyrt, men raskt og kraftig når man trenger det!

## Slide 96: Hydrogen
Men lagring og transport er dyrt
Gass
Flytende
Hydrogenlagringsmaterialer
  Metaller og legeringer
  Alanater, boranater
  Nanokarbon
  Hybridmaterialer
Flytende hydrogenbærere
  Alkoholer og andre C-holdige
  NH3 og andre N-holdige

## Slide 97: Hydrogen-lagring
På lang sikt vil alt H2 komme fra fornybare kilder: Trenger lagring for å utjevne varierende produksjon og forbruk
Tanker
  Kompresjon
  Hydrogenlagringsmaterialer
Injisere i gass-nettverk
  Biogass
  Deponigass
  Naturgass
  Ingen kompresjon
Reagere med CO2 til CH3OH eller med eller N2 til NH3

## Slide 98: Hydrogen-transport og -distribusjon
Transport av H2:
  Rør
  Trykktanker på bil
Transport av kjemisk bærer (CH4, CH3OH, NH3)
  Lokal reformering
Transport av elektrisitet
  Lokal elektrolyse
Lokal produksjon av elektrisitet
  Vind, sol, vann
  Lokal elektrolyse

## Slide 99: H2-fyllestasjoner
Etablert teknologi
Helt lukket og automatisk system
Kompresjon til 1000 atm
Fyller 700 atm
Krever kjøling (!)
Tar 3-5 minutter

## Slide 100: Er H2 sikkert?
H2 teknologi velprøvet og trygg
  Produksjon
  Transport
  Fylling
  Lagring
  I kjøretøy
    Kollisjonssikkerhet
Farer som for andre brensel
  Fordeler og ulemper
  Unngå ansamlinger oppunder tak

## Slide 101
Swain 2001

## Slide 102: El-biler med batteri kan også brenne ….

## Slide 103: Andre energilagringsmetoder
Mekanisk potensiell energi
  Lufttrykk – tomme gruveganger
  Vanntrykk – pumping opp til bassenger og sjøer
Mekanisk kinetisk energi
  Løpehjul (flywheel)
  Superledende magnetisk friksjonsfri opplagring
    Sikkerhetsaspekt?
Termisk
  Varmekapasitet
  Faseomvandlingsmaterialer

## Slide 104: , men vi må ikke glemme…

## Slide 105: Forbruk, nedbrytning og gjenvinning av materialer
Å lage teknologi for fornybar energi koster også energi
Degradering
Nedbrytning
Kostnad ved skrotning
Gjenvinning
Life Cycle Analysis (LCA)!

## Slide 106: Oppsummering - Energikilder
Bærekraftig bruk av energi:
  Bedre bruk av fossile reserver
    Med reduserte CO2-ustlipp
  Utbygge fornybare kilder
  Ta i bruk hydrogenteknologi
    med hydrogen fra fossile og mer og mer fornybare kilder
  Effektivisere bruk av energi
Nøkkelen ligger i ny og bedre konvertering, lagring og transport av energi. For dette trenger vi nye og forbedrede materialer.
Figur: Bellona

## Slide 107: Oppsummering Energikonvertering og -lagring
Energikonvertering
  Fra sollys til elektrisitet m.m.
  Fra vind/vann til mekanisk
  Fra kjemisk til varme
  Fra nukleær til varme
  Fra varme til mekanisk
  Fra mekanisk til elektrisk
  Brenselceller
    mange typer; lær en eller to godt!
Energilagring
  Elektrisk
    Spenning (ladning)
    Strøm
  Kjemisk
    Akkumulator
      Lær Li-ion m.m.!
    Hydrogen
  Mekanisk